# ZEVIO嵌入式系统GUI设计与实现

### 论文摘要

本文以新型数码相框开发项目为研究背景,设计并实现了一种基于嵌入式芯片和实时操作系统的嵌入式GUI应用方案。硬件开发平台采用LSI Logic公司的ZEVIO 1020多媒体应用处理器,具备低功耗、高级图像和数字音／视频处理功能。软件开发平台采用实时操作系统μC／OS-Ⅱ,确保数码相框功能切换实时稳定。基于软硬件开发平台分析,论证了采用单窗口μC／GUI是所研发系统的图形用户界面（GUI）的最佳选择,实现了μC／GUI与μC／OS-Ⅱ系统的完美结合,达到了新型数码相框产品GUI系统高性价比要求。首先,简要介绍了本文的研发背景和所涉及的基本概念,通过对目前国内外流行GUI模式的对比分析,及对数码像框软硬件开发平台的详细研究,提出了μC／GUI设计方案。其次,分析了μC／GUI的功能及特色,详细讨论了μC／GUI的移植原理,给出了μC／GUI在ZEVO 1020上移植及配置的全过程,实现各层移植,最后成功完成了系统调试。最后,从产品实际需求出发,针对现有μC／GUI不足之处,提出并实现了支持BMP位图、支持Alpha-Blending算法和支持屏幕汉显等优化方法。测试表明,优化后的GUI系统不但具有良好的实时性和稳定性,而且具备更加优雅灵活的外观。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 研究背景和意义

- 1.2 嵌入式系统概述

- 1.2.1 发展简史

- 1.2.2 基本理论

- 1.2.3 发展趋势

- 1.3 图形用户界面概述

- 1.3.1 发展简史

- 1.3.2 基本理论

- 1.3.3 发展趋势

- 1.4 论文结构安排

- 第2章 嵌入式系统GUI

- 2.1 应用要求

- 2.3 典型嵌入式GUI

- 2.3.1 MicroWindows

- 2.3.2 OpenGUI

- 2.3.3 Qt/Embedded

- 2.3.4 MiniGUI

- 2.3.5 Windows CE

- 2.3.6 单窗口GUI

- 2.4 嵌入式GUI的比较

- 2.5 本章小结

- 第3章 μC/GUI硬件及软件平台

- 3.1 硬件平台

- 3.1.1 ZEVIO 1020模块简介

- 3.1.2 系统工作原理

- 3.1.3 测试平台

- 3.2 软件平台

- 3.2.1 μC/OS-Ⅱ简介

- 3.2.2 μC/OS-Ⅱ任务通信机制

- 3.2.3 μC/OS-Ⅱ移植

- 3.3 本章小结

- 第4章 μC/GUI移植与优化

- 4.1 μC/GUI简介

- 4.1.1 系统要求

- 4.1.2 μC/GUI结构

- 4.2 μC/GUI在μC/OS-Ⅱ上的移植

- 4.2.1 移植原理

- 4.2.2 底层移植

- 4.2.3 高层移植

- 4.2.4 LCD驱动

- 4.3 移植测试

- 4.4 μC/GUI和μC/OS-Ⅱ结合

- 4.5 μC/GUI优化

- 4.5.1 支持BMP格式位图

- 4.5.2 Alpha-Blending算法

- 4.5.3 汉字库显示

- 4.6 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于单片机的嵌入式系统设计要点分析[J]. 数码世界 2017(02)

- [2].嵌入式系统的应用分析[J]. 科技创新导报 2017(27)

- [3].浅谈嵌入式系统对智能家居的影响[J]. 广东科技 2015(10)

- [4].对嵌入式系统的开发与应用研究[J]. 电子测试 2019(13)

- [5].嵌入式系统在物联网中的设计应用分析[J]. 电子世界 2014(16)

- [6].基于嵌入式系统下水情自动测报系统的设计与实现[J]. 电子技术与软件工程 2018(10)

- [7].嵌入式系统在物联网中的应用初探[J]. 信息化建设 2015(12)

- [8].看门狗定时器的设计与实施[J]. 电脑知识与技术 2010(31)

- [9].嵌入式系统的安全问题及应对策略[J]. 魅力中国 2009(13)

- [10].单片机在电子技术中的应用和开发[J]. 电子测试 2014(13)

- [11].高职院校嵌入式系统应用教学探索与实践[J]. 科技信息 2010(28)

- [12].嵌入式系统的应用现状及发展趋势[J]. 中国新通信 2018(23)

- [13].高职嵌入式课程体系及嵌入式实验室建设探索[J]. 电子技术与软件工程 2013(14)

- [14].嵌入式系统在医疗仪器上的应用[J]. 医疗卫生装备 2008(04)

- [15].嵌入式系统应用现状及发展趋势[J]. 科技信息 2011(02)

- [16].嵌入式系统实验教学的探讨及评价体系的建立[J]. 科技信息 2010(31)

- [17].浅析嵌入式系统中硬件设计对驱动程序实现的影响[J]. 网络安全技术与应用 2008(02)

- [18].安全关键系统的结构以及分区操作的实现[J]. 电子技术与软件工程 2019(02)

- [19].浅谈嵌入式系统的应用[J]. 科学家 2016(09)

- [20].嵌入式移动数据库研究[J]. 硅谷 2011(20)

- [21].基于嵌入式系统物联网的智能监测系统探究[J]. 信息记录材料 2020(06)

- [22].浅谈嵌入式系统的应用[J]. 农家参谋 2019(07)

- [23].集中授课方式在嵌入式系统课程教学中的应用[J]. 教育教学论坛 2015(49)

- [24].浅谈嵌入式系统在物联网中的应用[J]. 信息技术与信息化 2013(01)

- [25].嵌入式系统实验教学体系的探索与研究[J]. 装备制造技术 2009(01)

- [26].嵌入式系统在装配机器人控制中的应用[J]. 盐城工学院学报(自然科学版) 2009(02)

- [27].基于嵌入式系统应用的研究及趋势分析[J]. 农家参谋 2019(23)

- [28].基于应用的高校嵌入式系统方向培养模式探究[J]. 科技风 2018(17)

- [29].嵌入式移动数据库的研究[J]. 青春岁月 2012(06)

- [30].浅谈对嵌入式系统的认识[J]. 科技信息 2013(20)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/280caf09d03562496b548e9a.html