# 大牛地气田污水处理技术研究

### 论文摘要

本文针对目前大牛地气田东区含醇污水处理甲醇回收系统腐蚀、结垢严重,经处理后的含醇污水,达不到回注水标准的课题。从大牛地气田东区含甲醇污水水质分析和影响该污水的防腐、防垢因素分析入手,研究适用于该地区含醇污水特点并能与回注层配伍的最佳污水处理剂。首先,对该含醇污水的水质特点进了分析测试：该水质具有“四高一低”的特点,处理难度大。课题组首先在试验室合成了用于预处理含醇污水的UT6-1、UT6-2两种混凝剂和UT6-7型絮凝剂。研究人员在现场通过20天连续试验收集大量的数据及实验照片,证明加注300ppm的UT6-1型污水处理剂、30ppm的UT6-2型污水处理剂和2ppm的UT6-7型污水处理剂处理大牛地气田含醇污水效果较好,能满足生产需求。其次,大牛地气田产出污水的矿化度较高,虽然在预处理中除去了大量的钙、镁离子,但处理后的污水中仍含有部分的钙、镁离子有极易结垢的趋势。针对该现象在现场通过连续10天的取样测试评价出ML-421型阻垢缓蚀剂对预处理后的污水有较好的阻垢缓蚀效果,其最佳加注浓度在2025ppm之间药剂的阻垢率>95%,处理后的污水对设备的年腐蚀速率≤0.076mm/a。最后,含醇污水是一个较为复杂的体系,水中含有大量的有机杂质,为各种微生物的生长及繁殖提供了一个很好的环境。其中以硫酸盐还原菌（SRB）及腐生菌（TGB）为主,而TGB的直径为SRB的直径为5-10μm。大牛地气田属于低渗透气藏,现在回注水压力高,过高的回注压力对注水管线和注水设备将形成威胁,大量的SRB与TGB随回注水注入地层后引起回层的堵塞,将提高注水压力,影响正常生产。通过对不同的杀菌剂进行系统测试,评价出二氧化氯的杀菌效果最好,其最佳使用浓度为40-50ppm。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 开展含醇污水处理的必要性

- 1.1 大牛地气田简况

- 1.2 开展含醇污水处理的必要性

- 第二章 污水处理过程中预处理添加剂及工艺优化

- 2.1 含甲醇污水的组分、性质分析

- 2.2 预处理剂的研制

- 2.2.1 研究思路

- 2.2.2 药剂的初选

- 2.3 药剂研制及配方优化

- 2.3.1 无机高分子絮凝剂聚硅铝酸铁的合成

- 2.3.2 室内实验测试结果

- 2.4 缓蚀工艺技术研究

- 2.4.1 研究思路

- 2.4.2 缓蚀剂的选择

- 2.4.3 所选用的缓蚀阻垢剂性能评价及药剂的研制

- 2.4.4 配方优化及室内实验结果

- 2.5 阻垢工艺技术研究

- 2.5.1 含醇污水防垢剂作用机理及该含醇污水防垢剂类型的选择

- 2.5.2 东区含醇污水类型的选择

- 2.5.3 防垢剂的浓度的确定和防垢剂有不同pH值、不同温度下的性能测试

- 2.6 回注水处理工艺技术研究

- 2.6.1 大牛地气田目前的回注水状况

- 2.6.2 杀菌剂的选型

- 2.6.3 二氧化氯的最佳用量确定

- 2.6.4 小结

- 2.7 甲醇回收系统缓蚀阻垢中污水综合处理工艺的优化

- 2.7.1 含醇污预处理的目前工艺为

- 2.7.2 回注水工艺的优化

- 2.7.3 消泡剂加入量的确定

- 2.7.4 总结

- 2.8 结论

- 第三章 现场应用情况

- 3.1 预处理药剂在现场试验室试验

- 3.1.1 试验步骤

- 3.1.2 试验目的

- 3.1.3 实验仪器和试剂

- 3.1.4 试验过程

- 3.1.5 试验小结

- 3.1.6 加注工艺流程的确定

- 3.2 预处理药剂现场应用效果

- 3.2.1 现场试验时间

- 3.2.2 试验项目

- 3.2.3 试验过程

- 3.2.4 现场试验数据

- 3.2.5 现场试验照片

- 3.2.6 现场试验小结

- 3.3 对改进过的预处理药剂进行现场试验

- 3.3.1 现场试验室测试

- 3.3.2 实验仪器和试剂

- 3.3.3 试验过程

- 3.4 改进后的预处理药剂现场应用效果

- 3.4.1 现场试验时间

- 3.4.2 试验目的

- 3.4.3 试验过程

- 3.4.4 现场试验数据

- 3.4.5 现场试验照片

- 3.4.6 现场试验小结

- 第四章 结论

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].大牛地气田乙烷回收工程技术经济分析[J]. 天然气技术与经济 2020(02)

- [2].大牛地气田冬季堵塞物中水合物含量分析[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(10)

- [3].大牛地气田累计产气180×10~8m~3[J]. 石油石化节能 2013(12)

- [4].低伤害凝胶暂堵压井液在大牛地气田的研究与应用[J]. 石化技术 2020(11)

- [5].大牛地气田烃类组分分析及凝液回收思路[J]. 天然气技术与经济 2019(03)

- [6].水平井产气剖面测试工艺适应性分析及在大牛地气田的应用[J]. 中外能源 2020(03)

- [7].脱贫攻坚，在使命与情怀中升华[J]. 中国石油石化 2020(20)

- [8].大牛地气田二次增压工程技术与经济分析[J]. 天然气技术与经济 2017(05)

- [9].水平井钻井液技术在大牛地气田的现场应用[J]. 内蒙古石油化工 2015(18)

- [10].鄂尔多斯大牛地气田水平井速度管排采工艺及应用效果分析[J]. 化工管理 2016(07)

- [11].水平井钻井液技术在大牛地气田的现场应用[J]. 内蒙古石油化工 2015(12)

- [12].连续泡沫排水采气在大牛地气田东区气井生产中的应用[J]. 科技促进发展 2010(S1)

- [13].中石化大牛地气田累计产天然气达200×10~8m~3[J]. 天然气工业 2014(06)

- [14].大牛地气田生活污水实现有效利用[J]. 中国石油和化工标准与质量 2013(17)

- [15].生物酶钻井液技术在大牛地气田的研究与应用[J]. 天然气技术与经济 2018(03)

- [16].大牛地气田纤维脉冲加砂压裂工艺技术研究及应用[J]. 复杂油气藏 2018(03)

- [17].利用生产数据计算大牛地气田地层压力可行性分析[J]. 重庆科技学院学报(自然科学版) 2016(03)

- [18].浅谈大牛地气田水土保持现状调查与防治措施研究[J]. 资源节约与环保 2015(04)

- [19].大牛地气田清洁生产工艺技术应用[J]. 科学家 2016(09)

- [20].大牛地气田污水治理获突破[J]. 石油石化节能 2014(01)

- [21].大牛地气田冬季生产运行管理体系分析[J]. 吉林劳动保护 2013(04)

- [22].裂缝高度控制技术在大牛地气田的应用[J]. 黑龙江科技信息 2010(20)

- [23].大位移井钻井技术在大牛地气田的应用[J]. 内江科技 2010(08)

- [24].“泡排+环空激动降压”组合复产工艺在大牛地气田的应用[J]. 中外能源 2019(07)

- [25].大牛地气田:草原上的“轻骑兵”[J]. 石油石化物资采购 2008(09)

- [26].大牛地气田液氮伴注效果分析及优化研究[J]. 重庆科技学院学报(自然科学版) 2013(06)

- [27].大牛地气田水平井钻井液技术[J]. 科技信息 2013(19)

- [28].浅谈大牛地气田天然气外输管道安全风险及保护措施[J]. 科技风 2012(18)

- [29].大牛地气田集输节能工艺[J]. 天然气与石油 2010(04)

- [30].鄂尔多斯大牛地气田天然气成本分析[J]. 理论月刊 2009(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/282fc38e5730cc87ee88da8a.html