# 一种新型可调节宽度脚扣踏板的研发杨建立

（贵州电网有限责任公司550001）

摘要：本文提出了一种新型可调节宽度脚扣踏板，针对普通脚扣的踏板大小不能横向调节，不能实现有效的包裹，对于脚较小的员工来说，使用脚扣的时候牢固性较差，登杆过程中容易打滑，甚至出现脚扣脱落的情在现有的脚扣基础上进行结构的改进，可有效改善其使用情况，具有良好的实用性。

关键词：、登杆作业；脚扣；可调整；防脱落

一、脚扣使用过程中存在的问题分析

脚扣作为线路工作人员常用登杆工具，具有重量轻、强度高、韧性好、轻便灵活、携带方便等优点，但普通脚扣也存在踏板宽度不能调整的缺陷；通过在教学培训过程中发现，普通脚扣的踏板大小不能横向调节，不能使工作人员的脚部与脚扣踏板紧密接触，实现有效的包裹，对于脚较小的员工来说，使用脚扣的时候牢固性较差，登杆过程中容易打滑，甚至出现脚扣脱落的情况；使用脚扣登杆将变得异常困难，在作业过程中，人员脚部易疲劳，脚扣极易脱落，极可能发生高空坠落事故。

因此，针对上述情况，本文提出设计一种新型可调节宽度脚扣踏板，使其能有效解决打滑及易脱落的问题。

图1普通脚扣的结构

二、普通脚扣介绍

普通脚扣利用杠杆作用，借助人体自身重量，使另一侧紧扣在电线杆上，产生较大的摩擦力，从而使人易于攀登；而抬脚时因脚上承受重力减小，扣自动松开。利用力学中的自锁现象。如果作用于物体的主动力的合力Q的作用线在摩擦角之内，则无论这个力怎样大，总有一个全反力R与之平衡，物体保持静止；反之，如果主动力的合力Q的作用线在摩擦角之外，则无论这个力多么小，物体也不可能保持平衡。这种与力大小无关而与摩擦角有关的平衡条件称为自锁条件，现象叫自锁现象。

普通脚扣的结构如图1所示，普通脚扣脚踏板宽度固定，不能根据工作人员的脚型大小调节踏板宽度，因此遇脚型较小的工作人员，脚扣不能紧固定在脚上，在在上下电杆、杆上作业时脚扣极易脱落。

三、可调节宽度脚扣踏板的工作原理及设计

在对普通脚扣固定踏板进行研究后，在原固定踏板进行了重新设计，在踏板底部开了两个槽，并将固定踏板分成固定和可活动两个部分，这两个部分通过固定螺栓进行连接，作业前工作人员根据身身脚型大小来调整踏板两个部分的距离，并通过螺栓固定，从而使工作人员的脚部能够紧密地固定在脚扣踏板上。设计如图2所示。

图2可调整宽度脚扣踏板设计图

这种可调节宽度脚扣踏板的优点有：1、踏板宽度可调整；2、调整简单、快速；3、制造简单、成本低。

通过对普通脚扣进行改进和创新后，将原固定宽度踏板设计为可调整宽度的踏板，使其适应不同脚型的工作人员，更符合人体工程学，能有效地缓减工作人员脚部的疲劳和疼痛程度，使脚扣在工作人员上下杆塔、杆塔上作业时不易掉落，从而提高杆上工作的安全系数。

四、结束语

通过多次试用证明，踏板可根据脚型大小灵活调整，使踏板更加符合人体工程学，与工作人员的脚紧密接触，脚损即不易掉落，工作人员的脚掌也不易疲劳和损伤。该可调整宽度的踏板能有效、可靠地使作业人员顺利登杆和进行杆上作业。在现场作业和教学培训中使用，都具有较强的推广应用价值。

本文来源: https://www.lw50.cn/article/28679dcfcf8287a67ca3856e.html