# 基于互耦半导体激光器超前滞后同步转换的研究

### 论文摘要

随着光混沌通信技术的发展,双向、多向乃至网络混沌保密通信将成为信息安全传输发展的必然。因此,基于两个半导体激光器延时互耦的双向混沌保密通信逐渐成为一个新的研究热点。在完全对称的互耦半导体激光混沌系统中,由于自发辐射噪声的影响难以获得稳定的混沌同步。虽然通过引入光反馈或者采用极端不对称的互耦可以获得稳定的混沌同步,但这必将增加系统的复杂程度。因此,结构简单、便于控制、能实现稳定混沌同步的互耦系统将更具有实际的应用价值。本文提出了一种简单的方案,即将两个互耦激光器的电流非对称偏置,实验上实现了稳定的超前或滞后混沌同步,并深入研究了激光器偏置电流对超前或滞后混沌同步的影响。选取两个内部参数一致的半导体激光器搭建了一个互耦系统,通过改变两个激光器的偏置电流研究了该互耦系统的混沌同步性能。研究结果表明：当两个激光器的偏置电流相同时,两个激光器输出的混沌信号的相关系数具有两个近似相等的极大值,说明此时的混沌同步为不稳定同步,两个激光器之间的超前和滞后关系会发生随机的变化；当固定一个激光器的偏置电流而改变另一个激光器的偏置电流时,两个激光器之间将呈现稳定地超前或滞后同步,随着电流的变化,这种稳定地超前或滞后关系将发生转换。在两个激光器输出的混沌信号中,具有较大偏置电流的半导体激光器的混沌输出将超前于另一个激光器的混沌输出。由于较大偏置电流下的激光器具有更长的波长,因此也可认为具有较长波长的激光器占据领先地位。利用相关的理论模型对上述问题进行了数值仿真,仿真结果与实验观测结果吻合。最后,采用CSK编码方式,理论研究了该互耦系统的保密通信性能。对于250MHz的随机信号,通过CSK方式加载到发射激光器偏置电流中,在传输过程中信号可以得到很好的隐藏同时在接收端能够得到很好的解调。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 混沌的基本理论

- 1.2.1 混沌的定义

- 1.2.2 混沌的基本特性

- 1.2.3 通往混沌的道路

- 1.3 混沌同步

- 1.4 激光器混沌同步研究现状

- 1.5 激光混沌通信存在的问题

- 1.6 本文研究的内容和意义

- 参考文献

- 第二章 基于互耦半导体激光器的激光混沌同步性能研究

- 2.1 引言

- 2.2 实验装置

- 2.3 实验结果

- 2.4 系统模型及理论分析

- 2.5 小结

- 参考文献

- 第三章 基于互耦半导体激光器超前滞后混沌同步转换研究

- 3.1 引言

- 3.2 实验结果与分析

- 3.3 理论分析

- 3.4 小结

- 参考文献

- 第四章 基于互耦半导体激光器的混沌保密通信研究

- 4.1 引言

- 4.2 系统模型

- 4.3 理论分析及信号传输

- 4.4 小结

- 参考文献

- 第五章 结束语

- 攻读硕士期间发表论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].三维空间多天线相关性及互耦影响研究[J]. 电波科学学报 2017(01)

- [2].天线阵列互耦效应的影响因素[J]. 仪器仪表与分析监测 2017(01)

- [3].基于稀疏加权重构的互耦阵列方位估计算法[J]. 电子测量技术 2016(12)

- [4].双散射环境下互耦对多入多出系统容量的影响[J]. 电波科学学报 2013(04)

- [5].互耦效应对波束赋形天线的影响分析[J]. 信息技术 2016(01)

- [6].基于互耦电感的两节准方波脉冲形成网络设计[J]. 强激光与粒子束 2019(04)

- [7].基于等效电路的高频超方向天线互耦校正方法研究[J]. 中国海洋大学学报(自然科学版) 2017(02)

- [8].排球对手臂冲击的三维瞬态惯量互耦特性仿真[J]. 计算机仿真 2014(11)

- [9].均匀圆阵互耦自校正的级联估计方法[J]. 系统工程与电子技术 2014(07)

- [10].双/多基地综合脉冲孔径地波雷达的互耦校正[J]. 电波科学学报 2008(01)

- [11].雷达互耦跟踪系统性能分析与参数优选[J]. 微计算机信息 2008(25)

- [12].互耦条件下柱面共形阵列多参数联合估计[J]. 火力与指挥控制 2020(05)

- [13].相控阵印刷偶极子阵元间互耦技术研究[J]. 国外电子测量技术 2019(03)

- [14].互耦情况下柱面共形阵的波达方向估计[J]. 空军预警学院学报 2020(02)

- [15].互耦效应对天线阵单元间相关性的影响[J]. 重庆邮电大学学报(自然科学版) 2012(04)

- [16].多径条件下阵列互耦自校正算法研究[J]. 航天电子对抗 2008(05)

- [17].高斯噪声背景下多用户波达方向估计与互耦自校正[J]. 电子与信息学报 2014(05)

- [18].X型极化分集系统中天线互耦效应分析[J]. 电波科学学报 2011(03)

- [19].互耦内监测法在高频端的工程实现[J]. 舰船电子对抗 2019(02)

- [20].非均匀线阵的互耦自校正[J]. 系统工程与电子技术 2018(07)

- [21].新型电单负材料结构在天线互耦抑制中的应用[J]. 电波科学学报 2016(05)

- [22].秩损法互耦校正在GPS抗干扰中的应用[J]. 电子信息对抗技术 2013(01)

- [23].基于L型阵列的互耦误差校正算法研究[J]. 航天电子对抗 2012(06)

- [24].一种基于阵列虚拟平移的互耦自校正算法[J]. 微计算机信息 2009(24)

- [25].一种阵列互耦矩阵与波达方向的级联估计方法[J]. 电子与信息学报 2014(07)

- [26].双基地MIMO雷达互耦校正[J]. 电波科学学报 2010(04)

- [27].非均匀噪声条件下考虑互耦效应的DOA估计方法[J]. 吉林大学学报(工学版) 2019(05)

- [28].基于MUSIC迭代法的互耦误差校正[J]. 无线电通信技术 2013(01)

- [29].基于互耦补偿策略的IFFT算法及其应用[J]. 强激光与粒子束 2020(06)

- [30].互耦效应对不同阵列流型相关性的影响[J]. 电信科学 2018(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/288c9540ef5ef3dae2f2bb74.html