# 不同煤粉粒径条件下煤与瓦斯突出模拟实验研究

### 论文摘要

煤与瓦斯突出是煤矿开采过程中发生的一种极其复杂的动力现象,也是我国煤矿安全生产的主要威胁之一。本文研究不同粒径制作的型煤对煤与瓦斯突出过程的影响,煤粉粒径属于煤与瓦斯突出综合假说中的煤岩体的物理力学性质。实验利用西南资源开发及环境灾害控制工程教育部重点实验室(重庆大学)研制的煤与瓦斯突出过程模拟实验台及数码相机、偏光分析软件、三轴剪切仪等设备设施,进行了型煤的孔隙率分析实验、基本力学性质实验和煤与瓦斯突出实验。型煤孔隙率特征分析主要针对成型过程中产生的孔隙,这类孔隙相对较大,根据霍多特孔隙分类,其属于构成强烈的层流渗透区间大孔以及构成层流及紊流混合渗透的可见孔及裂隙。采用数码相机拍照,偏光分析软件分析的方式研究孔隙率,由型煤的孔隙率测试结果表明,煤粉粒径越大,在相同压力下成型的煤样孔隙率也就越大,但孔隙总数越少,平均孔隙半径越大。根据分形理论分析结果可以发现,孔隙数越多、分布越复杂者,分形维数越大。采用不同粒径型煤进行了大量三轴压缩实验后发现,粒径大的煤粉成型后单轴抗压强度要小于粒径小的。最后将煤样的单轴抗压强度与平均粒径与进行拟合,并得到相应的拟合公式。在简要介绍了自主研发的煤与瓦斯突出过程模拟实验台特点及基本操作步骤后,对煤样的制作过程、煤粉收集区域的划分、实验方案以及相应辅助设备等进行了介绍。针对实验室中存在的火灾爆炸危险性进行分析,首先利用事故树分析定性的得出造成其发生的各种原因组合,其次利用FLUENT对突出后的瓦斯浓度运移规律进行了数值模拟计算,最后为实验安全提出了相应的建议和措施,以增加实验室的本质化安全程度。对抽取真空及瓦斯吸附解吸全过程温度演化曲线进行了小波去噪,去除了干扰,得到平滑、稳定的温度信号。经对比发现,型煤煤粉粒径越小,则抽真空时温度下降越快、充瓦斯气体时温度上升越快、突出时温度下降越快。煤粉粒径对突出强度有明显的影响,型煤粉粒径越小,则突出强度越大,具体来说,突出的煤粉重量越多、煤粉分布距离突出口越远。突出孔洞大多呈现口小腔大的梨形或椭球形,型煤煤粉粒径越小的,得到的孔洞体积也就越大。本文还利用皮尔逊(Pearson)相关系数来分析煤粉粒径、突出强度、单轴抗压强度等因素的内在联系,重点分析了不同煤粉粒径与基本力学性质、微观结构、突出强度、温度演化规律等的相关联系。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 1 绪论

- 1.1 问题的提出及研究意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 煤与瓦斯突出机理方面

- 1.2.2 煤与瓦斯突出实验模拟方面

- 1.2.3 煤的孔隙特征及基本力学性质研究方面

- 1.3 研究内容与技术路线

- 1.3.1 研究内容

- 1.3.2 技术路线

- 2 型煤的基本物理力学性质

- 2.1 型煤孔隙特征

- 2.1.1 煤的孔隙性

- 2.1.2 型煤的孔隙特征

- 2.1.3 型煤孔隙率分析

- 2.1.4 型煤孔隙发育分析

- 2.2 型煤的基本力学性质

- 2.2.1 实验方法

- 2.2.2 实验装置与实验方案

- 2.2.3 三轴压缩实验结果与分析

- 2.3 本章小结

- 3 煤与瓦斯突出模拟实验方法

- 3.1 煤样采集与型煤试件制备

- 3.2 实验装置

- 3.2.1 煤与瓦斯突出模拟实验台

- 3.2.2 辅助设备

- 3.3 实验方法

- 3.3.1 实验方案

- 3.3.2 实验步骤

- 3.3.3 煤粉收集区域的划分

- 3.4 突出实验室通风安全建设

- 3.4.1 安全现状分析

- 3.4.2 实验室瓦斯浓度数值模拟

- 3.4.3 安全对策分析

- 3.5 本章小结

- 4 煤与瓦斯突出模拟实验结果

- 4.1 单一配比粒径

- 4.1.1 实验I-1

- 4.1.2 实验I-2

- 4.1.3 实验I-3

- 4.2 混合配比粒径

- 4.2.1 实验II-1

- 4.2.2 实验II-2

- 4.2.3 实验II-3

- 4.2.4 实验II-4

- 4.3 本章小结

- 5 煤与瓦斯突出模拟实验结果分析

- 5.1 瓦斯压力演化曲线对比

- 5.2 煤体温度与瓦斯压力的演化

- 5.2.1 温度曲线的小波去噪

- 5.2.2 抽真空阶段温度演化曲线对比

- 5.2.3 充瓦斯阶段温度演化曲线对比

- 5.2.4 突出阶段温度演化曲线对比

- 5.3 煤粉突出强度的演化

- 5.3.1 突出强度

- 5.3.2 煤粉分布规律

- 5.3.3 煤粉的粉碎作用

- 5.4 突出孔洞的演化

- 5.4.1 突出孔洞形成过程

- 5.4.2 孔洞形态对比

- 5.4.3 孔洞容积对比

- 5.5 基本力学性质与煤与瓦斯突出的相关联系

- 5.5.1 相关性分析原理

- 5.5.2 煤与瓦斯突出各参数相关关系

- 5.6 本章小结

- 6 结论与展望

- 6.1 主要结论

- 6.2 后续研究工作展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录

- A 作者在学习期间发表的论文

- B 作者在学习期间参加的科研项目

### 相关论文文献

- [1].铝粉粒度对切割弹燃烧和切割机理的影响[J]. 火工品 2015(05)

- [2].硅粉粒径研究进展[J]. 有机硅材料 2014(02)

- [3].铝粉粒度对导爆药黏附性和导爆管爆速的影响研究[J]. 广东化工 2016(18)

- [4].电灼术联合Q开关Nd:YAG激光治疗意外粉粒沉着病一例[J]. 实用皮肤病学杂志 2013(05)

- [5].焦粉粒径对烧结床中燃烧带分布的影响[J]. 浙江大学学报(工学版) 2016(04)

- [6].粉粒物料罐式运输车的结构分析[J]. 商用汽车 2010(S3)

- [7].爆炸粉粒沉着症1例[J]. 中国皮肤性病学杂志 2008(12)

- [8].粉粒体流态化工况的简捷计算[J]. 化工与医药工程 2015(02)

- [9].意外粉粒沉着病1例[J]. 临床皮肤科杂志 2013(07)

- [10].静电感应式粉粒体质量流量测量方法的研究[J]. 仪表技术与传感器 2008(09)

- [11].基于微重力下风速对粉粒体气力输送影响的研究[J]. 中国粉体技术 2008(05)

- [12].粉粒体称量系统设计[J]. 衡器 2019(10)

- [13].意外爆炸致粉粒沉着病1例[J]. 人民军医 2015(09)

- [14].复合推进剂中铝粉粒度对分布燃烧响应和粒子阻尼特性影响[J]. 推进技术 2014(12)

- [15].矿粉粒径对沥青胶浆性能影响的试验研究[J]. 广西大学学报(自然科学版) 2011(04)

- [16].一种粉粒料包装机料仓的设计研究[J]. 包装与食品机械 2015(02)

- [17].食品粉粒体混合:混合机理与混合均匀度影响因素探讨[J]. 中国食品添加剂 2011(04)

- [18].还原剂和分散剂对银粉粒径及微观形貌影响的研究[J]. 材料导报 2015(S2)

- [19].基于最小二乘法的落叶松木粉粒径数学建模与分析[J]. 林业科学 2015(04)

- [20].碳基层碳粉粒径对微生物燃料电池性能的影响[J]. 黑龙江大学自然科学学报 2012(04)

- [21].黏粒和粉粒的共存对砂土静动力液化影响的试验研究[J]. 岩土工程学报 2019(S2)

- [22].密相输送在粉粒体气力输送上的项目应用浅析[J]. 机电信息 2020(12)

- [23].O_2/CO_2气氛煤粉粒径对PM_(2.5)形成的影响[J]. 东南大学学报(自然科学版) 2009(05)

- [24].化工行业粉粒体输送设备应用及发展[J]. 石油化工设备 2020(06)

- [25].料仓内粉粒体物料重力流对卸料口尺寸的影响[J]. 石油化工设计 2012(03)

- [26].粉粒重排对MCFC隔膜性能的影响[J]. 电源技术 2010(10)

- [27].铝粉和钨粉粒径对W-PTFE-Al复合材料燃烧特性和动态响应的影响（英文）[J]. 稀有金属材料与工程 2018(06)

- [28].茶粉粒径对茶塑复合体系流变性能的影响[J]. 福建农林大学学报(自然科学版) 2015(01)

- [29].粉粒径铀矿石中不同矿浆浓度下对微生物生长的影响[J]. 科技致富向导 2010(20)

- [30].粉粒夹层对饱和砂土液化特性影响的试验研究[J]. 地下空间与工程学报 2012(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/28c2bcba76ecca1450092172.html