# 冻融循环作用下的沥青混合料力学参数研究

### 论文摘要

青藏高原多年冻土区常年低温、降温速率快、昼夜温差大、冻融循环作用剧烈等条件对沥青混合料的力学特性有明显影响,沥青路面病与面层沥青混合料在特殊条件下性能衰变相关。目前,多年冻土地区沥青路面仍以借鉴一般地区沥青路面设计方法为主,材料参数的取值并未考虑频繁冻融循环的影响,使设计与使用条件差异较大,导致多年冻土地区沥青路面过早出现破坏。本研究通过SBR改性沥青AC-13混合料的单轴压缩试验,得出了混合料抗压强度及抗压回弹模量约在8次冻融循环后逐渐趋于稳定；最佳油石比的混合料,其抗压强度和抗压回弹模量的损失最小。本研究通过SBR改性沥青AC-13混合料的劈裂试验得出,劈裂强度、破坏拉伸应变和破坏劲度模量分别在9次、15次和20次后逐渐趋于稳定；最佳油石比的混合料,其劈裂强度和破坏劲度模量损失最小,随油石比的增大,破坏拉伸应变增长率减小。本研究通过SBR改性沥青AC-13混合料的低温弯曲试验,同时并结合SBR改性沥青AC-10和AC-16沥青混合料在最佳油石比下的低温弯曲试验后得出,三种级配的SBR改性沥青混合料的弯拉强度和弯曲劲度模量在12-15次冻融循环后逐渐趋于稳定,弯拉应变则在15次后趋于稳定；最大粒径增大,混合料弯曲劲度模量下降趋势较大。得出了趋于平稳波动时抗压特性、劈裂特性和弯拉特性在趋于平稳时的折减系数,综合分析沥青混合料随油石比的变化关系,表明适当增大油石比,有利于沥青混合料抗冻性的提高。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 主要研究内容与技术路线

- 第二章 试验原材料与方法

- 2.1 试验材料

- 2.2 沥青混合料冻融试验方法

- 2.3 沥青混合料单轴压缩试验

- 2.4 沥青混合料劈裂试验方法

- 2.5 沥青混合料低温弯曲试验

- 第三章 冻融循环作用下的沥青混合料抗压特性研究

- 3.1 抗压强度

- 3.2 抗压回弹模量

- 3.3 本章小结

- 第四章 冻融循环作用下的沥青混合料劈裂特性研究

- 4.1 劈裂抗拉强度

- 4.2 破坏拉伸应变

- 4.3 破坏劲度模量

- 4.4 本章小结

- 第五章 冻融循环作用下的沥青混合料弯拉特性研究

- 5.1 低温弯拉强度

- 5.2 弯曲拉伸应变

- 5.3 弯曲劲度模量

- 5.4 不同级配沥青混合料弯拉强度

- 5.5 不同级配沥青混合料弯拉应变

- 5.6 不同级配沥青混合料弯曲劲度模量

- 5.7 本章小结

- 第六章 冻融循环作用下沥青混合料材料参数综合分析

- 6.1 强度参数

- 6.2 模量参数

- 6.3 应变参数

- 6.4 不同最大粒径沥青混合料材料参数

- 6.5 本章小结

- 第七章 主要结论及建议

- 7.1 主要结论

- 7.2 进一步研究建议

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].冻融循环作用下岩石能量演化及损伤本构研究[J]. 矿业研究与开发 2020(04)

- [2].干湿和冻融循环作用下泥质白云岩宏观劣化[J]. 科学技术与工程 2020(02)

- [3].冻融循环作用下膨胀土的力学与孔隙分布特点[J]. 山东农业大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [4].干湿-冻融循环作用下沥青水老化的微观特性[J]. 建筑材料学报 2020(04)

- [5].冻融循环作用下粘土抗剪强度试验研究[J]. 四川水泥 2020(12)

- [6].混凝土经历常温至-40℃及-80℃冻融循环作用的受压强度试验研究[J]. 建筑结构 2019(12)

- [7].简支梁在冻融循环作用下抗剪承载力的分析[J]. 江苏水利 2017(06)

- [8].冻融循环作用下石窟砂岩物理力学性质损伤规律研究[J]. 实验力学 2020(05)

- [9].冻融循环作用后变形钢筋与混凝土粘结性能退化研究[J]. 工业建筑 2010(01)

- [10].冻融循环作用后CFRP与混凝土粘结性能研究[J]. 工业建筑 2010(06)

- [11].冻融循环作用下保温混凝土黏结滑移本构模型研究[J]. 混凝土 2020(07)

- [12].混凝土经历常温及-30～-120℃间冻融循环作用的受压变形性能试验研究[J]. 混凝土 2017(12)

- [13].不同含水率混凝土遭受常温至-190℃间冻融循环作用的变形性能试验研究[J]. 工业建筑 2018(03)

- [14].冻融循环作用下土体结构演化规律及其工程性质改变机理[J]. 吉林大学学报(地球科学版) 2013(06)

- [15].冻融循环作用下路基边坡稳定性变化研究[J]. 路基工程 2011(05)

- [16].冻融循环作用下压实粉土的剪切强度性能试验研究[J]. 公路工程 2019(05)

- [17].冻融循环作用下表层嵌贴CFRP-混凝土界面黏结性能试验研究[J]. 湖南大学学报(自然科学版) 2017(05)

- [18].冻融循环作用后钢筋与混凝土粘结性能试验研究[J]. 大连理工大学学报 2008(02)

- [19].冻融循环作用下冻结黏土矿物物理力学性质研究[J]. 水文地质工程地质 2017(04)

- [20].冻融循环作用下水工混凝土耐久性和力学性能试验研究方法探讨[J]. 治淮 2012(05)

- [21].冻融循环作用下土的性质对纤维水泥土力学性质的影响[J]. 科学技术与工程 2020(21)

- [22].冻融循环作用下盐渍土病害机理及改良技术综述[J]. 水利水电技术 2020(08)

- [23].不同纤维含量下PVA-ECC的使用寿命分析[J]. 智库时代 2019(36)

- [24].冻融循环作用对混凝土路面使用寿命的影响[J]. 山西建筑 2008(12)

- [25].冻融循环与沸石掺配对黑土物理性质的影响[J]. 农业工程学报 2020(03)

- [26].冻融循环作用下沥青混合料低温弯拉特性分析[J]. 西藏科技 2013(10)

- [27].冻融循环作用下偏心受压柱承载性能分析[J]. 水利建设与管理 2020(10)

- [28].冻融循环作用下卸荷砂岩微观损伤特性试验研究[J]. 矿业研究与开发 2020(02)

- [29].水泥改良黄土在冻融循环作用下的渗透性能[J]. 科学技术与工程 2018(34)

- [30].不同超低温温度区间冻融循环作用混凝土弹性模量软化性能试验研究[J]. 工程力学 2019(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/28c94630ba93af4700d1f86e.html