# 高纯镓结晶设备及其工艺研究

### 论文摘要

高纯镓主要以砷化镓、磷化镓、氮化镓的形式应用于无线通讯和光电半导体领域；随着3G智能手机、LED市场的快速发展,对高纯镓产品需求越来越大,因此加强对高纯镓的研制和生产,满足国民经济需求是十分重要的。目前,高纯镓的制备通常采用电解法,但在电解尾期对Pb、Cu等杂质元素分离效果并不理想,因而选择短流程的结晶法进行处理。本文旨在研究结晶设备和工艺以及结晶法的粗镓提纯效果。论文根据结晶法的原理及稀散金属镓的特性,自行设计研发了两种不同方案金属镓提纯的结晶器,使用混合网格对计算区域进行网格划分,定义边界条件并设置材料属性,对部分边界条件进行假设,建立了结晶器内冷却水流动与换热的物理模型；对两种方案下的结晶过程冷却水温度分布进行了分析对比；测量了不同聚四氟乙烯（PTFE）涂层厚度下的结晶时间；测定了液态镓在冷却水温度分别为5、10、15、20℃的结晶时间；实验测定了冷却水温度为15℃条件下,冷却水流量为10～150 L·h-1范围内液态镓的结晶时间及冷却曲线；开展了抽取时间比与凝固率的对比实验；探索了冷却水温度为10℃、冷却水流量为10 L·h-1下,不同质量镓的结晶时间和冷却曲线。研究了凝固率为80%时,通过7次重结晶提纯,99.99%组粗镓的提纯效果。通过实验研究获得了如下成果：1.设计研发了两种不同方案金属镓提纯的结晶器,对两种方案下的结晶过程冷却水温度分布进行对比,发现第二种方案设计的2#结晶器能提供一个稳定均衡的温度场；2.实验研究发现1#结晶器水流量高达150 L·h-1时,尚未形成稳定的15℃冷却水温度场；而2#结晶器冷却水流量达到75 L·h-1即可提供一个稳定均匀的温度场,说明2#结晶器比1#结晶器设计更合理。3.结晶器内壁PTFE涂层越厚,结晶时间愈长,因此可以通过改变PTFE涂层厚度来控制液态镓的结晶速度。4.2#结晶器在冷却水总流量75 L.h-1的情况下,结晶时间t与冷却水温度T拟合的关系式为t=2.3e6.27+31.2,说明结晶时间随温度呈指数变化的关系。5.实验分析得到2#结晶器结晶时间t与水流量Q的关系式为：发现液态镓的结晶时间随着水流量的增加而明显降低,15℃冷却水的有效流量为75 L·h-1。6.通过实验发现液态镓的抽取时间比例与凝固率的误差为2.4%,所以可通过抽取时间比控制液态镓的凝固率。7.在冷却水温度及流量一定情况下,不同液态镓量下的冷却速率接近,说明2#结晶器在轴向上温度较均匀,冷却强度相差不大。8.在金属镓凝固率为80%,重结晶7次的条件下,99.99%粗镓中主要杂质的除杂率平均为91.6%,除杂效果明显。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 序言

- 1.2 镓资源及其生产简介

- 1.2.1 镓资源概况

- 1.2.2 国内外镓生产概况

- 1.3 镓的分类及应用

- 1.3.1 镓的分类

- 1.3.2 镓的应用

- 1.4 高纯镓制备技术国内外研究现状

- 1.4.1 电解精炼法

- 1.4.2 结晶法

- 1.4.3 真空精炼法

- 1.4.4 有机化合物热分解法

- 1.4.5 三氯化镓法

- 1.4.6 联合法

- 1.4.7 高纯镓常用制备方法的比较

- 1.4.8 小结

- 1.5 课题研究内容、目的及意义

- 1.5.1 研究内容

- 1.5.2 研究目的及意义

- 第二章 结晶装置的设计及制作

- 2.1 结晶法简介

- 2.1.1 结晶法原理

- 2.1.2 结晶法特点

- 2.2 实验材料及实验仪器

- 2.2.1 高纯镓的玷污控制

- 2.2.2 实验材料及仪器

- 2.3 结晶器设计

- 2.3.1 方案一结晶器的设计

- 2.3.2 方案二结晶器设的设计

- 2.4 结晶器的制作

- 2.4.1 容器材料选择

- 2.4.2 结晶器加工

- 第三章 结晶温度场的数值模拟及结晶器优化设计

- 3.1 计算流体动力学简介

- 3.2 FLUENT软件简介

- 3.2.1 FLUENT软件特点

- 3.2.2 FLUENT软件组成

- 3.3 物理模型的建立

- 3.3.1 结晶器几何模型

- 3.3.2 计算区域的网格划分

- 3.3.3 边界条件

- 3.4 数学模型的建立

- 3.4.1 模型控制方程

- 3.4.2 基于有限体积法的控制方程离散

- 3.4.3 湍流模型

- 3.5 数值模拟

- 3.5.1 结晶器的选择

- 3.5.2 冷却水流量的确定

- 3.5.3 结晶过程中液态镓的温度变化

- 3.6 本章小结

- 第四章 高纯镓结晶器及工艺的实验研究

- 4.1 实验过程

- 4.1.1 实验准备

- 4.1.2 实验步骤

- 4.1.3 实验数据整理

- 4.2 温度对高纯镓结晶时间的影响

- 4.2.1 不同PTFE厚度对结晶时间的影响

- #结晶器温度对结晶时间的影响'>4.2.2 2#结晶器温度对结晶时间的影响

- 4.3 水流量对高纯镓结晶时间的影响

- #结晶器水流量对结晶时间的影响'>4.3.1 1#结晶器水流量对结晶时间的影响

- #结晶器水流量对结晶时间的影响'>4.3.2 2#结晶器水流量对结晶时间的影响

- 4.3.3 液态镓的冷却曲线

- 4.4 结晶过程的稳定性

- 4.4.1 结晶比例（凝固率）的控制

- 4.4.2 镓量对结晶时间的影响

- 4.5 结晶提纯实验效果

- 4.6 小结

- 第五章 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/28cbdea4a799a0be55bf05a4.html