# 关于供电企业电能计量装置管理的探讨

（国网鞍山供电公司计量室辽宁鞍山114001）

摘要：电能计量装置在供电企业中发挥着重要的作用，这是因为它的精准和安全会直接给供电、用电双方经济利益造成一定的影响。而在电能计量装置的实际的运用过程中，难免会存在一定的问题和误差，因此，本文针对供电企业电能计量装置的管理进了探讨。

关键词：供电企业；电能计量装置；管理

1供电企业电能计量装置管理的含义及影响因素

1.1供电企业电能计量装置管理的含义。电能计量装置是电力系统必备的计量器具，电能计量是对消耗的电能进行准确的测量。作为供电企业销售电能的标尺，电能计量的准确与否，不仅关系到供电企业经营管理的加强，节约能源，用电客户的经济利益，也直接影响着供电企业制定电力消耗定额，资金是否能够正常回收。考核单位产品耗电量以及是否能够获得应得的效益，电能计量装置已逐渐成为供电企业不可缺少的电器仪表；电能计量装置是衡量供电企业和用电客户双方的交易是否公平的“秤杆子”，它能够使供电和用电双方降低消耗，对促进供电企业改善经营管理，对节约能源、加强经济核算以及提高经济效益都有着极其重要的作用。总而言之，电能计量装置管理必须遵守国家有关法律法规的以及有关电能计量标准、规程和规范的规定，接受国家有关行政管理部门、社会和用电客户的监督。其目的是为了保证电能计量的准确、统一，电能计量的公平、公正、准确、可靠，维护国家利益和发、供、用三方的合法权益。

1.2供电企业电能计量装置管理的影响因素。（1）电能表选型。电能表选型不当会直接影响到供电企业电能计量的准确度。一定要事先对电能表型号、电压等级、基本电流、最大额定电流、误差值、使用说明等情况认真分析和检查，并严格参照电表选择的相关规范进行。因为这些因素都可能影响到电能表的测试精准度和计量装置管理的复杂性。（2）电能表误差。不同类型的电能表的误差值是不同的，同一型号的电能表其误差值也可能不同，但是只要电能表的误差范围符合国家标准范围，则对电能计量组织管理的影响基本上就可以忽略不计。首先是电能表的材质，应当为五类磁钢，因其能够使电能表的误差较为稳定，便于电能计量，而且不容易失去磁性。但是电能表市场上，一些生产厂家为了减少成本，利用成本较低的三类磁钢生产电能表，虽然能够降低生产费用，也能使电能表正常读取电能数值，但是难以保证电能计量误差的准确性，而且由于三类磁钢长期使用其磁性会逐步降低，这就增加了电能表的故障率。（3）电压互感器及其二次回路。电压互感器，尤其是母线电压互感器是最为重要的计量装置之一，其出线复杂度高，致使供电线路的二次负载压力过高。供电企业为了减少其负载强度，避免供电间断或者计量不连续问题出现，往往会在电压互感器的二次回路上加装特定的熔断器，并通过在单线和母线的电压互感器及其二次回路接触段增加活动的辅助接点来保证电网安全运行。但是这些辅助接点或者熔断器很容易在潮湿的环境中生锈，无形中增加了接触电阻，造成了电能计量的不准确性。

2优化供电企业电能计量装置管理的措施

2.1做好电能计量装置的质量管理。供电企业的安装电能计量装置的时候都需要遵循一定的原则，除非是一些正常消耗的装置。特别是到了最近几年，随着电能计量装置相关的业务的不断拓宽相关系统不得不制定出跟计量编制年度的订购计划。这就要求相关企业在采购电能计量装置的实施，首先购买的计量装置应该具有制造许可证以及生产许可证，因此每个电能计量装置都应该有自己唯一的编码。除此之外，第一次采购的装置应该尽量少，以便出现质量问题。其次是相关机构所提供给的电能计量装置都应该具有防窃电的功能，特别是要重点针对一些利用强磁场进行窃电的现象。从我国安装电能表的情况来看，绝大多数都是采用过载超过4倍的电能表进行测量的，一方面可以在用户用电量大的情况下适当的减少电表的更换次数；另一方面还可以扩宽电能计量装置准确计量的负荷范围。

2.2做好电能计量装置定期检查。对电能计量装置进行定期检查能够有效减少电能计量装置的突发故障出现率，真正做到“防患于未然”。相关的负责人应当利用先进的仪器和设备对电能计量装置运转情况进行定期检查和不定时的抽检，保障电能计量装置正常运转，并提高装置的运行效率。因此，装置检查人员首先应当通过不断地学习提高自身业务能力和综合素质水平，不断掌握最先进的检测技能，并积极实践。尤其是要细致检查，有效减少窃电行为的产生，对于一些技术性操作的窃电行为要及时发自按并掌握有利的证据和数据。通常来讲，对于大客户群体的计量装置的检查应当保证每月最少三次，而对于城镇居民用电的电能表应当至少每月检查一次。而且在季节变化较强的地区，每年应当有两次较大规模的集中检查或电力电表普查。一旦在电能计量装置运行中发现问题和故障要及时进行信息反馈，并经过专门的研究和讨论，并再次对电能表及其周围的计量装置进行现场查验，做好数据的收集、整理和分析，并派专业人员进行故障排除。

2.3提升GPRS的应用效能。在用户处安装GPRS监测终端,将保护PT、CT引人交流采样模块,通过高速交流采样计算出每相电压、每相电流、每相的有无功功率、每相的功率因数、有无功电表读数、周波。终端定时读取交流采样数据,计算出小时电量,将该电量与电能表的脉冲采样的小时电量进行比较,作为该用户是否有电量丢失的判断依据。对于有2路或者多路进线的用户要加装交流采样模块,通过R斜85与终端相连。交流采集模块还能提供以下数据:三相电压、三相和零线电流、总有功功率、三相有功功率、总无功功率、三相无功功率、总功率因数、三相功率因数、周波、有功电表读数、无功电表读数、谐波等。利用负荷管理装置,强化计量装置的工况监视,防止窃电和因装置故障漏抄电量。负荷管理装置所具有的实时数据采集和通信功能,可定时将电力用户电能计量表中储存的各时段用电量、最大需量、电能表缺相时间、过载时间等数据抄录下来,并随时采集。

2.4实现电能计量装置的信息集成和共享。在电能计量装置中实现对电能计量管理方面的集成和共享。可以通过以下几条途径实现：一是对电能计量装置的相关信息和数据的软件进行集成和共享。归纳起来就一条从计量装备的设计到建设，从建设到安装调试，从安装调试到运行维护最后到技术监督和技术改造的整体过程；二是供电企业的内部一定会涉及到一些相关部门应能共享电能计量装置从设计到运行维护等全过程的信息，所有的信息应能方便快捷地满足各部门的工作需要。

3结束语

综上所述，电能计量装置管理是电力系统电能计量的重要设备，也是防止窃电行为的重要手段，加强电能计量装置的管理则是计量管理的主要内容。电能计量装置是装于各处的计量统计电量的工具，其结果是企业效益核算的依据，因此，做好电能计量装置管理是电力企业最重要的工作之一，电力部门应当加强电能计量装置的管理，从而达到保证电能计量的准确性，为企业获得最优效益提供可靠的计量保证。

参考文献

[1]浅谈电能计量装置故障的预防及差错处理措施[J].钟钊良.技术与市场.2016(09).

[2]浅论电能计量装置选型与接线错误问题及措施[J].杨小红.低碳世界.2017(01).

作者简介

栾德佳（1979.10-），男，辽宁鞍山人，辽宁科技大学计算机本科，单位:国网鞍山供电公司计量室。研究方向：电能计量。邮编114001。

本文来源: https://www.lw50.cn/article/28d5d4a970b83c0674dd8379.html