# 基于PC的软PLC开发系统的设计与实现

### 论文摘要

软PLC技术是最近工业自动化领域逐渐兴起的一项基于PC的新型控制技术。和传统的PLC（Programmable Logic Controller可编程逻辑控制器）相比,软PLC克服了传统PLC兼容性和可扩展性差,性价比低等缺点,具有体系结构开放、开发简单等优点,能较好地满足现代工业自动化的要求。软PLC分为开发系统（上位机）和运行系统（下位机）两部分,其中开发系统是运行系统的基础。国际IEC61131-3标准定义了五种PLC编程语言,由于梯形图具有直观,易于掌握等优点,本文通过对PLC工作原理的分析,使用Visual C++ 6.0设计并实现了一种基于梯形图的软PLC开发系统。本文对系统的三大主要模块进行了详细研究:即梯形图编辑器、梯形图编译系统、梯形图仿真系统。梯形图编辑器采用面向对象技术实现。利用MFC设计出PLC梯形图的编辑界面,并根据梯形图的结构特点,设计了一套特殊的元件图符,为用户提供直观、方便的梯形图编辑环境。在梯形图编译模块中,设计出一种基于SPST（Series and Parallel Scanning Transform串并联扫描转换）算法的转换新策略。该策略首先将梯形图映射成AOV图,确定梯形图各元件的位置关系,然后对AOV图进行扫描,进一步确定各元件的不同层次上的串并联结构关系,扫描的同时自底向上建立逻辑树以保存扫描结果,最后遍历该逻辑树方便快速地生成语句表。通过实例表明此策略算法复杂度低,转换准确率高。同时在编译过程中实现了对梯形图的语法查错和规范检查。[番茄花园1]本文最后利用PC丰富的资源,对PLC工作原理进行深入研究,设计并实现了一种梯形图仿真器。仿真器具有直观,良好的仿真界面,在仿真过程中,界面上元件的状态随仿真结果实时更新。仿真算法直接基于编译阶段生成的梯形图逻辑树进行设计,实现了梯形图的快速仿真。该仿真器可脱离硬件PLC运行,使用户能提前看到实际运行结果以便对梯形图进行修改。本文通过实例,证明了本系统的可行性和有效性,在PLC梯形图离线仿真、恶劣环境下PLC控制、PLC教学实验等方面具有广泛的实用价值。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 课题研究的背景及意义

- 1.1.1 课题研究的背景

- 1.1.2 课题研究的实用与学术意义

- 1.2 课题研究的国内外现状

- 1.3 本文的研究目的和研究内容

- 1.3.1 本文的研究目的

- 1.3.2 本文的研究内容

- 2 软PLC 体系结构和开发系统总体设计

- 2.1 传统PLC 的体系结构及工作原理

- 2.1.1 传统PLC 的硬件体系结构

- 2.1.2 传统PLC 的编程语言

- 2.1.3 传统PLC 的工作原理

- 2.2 软PLC 的体系结构及工作原理

- 2.2.1 软PLC 的体系结构

- 2.2.2 软PLC 的工作原理

- 2.3 软PLC 开发系统总体设计

- 3 软PLC 开发系统梯形图编辑器的设计与实现

- 3.1 PLC 梯形图简介

- 3.2 梯形图图符的设计

- 3.3 梯形图元件类的设计

- 3.4 梯形图编辑界面的设计

- 3.4.1 Document/View 结构

- 3.4.2 梯形图的存储

- 3.4.3 梯形图的编辑与显示

- 3.5 本章小结

- 4 软PLC 开发系统梯形图编译器的设计与实现

- 4.1 梯形图到语句表的转换策略

- 4.1.1 梯形图到AOV 图的映射

- 4.1.2 基于AOV 图的串并联扫描（SPST 算法）

- 4.1.3 生成语句表

- 4.2 梯形图语法和规范检查

- 4.2.1 梯形图编程规则

- 4.2.2 梯形图语法检查

- 4.2.3 梯形图规范检查

- 4.3 梯形图编译器的实现

- 4.4 本章小结

- 5 软PLC 开发系统仿真器的设计与实现

- 5.1 仿真器的总体设计

- 5.2 仿真界面的设计

- 5.3 基于梯形图的仿真算法设计

- 5.4 仿真器的实现

- 5.4.1 MFC 多线程编程技术

- 5.4.2 仿真器界面的实现

- 5.4.3 仿真算法的实现

- 5.5 仿真实例

- 5.6 本章小结

- 6 结论与工作展望

- 6.1 结论

- 6.2 工作展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

- [1].预制装配式PC结构关键节点深化研究[J]. 门窗 2019(17)

- [2].跨座式单轨连续刚构PC轨道梁线形调整技术[J]. 南京工程学院学报(自然科学版) 2019(04)

- [3].选址问题综述及PC构件厂选址[J]. 工程管理学报 2019(05)

- [4].2020年一季度全球PC出货量较上年同期下滑12.3%[J]. 智能制造 2020(05)

- [5].康莱特注射液联合PC化疗治疗ⅢB-Ⅳ期非小细胞肺癌的临床研究[J]. 山西卫生健康职业学院学报 2020(03)

- [6].加工流动性对PC树脂性能的影响[J]. 山东化工 2020(15)

- [7].PC构件生产线布料机的故障分析[J]. 现代制造技术与装备 2019(10)

- [8].PC构件生产线堆垛机的设计与仿真分析[J]. 江苏科技大学学报(自然科学版) 2016(06)

- [9].大跨度PC连续刚构桥技术成就与展望[J]. 湖南交通科技 2016(04)

- [10].PC连续刚构桥运营过程中承载力影响因素研究[J]. 城市道桥与防洪 2017(02)

- [11].单片机与PC机通信的设计与仿真[J]. 实验室研究与探索 2016(12)

- [12].PC机与单片机的无线通信[J]. 电子测试 2017(04)

- [13].地震预警信息接收PC客户端的设计及实现[J]. 华北地震科学 2017(02)

- [14].预制装配式(PC)结构设计与案例分析[J]. 中外建筑 2017(04)

- [15].波形钢腹板PC组合箱梁力学特性分析[J]. 山西建筑 2017(12)

- [16].波形钢腹板PC梁施工期位移分析与控制[J]. 中外公路 2017(03)

- [17].PC型单螺杆压缩机主要几何关系的分析[J]. 北京工业大学学报 2017(10)

- [18].PC机与单片机的无线通信[J]. 电子技术与软件工程 2017(16)

- [19].基于PC的电气自动化技术要素研究[J]. 科技传播 2015(21)

- [20].PC自动化生产线养护工艺及养护系统研究[J]. 建筑机械化 2016(04)

- [21].河北办公家具企业营销组合策略研究——以河北PC家具有限公司为例[J]. 现代经济信息 2016(05)

- [22].基于PC上位机构建测试系统研究[J]. 企业科技与发展 2016(07)

- [23].波形钢腹板PC桥结构设计探讨[J]. 城市道桥与防洪 2016(09)

- [24].PC多孔膜的制备及其性能研究[J]. 塑料科技 2015(01)

- [25].基于普通PC摄像头的手势识别系统[J]. 海峡科学 2014(12)

- [26].基于PC的电气自动化技术分析[J]. 电子制作 2015(08)

- [27].聚合物混凝土(PC)的研究进展[J]. 材料开发与应用 2015(04)

- [28].基于PC机与单片机分布式温度采集系统的设计[J]. 信息系统工程 2015(11)

- [29].用PC手法做移动电商,你会死得很惨![J]. 销售与市场(渠道版) 2017(01)

- [30].人工智能驱动第四次工业革命 “PC之王”如何定义AI未来[J]. 创新时代 2017(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/28dace4c878cad0616f74700.html