# Ti/Fe阴极催化还原硝酸盐氮并电解氯氧化无害化去除研究

### 论文摘要

地下水在全世界范围内都是重要的饮用水源。然而,随着工农业的迅速发展,大量使用化肥和含氮污水的排放造成水体氮污染。地下水硝酸盐污染已成为全球严重的环境问题之一。近年来,水体脱氮也成为国内外学者研究的热点。目前,催化还原是国际公认最具发展前景的水体硝酸盐氮脱除技术,然而之前研究主要依赖于贵金属（如Pd）作为催化剂,这限制了这种技术的广泛应用。基于Pd-Me双金属催化还原硝酸盐氮的反应机理和折点氯化法去除氨氮的理论,本研究旨在研发一种基于铁修饰阴极催化还原,结合电解氯氧化无害化去除地下水中硝态氮的技术。制备具有高效催化还原性能的铁修饰钛基阴极是本研究的关键技术。铁修饰涂层决定阴极催化还原性能,从而电极修饰方案影响硝酸盐氮催化还原效率。实验首先对Fe/Ti阴极的制备方案进行研究,实验结果表明,Fe/Ti阴极的最佳制备方案为：以未经过退火处理的钛板为基体,修饰涂层前驱液Fe（NO3）3水溶液浓度为2mol-Fe/L,焙烧温度为500℃,涂刷次数为4次,焙烧时间为60min。以Ti/Fe为阴极,Ti/Ir-Ru为阳极组成电解体系,探索催化还原硝酸盐氮的影响规律。结果表明以催化还原效率为指标,同时考虑能耗,合理的反应参数为：电流密度10mA/cm2,极板距离6cm,搅拌强度450rad/min,电解时问60min。在此条件下电解体系硝酸盐氮催化还原效率达到51.8%。结合氯氧化技术,以Ti/Fe为阴极,Ti/Ir-Ru为阳极,NaCl为支持电解质组建电解体系,开展了水中硝酸盐氮去除的实验研究。结果表明,以出水各项氮素浓度及总氮去除率指标,同时考虑能耗及技术可行性,较为合理的反应参数为：Cl-浓度200mg/L,电流密度1OmA/cm2,极板距离6cm,搅拌强度450rad/min,电解时间90min。在此条件下,各项氮素出水浓度均符合国家饮用水标准。分析提出了铁修饰阴极催化还原硝酸盐氮的反应机理模型,即为：电解产生的活性还原物质H*攻击吸附于铁修饰钛基阴极表面的N—-O键,并主要形成N—H新键,从而导致N03--N的主要还原产物为NH4+-N; NH4+-N氧化机理为电解氯和HOCl氧化去除氨氮。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 地下水及水体硝酸盐氮污染概述

- 1.1.1 地下水

- 1.1.2 水体硝酸盐污染

- 1.1.3 水体硝酸盐污染危害

- 1.2 国内外地下水硝酸盐污染修复技术研究现状和发展动态

- 1.2.1 生物反硝化法

- 1.2.2 物理化学反硝化法

- 1.2.3 化学还原修复技术

- 1.2.4 其它方法治理水中硝酸盐氮

- 1.3 研究目的、意义及内容

- 1.3.1 研究目的

- 1.3.2 研究内容

- 1.3.4 研究技术路线

- 1.3.5 本项目的特色与创新之处

- 1.3.6 研究意义

- 第2章 实验方法

- 2.1 实验材料

- 2.1.1 实验药品

- 2.1.2 实验设备

- 2.2 实验装置

- 2.3 电极制备

- 2.4 实验用水

- 2.5 实验操作步骤

- 2.6 监测分析方法

- 2.7 主要参数的计算方法

- 第3章 Fe修饰Ti基阴极制备研究

- 3.1 基体处理和前驱物溶剂

- 3.2 前驱物溶液浓度

- 3.3 焙烧温度

- 3.4 涂层前驱液涂刷次数的影响

- 3.5 焙烧时间的影响

- 3.6 本章小结

- 第4章 Fe修饰Ti基阴极催化还原特性研究

- 4.1 电流密度对阴极催化还原效果的影响

- 4.2 极板间距对阴极催化还原效果的影响

- 4.3 搅拌强度对阴极催化还原效果的影响

- 4.4 电解时间对阴极催化还原效果的影响

- 4.5 小结

- 第5章 催化电解无害化去除硝酸盐氮研究

- 5.1 NaCl添加量对总氮去除率的影响

- 5.2 电流密度对硝酸盐氮催化电解去除效果的影响

- 5.3 极板距离对硝酸盐氮催化电解去除效果的影响

- 5.4 搅拌强度对硝酸盐氮催化电解去除效果的影响

- 5.5 电解时间对硝酸盐氮催化电解去除效果的影响

- 5.6 能耗分析

- 5.7 小结

- 3--N的机理分析'>第6章 催化还原-电解氯氧化无害化去除水体中NO3--N的机理分析

- 6.1 硝酸盐氮去除机理研究

- 6.2 氨氮去除机理

- 6.3 水体中硝酸盐氮的无害化去除反应历程

- 第7章 结论与建议

- 7.1 结论

- 7.2 建议

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间发表的论著及获奖情况

### 相关论文文献

- [1].Ti/Fe(001)体系异质外延生长初期外延岛尺寸作用机制探究[J]. 原子能科学技术 2010(04)

- [2].负载Ti/Fe腐植酸吸附剂的制备表征及对As(Ⅲ)吸附性能研究[J]. 应用化工 2015(09)

- [3].负载Ti/Fe腐植酸吸附P(Ⅴ)的性能研究[J]. 兰州交通大学学报 2017(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/28e3696db16c0f108b23ead5.html