# 地铁机电设备安装工程质量监督管理办法的探讨

广州地铁集团有限公司广东省广州市510000

摘要：随着我国经济发展，交通建设工作也在蓬勃发展，城市交通设施建设工作不断完善。城市发展过程中，交通拥堵现象日益严重，地铁修建则有效缓解了拥堵问题，并且与其它的交通设施相比，地铁速度更快，不存在拥堵。地铁运输功能的有效发挥需要相关设备正常发挥作用，设备性能的有效发挥则需要在安装施工环节进行有效管理。本文就地铁机电设备安装工程质量监督管理办法的探讨作简要的阐述。

关键词：地铁机电设备；安装工程；质量监督管理

城市轨道交通在建设过程中需要对各方面设备进行综合性分析，如装饰工程，通风设施，照明等，而在这一过程中需要确保各项设备能够顺利安装。设备有效安装取决于多个方面因素，既需要管理人员有丰富的工作经验，同时也需要相关技术为其提供支撑与保障，最终确保其性能正常有效发挥。

一、地铁设备安装工作的特点

地铁机电设备安装工作属于地下工程，车站结构通常是岛式站台，工作面广而结构复杂，工作环境较为复杂而通风环境较差，工作场地面积有限。机电设备安装工作处于工作的中后期，存在多项施工同时进行并存有交叉施工情况。从地铁设施建设位置来看，往往是在繁华地段，外部环境对于施工造成的影响较大，需要对施工进行多方面协调，工况复杂。

地铁运行向着智能化方向发展，管理工作在便捷性提升的同时，也会为系统调试工作带来影响。机电设备安装工作涉及到的专业有通信，接触网，供电，信号等，彼此相互关联而预留接口多，调度工作开展需要相互配合并且工作任务量大。

作为一种重要的交通运输方式，考虑到其运行环境的特殊性，以及其运行的时间周期，对材料质量要求非常高。为确保设施能够正常运行，需要定期或者是不定期对其进行检查，维护。地铁设施在建设时材料选取需要考虑到的因素有耐腐蚀，磨损，高可靠性等[1]。

二、地铁机电设备安装施工管理

（一）合理安排施工进场工序交接并对管线进行优化

地铁设施涉及到的环节多，并且任务量大，工序之间会存在交叉，因此在施工前需要做好安排，确保进场施工顺序正确合理，合理安排材料进场与工序交接的时间，确保整体工程侧能够有序开展。对于某些存在交叉工序的区域，各施工单位需要在管理方协调下，对施工的时间与空间进行合理调整，在确保施工安全的前提下，保证施工质量及进度。施工单位在进场需要依据设计标准并结合到现场实际情况，对管线进行定位，复核轴线以及标高，确定施工空间。梁柱在土建结构中不一定能够在专业图纸上体现，因此在施工过程中如果出现了管线交叉情况，需要及时与设计单位进行沟通，对管线进行优化，重新进行线路布置。另外需要注意设备管线安装标高，装修吊顶标高。

地铁机电设备安装施工，车站公共区域要作为一个重点部位，公共区域内几乎经过了所有的管线。在确保安全与美观的前提下需要对吊顶的标高的确定，管线布置与安排要合理，避免其出现交叉现象。安装单位在入场后需要对设计图纸进行核对与审阅，并确定无误后签字确认。之后施工环节需要严格控制在确认区域内，避免出现管线交叉现象，同时也是为区域施工创造条件。除过公共区域外，走廊管线施工也十分重要，包括了通风系统，照明系统，信号系统，通信系统等，受到走廊宽度的限制，管线安装工作的难度增大，要求安装单位在入场后，首先对现场环境进行勘察,需要为检修工作开展提供一定空间。安装工作进行前需要明确位置并进行标志，确保外观整齐统一前提下，保障各项功能能够正常发挥。

（二）落实好工作面与接口协调问题

鉴于地铁工程的复杂性，需要对各施工单位之间进行协调，确保能够有序正常对接，保障工程顺利完成。首先是对专业接口进行协调，协调工作应该尽早开展，施工前组织相关单位对施工图纸进行审核，在此基础上确定各专业接口划分。依据土建现场施工情况做好工作计划，落实场地交接。结合工程节点，对现场进行认真检查，制定施工计划并将总体计划进行分解。依据计划落实情况来掌握项目施工进度，找出存在偏差的原因并采取措施予以解决。

地铁机电设备在安装过程中受到多方面因素制约，安排工作不合理就可能导致无工作面情况出现。如给排水工程，桥架与风管工程如果未能到位[2]，就无法进行管道安装工作。

在施工工序方面，工序的合理程度会对施工进度造成直接影响，工序协调主要是不同专业间配合。由于不是同一家队伍进行施工，彼此之间没有默契，往往会只考虑到自身施工问题，不会考虑到其它方面，因此需要进行协调。

（三）对施工质量进行严格的控制

地铁工程是一项复杂的综合性工程，而质量控制工作贯穿地建设工作的始终，机电设备安装质量控制可以从不同方面来开展。首先是对材料质量进行控制，优质的工程需要优质的材料为其提供保障。材料在选购以及进场时要严格依据国家相关标准规范，项目建设相关文件要求，分类放置，正确标志，抽样送检。要加强材料进场质量控制，对于重要材料需要进行严格检查。单位需要定期对工作人员进行技能提升培训，提升其检验工作技能与水平，强化工作人员的责任意识与质量意识。除过进场检验之外，还需要有其它的方式形成补充，从而有效的对材料质量进行控制。

技术交底能够有效的确保工程质量，项目部需要结合到施工要求，制定合理的施工方案，经过讨论完善后下发实施。而在具体施工前，班级管理人员需要进行技术交底，确保每一个工作人员都能够明白工作重点，施工过程中应用到的技术与工艺，将质量问题出现的概率降到最低。施工过程中对质量进行控制是非常重要的一个环节，机电工程施工质量控制工作可以将其总结为以下方面，接口，固定，标高，支架。施工环节对于某些工艺有特殊要求，质量控制工作则应该设置与之相应的控制标准，体现其独特性，确保工程总体质量。

施工过程中需要对工程资料进行归整，某些企业并未意识到施工资料管理工作的重要性，导致后期工作在开展的时候，缺乏必要的支撑。施工人员需要依据施工进度相应完善资料，尤其是一些重要的技术资料[3]，工作人员需要深入到施工一线，确保资料的真实性，可靠性。资料管理工作需要健全制度，完善标准，形成体系，为工作开展提供支撑。

设备在安装后需要对其进行调试，调度工作关系到验收工作能否正常通过。调度工作正式开展前需要成立相应的组织机构，抽调专业人员，形成完整的调试计划。调试人员需要听从安排，调试工作严格依据方案执行并详细记录。

（四）机电设备安全管理工作

项目建设过程中质量管理与安全管理是两个非常重要的方面，由于地铁建设环境的特殊性，施工只有一个出口，一旦出现安全问题，人员疏散或者是救援工作开展难度很大。为了确保安全，施工正式开始前，需要进行安全教育工作，明确施工环节可能出现的问题，工作应该注意的方面，遇到不同的安全事故应该采用什么样的方法自救。单位要成立安全管理工作机构，由专业安全管理工作人员负责落实日常安全管理工作，健全安全管理工作制度，对于违规行为零容忍。人员施工需要配备相应的安全防护设施，管理人员定期对安全管理工作进行总结，利用现代化技术对施工现场进行实进监控，掌握现场动态，消除安全隐患。

结束语

地铁机电设备安装工作属于地铁工程的一部分，工程难度大，复杂性强，关系到地铁正常功能发挥。确保地铁机电设备水平正常发挥，就需要在安装施工的不同环节对其进行质量控制，找出影响施工质量的因素，并采取针对性的措施。

参考文献

[1]唐鹏；徐仰凤.地铁机电设备安装工程施工管理分析[J].建材与装饰,2016(51).

[2]彭克.地铁机电设备安装工程的质量控制措施[J].科技资讯,2014(17).

[3]唐浩.地铁机电设备安装工程的质量控制措施探究[J].建材与装饰,2017(16).

本文来源: https://www.lw50.cn/article/28ef0198d7e3aa052228fe96.html