# 生物接触氧化工艺的启动及处理效能研究

### 论文摘要

含有高浓度氨氮的生活污水广泛存在于旅游、交通、矿山等生产活动场合,具有流量小、位置分散等特征,且目前多以接触氧化工艺进行处理。本文以高氨氮生活污水为处理对象,试验研究接触氧化工艺在自然挂膜、湿污泥接种挂膜、干污泥接种挂膜三种不同挂膜方式下的启动过程。同时研究了接触氧化工艺在长时间停止运行后的再启动过程和影响工艺处理效能的主要因素,包括温度、碱度、微生物相等几个方面。通过近7个月的试验研究,得出如下结论：1、生物接触氧化池采用湿污泥接种挂膜,15天左右可以完成,挂膜过程中COD去除率稳定在85%以上。自然挂膜阶段历时27天,反应器处理效果变化幅度较大,COD去除率达到61.86%且有上升的趋势。干污泥接种挂膜阶段,10天左右启动完成,COD的处理效率稳定在80%以上2、在稳定运行阶段,出水水质可达到城市杂用水水质标准。在三级生物接触氧化工艺中大部分的COD和NH4+-N由的工艺的第一格反应器去除,第二格和第三格去除了较小部分的COD和NH4+-N；3、在再启动过程中,经过六天的恢复后,COD去除率达到87.10%,NH4+-N去除率达到57.41%,整个再启动过程历时较短4、挂膜启动过程主要影响因素有温度、接种源、溶解氧和PH值。在本次试验中,温度是影响微生物生长的重要因素,溶解氧和PH值不对挂膜过程起限制作用；5、温度对异养菌的影响不大,对硝化细菌的影响较大,温度为25℃时COD和NH4+-N的平均去除率均较好。碱度对NH4+-N的去除效果影响较大,在6倍和8倍碱度条件下,NH4+-N转化率已达到99%,不同的碱度条件下,COD的去除效率变化不大。原生动物抑制剂添加前后COD的去除效果无明显影响,原生动物受抑制时出水氨氮浓度低于原生动物未受抑制时的浓度,去除效果明显转好,说明原生动物对硝化菌的活性有较大影响。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 水环境污染

- 1.2.1 全球的水环境污染

- 1.2.2 我国的水资源现状与水污染治理

- 1.2.3 水体中氮的来源及危害性

- 1.2.4 废水的处理

- 1.3 生物接触氧化工艺

- 1.3.1 生物接触氧化法的发展概况

- 1.3.2 生物接触氧化法的净化原理

- 1.3.3 生物接触氧化工艺中填料的分类及其应用

- 1.3.4 生物接触氧化工艺特点及生物相特征

- 1.4 挂膜启动方法简介

- 1.5 本论文的研究目的及研究内容

- 1.5.1 研究目的

- 1.5.2 研究内容

- 第二章 试验装置及条件

- 2.1 试验装置

- 2.2 试验仪器及监测方法

- 2.3 试验用水

- 2.4 试验进度

- 第三章 接触氧化工艺的挂膜启动

- 3.1 湿污泥接种挂膜的启动

- 3.1.1 挂膜启动阶段生物相变化情况

- 3.1.2 挂膜启动阶段COD去除情况

- 4+-N去除情况'>3.1.3 挂膜启动阶段NH4+-N去除情况

- 3.2 自然接种挂膜的启动

- 3.2.1 挂膜启动阶段生物相变化情况

- 3.2.2 挂膜启动阶段COD的去除情况

- 4+-N的去除情况'>3.2.3 挂膜启动阶段NH4+-N的去除情况

- 3.3 干污泥接种挂膜的启动

- 3.3.1 挂膜启动阶段生物相的变化情况

- 3.3.2 COD的去除情况

- 4+-N的去除情况'>3.3.3 NH4+-N的去除情况

- 3.4 挂膜过程影响因素分析

- 3.5 反应器的再启动过程

- 3.5.1 再启动阶段生物相的变化情况

- 3.5.2 再启动阶段对COD的处理情况

- 4+-N的处理情况'>3.5.3 再启动阶段对NH4+-N的处理情况

- 3.6 本章小结

- 第四章 生物接触氧化工艺运行工况影响因素分析

- 4.1 温度对运行效果的影响

- 4.1.1 不同温度条件下COD的变化

- 4+-N的变化'>4.1.2 不同温度条件下NH4+-N的变化

- 4.2 碱度对运行效果的影响

- 4.2.1 不同碱度条件下pH的变化

- 4.2.2 不同碱度条件下COD的变化

- 4.2.3 不同碱度条件下各形态氮浓度的变化

- 4.3 微生物相对运行效果的影响

- 4.3.1 原生动物变化

- 4.3.2 COD处理效率变化

- 4+-N处理效率变化'>4.3.3 NH4+-N处理效率变化

- 4.3.4 TN处理效率变化

- 4.4 本章小结

- 结论与建议

- 结论

- 研究中存在的不足和建议

- 参考文献

- 科研情况说明

- 参与项目及科研情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].曝气生物滤池的自然挂膜启动分析[J]. 沈阳建筑大学学报(自然科学版) 2008(06)

- [2].序批式生物膜反应器挂膜启动实现短程硝化[J]. 环境工程学报 2013(06)

- [3].不同滤料及挂膜方式对养殖污水处理效果的研究[J]. 环境工程学报 2010(08)

- [4].船用一体化生物活性炭装置选炭挂膜及运行优化[J]. 水处理技术 2020(04)

- [5].挂膜碳素纤维对雨水排口区域水体的净化试验研究[J]. 湖北大学学报(自然科学版) 2020(06)

- [6].移动床生物膜反应器挂膜影响因素研究进展[J]. 水处理技术 2019(08)

- [7].不同挂膜方式启动中置曝气生物滤池的对比研究[J]. 水处理技术 2015(06)

- [8].循环水养殖系统生物滤池自然挂膜启动及效果研究[J]. 中国给水排水 2015(01)

- [9].悬浮填料好氧移动床反应器挂膜启动方式研究[J]. 环境科学导刊 2010(01)

- [10].挂膜沸石覆盖技术修复富营养化水体的研究[J]. 中国给水排水 2010(19)

- [11].前置反硝化曝气生物滤池工艺处理生活污水的挂膜启动研究[J]. 工程设计与研究 2011(01)

- [12].曝气生物滤池处理印染废水挂膜启动研究[J]. 工业用水与废水 2010(01)

- [13].曝气生物滤池两种填料挂膜的对比试验[J]. 环境工程 2008(01)

- [14].微生物浸矿技术挂膜填料研究现状及展望[J]. 江西化工 2018(04)

- [15].新型纤维挂膜填料污水处理分析[J]. 化工管理 2016(03)

- [16].碳素纤维改性及其在富营养化水体中的挂膜实验[J]. 中国农村水利水电 2013(03)

- [17].沸石和陶粒挂膜前后脱除氨氮的特性研究[J]. 西安建筑科技大学学报(自然科学版) 2012(01)

- [18].粉煤灰与凹土复合生物滤料的制备及挂膜应用研究[J]. 水处理技术 2011(01)

- [19].挂膜方式对模拟河道生物反应器启动与稳态运行的影响[J]. 中国环境科学 2010(08)

- [20].生物滴滤塔填料挂膜及驯化研究[J]. 农业与技术 2017(15)

- [21].废弃瓷砖再生滤料在曝气生物滤池中的挂膜启动[J]. 水处理技术 2016(03)

- [22].4株优势菌联合挂膜对松醇油废水的治理[J]. 环境工程学报 2016(07)

- [23].厌氧生物滤池启动与挂膜实验研究[J]. 广东化工 2015(05)

- [24].多孔悬浮陶瓷载体的挂膜试验研究[J]. 陶瓷学报 2009(04)

- [25].沸石滤料曝气生物滤池的挂膜启动研究[J]. 环境科学与管理 2008(09)

- [26].磁性粉煤灰陶粒的挂膜实验研究[J]. 广东化工 2017(09)

- [27].生物膜处理城市河道污染水体的挂膜试验研究[J]. 环境工程学报 2008(03)

- [28].多孔金属载体表面描述及挂膜性能(英文)[J]. 广州大学学报(自然科学版) 2008(02)

- [29].循环水养殖系统中不同滤料生物挂膜水处理效果及微生物群落分析[J]. 大连海洋大学学报 2020(04)

- [30].内循环撞击流生物膜反应器的挂膜启动研究[J]. 九江学院学报(自然科学版) 2012(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/28f818f79a38770d3af8a7c7.html