# 轧机接轴系统扭振动力学模型研究

### 论文摘要

轧机接轴系统是轧机中的重要组成部分,承担着向轧辊输送转动机械能量的工作。随着轧制速度和强度的不断提高,轧机接轴系统频繁出现异常扭振失稳现象,造成轧机部件疲劳损伤和使用寿命降低,进而影响轧制产品质量和生产效率。因此,轧机接轴系统扭振有效抑制是实现轧机稳定运行的关键,准确的扭振模型是轧机接轴系统扭振抑制的前提,对模型的研究是对轧机主传动系统进行优化设计、性能分析、故障监控和工艺控制的基础。本文在分析轧机传动系统扭振产生机理的基础上,建立了轧机接轴系统扭振模型,深入开展了轧机接轴扭振系统动力学行为研究。通过理论分析和数值计算,主要研究在非线性刚度和非线性阻尼力等非线性因素影响下的轧机接轴扭振系统的非线性振动、非线性动力响应、非线性动力稳定性及分岔和混沌行为,揭示了轧机扭振系统多种非线性振动机理和突发性扭振失稳的发生及演化规律,具有一定的理论意义和工程应用价值。基于轧机接轴系统扭振动力学模型,给出了简化的轧机接轴系统扭振线性模型,对突变载荷作用下和周期载荷作用下的扭振模型进行研究。将轧钢机接轴的复杂工况抽象为突变载荷和周期载荷,获得了相应载荷作用下圆柱体两端面转角和转动角速度的具体解析解。建立轧机接轴系统的一般粘弹性转动力学方程,讨论了方程相对转角的稳定性。由于此方程为变系数的二阶线性的非齐次常微分方程组,没有统一的求解方法,因此针对其中的一类粘弹性系数求得其精确积分解。针对具有线性刚度、非线性阻尼力和强迫周期力项轧机扭振模型,应用Lyapunov运动稳定性理论,讨论了模型自治系统的稳定性。用平均法研究模型的主共振,得到模型的渐进稳态周期解,采用多尺度法求得模型的3次超谐波共振解和1/3次亚谐波共振解。讨论了两类轧机接轴非线性扭振模型的周期解的唯一性与精确周期信号的获取方法。应用定性分析方法,证明了两类模型的周期解的存在性、有界性和唯一性,并在一定条件下,给出了两类模型精确周期信号的获取方法。研究了轧机接轴非线性扭振系统混沌运动,应用Melnikov函数法得到系统发生混沌运动的参数临界条件。基于简谐与随机噪声联合激励,给出了系统出现混沌的必要条件。讨论了一类扎机接轴扭振非线性动力系统在随机噪声作用下的响应问题,给出了系统解的稳定性条件。应用非线性动力系统的渐近法与多尺度法,研究了轧机接轴参强激励非线性动力学系统扭振模型近似周期解的稳定性。应用Poincaré分岔理论讨论了参强模型的调和解分岔,同时给出了近似调和解,应用Melnikov函数法研究了轧机参强扭振系统的混沌运动表现。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题研究的目的及意义

- 1.2 轧机扭振的基本形式和特征

- 1.3 轧机扭振模型的研究现状

- 1.4 Melnikov 混沌解析方法的研究现状

- 1.5 本文主要研究内容

- 第2章 轧机扭振动力学模型建立与线性模型研究

- 2.1 引言

- 2.2 轧机接轴系统扭振动力学模型建立

- 2.3 线性模型研究

- 2.3.1 模型的积分解

- 2.3.2 突变载荷作用下模型研究

- 2.3.3 周期载荷作用下模型研究

- 2.4 粘弹性扭振模型研究

- 2.4.1 相对转角的稳定性

- 2.4.2 一类粘弹性系数下模型的精确解

- 2.5 本章小结

- 第3章 轧机非线性扭振模型的稳定性与共振研究

- 3.1 引言

- 3.2 非线性振动的级数法

- 3.3 模型的稳定性与共振研究

- 3.3.1 自治系统的稳定性

- 3.3.2 主共振的稳定解

- 3.3.3 次共振解

- 3.4 模型调和解研究

- 3.5 数值仿真

- 3.6 本章小结

- 第4章 轧机非线性扭振模型精确周期信号获取方法

- 4.1 引言

- 4.2 包含非线性阻尼力的扭振模型精确周期信号获取方法

- 4.2.1 模型周期解的存在性

- 4.2.2 模型周期解的唯一性

- 4.2.3 模型精确周期信号获取方法

- 4.3 包含强振幅周期激励下扭振系统的精确周期信号获取方法

- 4.3.1 系统周期解的存在性

- 4.3.2 系统周期解的唯一性

- 4.3.3 系统精确周期信号的获取方法

- 4.4 本章小结

- 第5章 轧机扭振系统混沌运动与随机响应研究

- 5.1 引言

- 5.2 扭振系统的混沌运动研究

- 5.2.1 含（±? 3 ） 的扭振系统的混沌运动研究

- 5.2.2 含? 5 的扭振系统混沌运动研究

- 5.3 随机噪声激励下的扭振系统的响应

- 5.4 本章小结

- 第6章 轧机参强扭振模型的稳定性研究

- 6.1 引言

- 6.2 非线性振动的渐近法

- 6.3 模型解的稳定性

- 6.4 模型的近似周期解及其稳定性

- 6.5 本章小结

- 第7章 轧机参强扭振模型分岔与混沌研究

- 7.1 引言

- 7.2 模型的调和解分岔

- 7.3 模型的次调和解分岔

- 7.4 模型的异宿轨道与混沌

- 7.5 模型的同宿轨道与混沌

- 7.6 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读博士学位期间承担的科研任务与主要成果

- 致谢

- 作者简介

### 相关论文文献

- [1].新型短应力轧机翻转装置优化设计[J]. 山西冶金 2019(06)

- [2].冷轧酸轧轧机减速机轴承故障分析及优化策略[J]. 装备制造技术 2019(10)

- [3].基于轧制过程数据的轧机刚度动态模型[J]. 钢铁研究学报 2020(01)

- [4].基于单机架可逆轧机的减量化轧制工艺探索[J]. 山西冶金 2020(01)

- [5].轧机液压压下系统非线性振动诱因分析[J]. 钢铁 2020(04)

- [6].带Ⅱ级杆组的动平衡式双滑动螺旋立轧机万向接轴拆装机构[J]. 中国重型装备 2020(03)

- [7].提高中厚板3500轧机机时产量实践[J]. 冶金与材料 2019(05)

- [8].轧机力马达阀内部受力分析及仿真研究[J]. 机械工程师 2017(03)

- [9].1700R1轧机油膜轴承回油系统改进[J]. 中国设备工程 2017(01)

- [10].浅谈冷轧轧机边导系统应用及电气控制维护[J]. 通讯世界 2017(12)

- [11].多锟轧机在铜板带行业的应用现状及分析[J]. 科技与企业 2016(09)

- [12].什么是轧机纵刚度?什么是轧机横刚度?什么是轧件塑性系数?[J]. 涟钢科技与管理 2014(04)

- [13].轧机牌坊精度测量研究[J]. 现代制造技术与装备 2020(04)

- [14].轧机软启动控制优化[J]. 中国金属通报 2020(04)

- [15].轧机关键零部件加工工艺分析[J]. 科技创新与应用 2018(11)

- [16].闭口轧机短机列优化设计[J]. 轧钢 2016(06)

- [17].轧机机电耦合引起的振动研究[J]. 科技风 2016(22)

- [18].轧机高压液压系统故障分析与改进[J]. 科技风 2017(03)

- [19].2800mm轧机油膜轴承辊颈进水原因分析与研究[J]. 河南冶金 2017(04)

- [20].棒线材生产线上的立式闭口轧机高度优化设计[J]. 冶金设备 2015(S2)

- [21].轧机刚度对热轧板形的影响[J]. 江西冶金 2016(03)

- [22].盲源分离原理在轧机振动中的应用研究[J]. 重型机械 2014(06)

- [23].牌坊轧机与短应力线轧机的比较[J]. 装备制造技术 2015(04)

- [24].2180轧机稳定控制技术[J]. 金属世界 2015(04)

- [25].首钢某热轧1580生产线轧机刚度分析[J]. 冶金设备 2015(S1)

- [26].350预应力偏心轧机优化与改进[J]. 中国重型装备 2015(03)

- [27].平/立可转换轧机的结构及其选用[J]. 冶金设备 2014(S1)

- [28].轧机的刚度研究[J]. 酒钢科技 2011(02)

- [29].轧机油膜轴承设计探讨[J]. 科技创新导报 2009(14)

- [30].轧机辅助液压动力单元节能分析研究[J]. 机械研究与应用 2019(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2901f052b0abd3c3be090db7.html