# SBT类钙钛矿结构铁电陶瓷制备与Cu单晶衬底上薄膜沉积探索

### 论文摘要

铁电薄膜及其在非挥发性铁电存储器（ferroelectric random access memory,简称FRAM）领域的应用是近年来国内外研究的热点。本研究分别从铁电材料体系和薄膜衬底的选择两个方面入手,尝试解决FRAM面临的铁电疲劳问题。研究中,以抗铁电疲劳性能突出的SrBi2Ta2O9（SBT）类钙钛矿结构铁电材料作为主要研究对象,对类钙钛矿相的合成、大尺寸靶材制备、衬底加工和铁电薄膜沉积进行了全面的探索。采用固相反应法制备了Bi2O3过量程度不同的SBT陶瓷及靶材,探讨了制备工艺及Bi2O3过量程度对SBT陶瓷结构及性能的影响。以自制的大尺寸靶材,采用射频磁控溅射法（radio frequency magnetron sputtering,简称RMP）尝试了在Cu单晶衬底上沉积SBT铁电薄膜,通过N2气氛退火的方式使其从无定形状态转变为结晶态,并对其结构和性能进行了初步探讨。研究结果表明,采用两步合成法制备类钙钛矿结构SBT时,BiTaO4前驱体和SBT粉体的最佳合成温度分别为900℃和950℃。1000℃时烧结可以得到结晶度较高的类钙钛矿结构SBT铁电陶瓷,而且随着烧结温度的升高,SBT陶瓷的致密度和c-轴取向度会逐渐提高,铁电性随之增强,但介电性则有所降低。过量Bi2O3的加入不仅会起到烧结助剂和促进SBT陶瓷中晶粒沿c-轴取向生长的作用,还可以提高SBT陶瓷的介电性,影响SBT陶瓷的铁电性。其中Bi2O3过量5mol%时,SBT陶瓷的铁电性最好。在1000℃烧结2h制得Bi2O3含量不同的类钙钛矿结构SBT陶瓷靶材,外观无明显变形,其综合性能可满足射频磁控溅射镀膜的要求。在Ar/O2气氛中沉积1.5～3h得到SBT薄膜后,在不同温度的N2气氛中退火,进行掠入射X射线衍射（grazing incidence X-ray diffraction,简称GIXRD）分析。结果表明:SBT薄膜在650℃开始结晶,780℃结晶度较好,但Cu单晶衬底出现了部分氧化现象。所制备的SBT薄膜漏电流较大,这可能是Cu原子在SBT晶界处扩散至薄膜表面后聚集,以及Cu的氧化和Bi2O3的挥发导致SBT中的空位浓度增加所致。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 铁电体与铁电材料

- 1.1.1 铁电性

- 1.1.2 铁电体与其它介电体的关系

- 1.1.3 铁电体的其它性质

- 1.2 铁电薄膜及其在FRAM 中的应用

- 1.2.1 FRAM 简介

- 1.2.2 FRAM 的工作原理

- 1.2.3 FRAM 的研究进展

- 1.2.4 FRAM 发展所面临的主要问题

- 1.2.5 提高FRAM 抗铁电疲劳性的方法

- 1.2.5.1 材料体系的选择

- 1.2.5.1.1 SBT 的晶体结构

- 1.2.5.1.2 SBT 铁电薄膜的研究进展

- 1.2.5.2 电极和衬底材料的选择

- 1.2.5.2.1 衬底材料对铁电薄膜性能的影响

- 1.2.5.2.2 电极材料对铁电薄膜性能的影响

- 1.2.5.2.3 贱金属衬底在铁电薄膜制备中的应用

- 1.2.5.2.4 Cu 单晶衬底上沉积铁电薄膜的可行性

- 1.3 SBT 铁电薄膜的制备方法

- 1.4 本文选题的依据及研究的主要内容

- 参考文献

- 第二章 SBT 类钙钛矿相的合成与射频磁控溅射靶材的制备

- 2.1 引言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 实验试剂

- 2.2.2 实验仪器

- 2.2.3 实验方法

- 2.2.3.1 SBT 类钙钛矿相的合成

- 2.2.3.2 SBT 铁电陶瓷和靶材的制备

- 2.2.4 样品的表征方法

- 2.2.4.1 密度测试

- 2.2.4.2 X 射线衍射分析

- 2.2.4.3 扫描电子显微分析

- 2.2.4.4 介电性测试

- 2.2.4.5 铁电性测试

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 SBT 类钙钛矿相的合成

- 2.3.1.1 前驱体预合成温度的确定

- 2.3.1.2 SBT0 类钙钛矿相的合成温度的研究

- 203 含量对前驱体BT 合成的影响'>2.3.1.3 Bi203 含量对前驱体BT 合成的影响

- 203 含量对SBT 合成的影响'>2.3.1.4 Bi203 含量对SBT 合成的影响

- 0 陶瓷烧结工艺的确定'>2.3.2 SBT0陶瓷烧结工艺的确定

- 203 含量对SBT 陶瓷烧结特性的影响'>2.3.3 Bi203 含量对SBT 陶瓷烧结特性的影响

- 2.3.4 SBT 铁电陶瓷的性能研究

- 2.3.4.1 SBT 陶瓷的介电性研究

- 2.3.4.2 测试条件对SBT 陶瓷铁电性能的影响

- 2.3.4.3 烧结温度对SBT 陶瓷铁电性能的影响

- 203 含量对SBT 陶瓷铁电性能的影响'>2.3.4.4 Bi203 含量对SBT 陶瓷铁电性能的影响

- 2.3.5 大尺寸SBT 烧结陶瓷靶材的制备

- 2.4 本章小结

- 参考文献

- 第三章 射频磁控溅射法制备 SBT 铁电薄膜

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 实验原料

- 3.2.2 实验仪器

- 3.2.3 实验方法

- 3.2.4 样品的表征方法

- 3.2.4.1 衬底表面位错密度分析

- 3.2.4.2 衬底表面粗糙度的测量

- 3.2.4.3 衬底和薄膜表面特征的观察

- 3.2.4.4 薄膜结构分析

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 衬底的选择与制备

- 3.3.1.1 Cu 单晶衬底的晶面选择

- 3.3.1.2 Cu 单晶衬底的制备

- 3.3.1.3 Cu 单晶衬底的结晶学取向与表面状态研究

- 3.3.2 射频磁控溅射法制备SBT 铁电薄膜

- 3.3.2.1 射频磁控溅射仪的工作原理

- 3.3.2.2 射频磁控溅射镀膜的厚度均匀性

- 3.3.2.3 溅射时间对薄膜厚度影响

- 3.3.2.4 溅射工艺的优化

- 3.3.3 SBT 铁电薄膜的热处理

- 3.3.3.1 退火气氛的选择

- 3.3.3.2 退火温度对SBT 薄膜相组成的影响

- 3.4 本章小结

- 参考文献

- 第四章 SBT 铁电薄膜的性能分析

- 4.1 引言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 实验仪器

- 4.2.2 电极制备

- 4.2.3 样品的表征方法

- 4.2.3.1 铁电性测试

- 4.2.3.2 漏电流测试

- 4.2.3.3 扫描电子显微分析

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 SBT 铁电薄膜的铁电性分析

- 4.3.2 SBT 铁电薄膜的漏电流特性分析

- 4.3.3 SBT 铁电薄膜的微观形貌及成分分析

- 4.4 本章小结

- 参考文献

- 结论

- 研究展望

- 致谢

- 攻读硕士期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].层状类钙钛矿结构有机-无机杂合物的制备[J]. 合成化学 2008(01)

- [2].层状类钙钛矿结构有机-无机杂合物的结构设计思想[J]. 材料导报 2008(01)

- [3].层状类钙钛矿结构有机-无机杂合物的结构与性能[J]. 功能材料 2008(07)

- [4].固相合成微波介电陶瓷Ba_2La_2Ti_2NbO_(12)及介电特性研究[J]. 山东陶瓷 2013(06)

- [5].层状类钙钛矿结构有机-无机杂合物(RNH_3)_2CuCl_4的制备及表征[J]. 分析测试学报 2011(06)

- [6].水热法制备不同形貌铌酸钠纳米晶[J]. 青岛大学学报(自然科学版) 2015(02)

- [7].钙钛矿氧化物Eu_(1-x)Sr_xCoO_(3-δ)的结构和性能[J]. 稀土 2010(04)

- [8].固体氧化物燃料电池阴极材料研究进展[J]. 材料导报 2011(23)

- [9].新铌酸盐Ba_3Nd_2Ti_2Nb_2O_(15)的结构与微波介电特性[J]. 武汉理工大学学报 2008(01)

- [10].巨介电CCTO及CCTO/聚合物研究[J]. 化学进展 2013(11)

- [11].中温固体氧化物燃料电池阴极Sr_3Fe_(2-x)Ni_xO_(7-δ)(x=0,0.1,0.2,0.3)的制备与性能[J]. 无机化学学报 2019(06)

- [12].LiBa_4Nb_(3-x)Ta_xO_(12)的光催化性能[J]. 武汉理工大学学报 2009(15)

- [13].溶胶-凝胶法制备CaBi_4Ti_4O_(15)基陶瓷粉体[J]. 稀有金属材料与工程 2010(S2)

- [14].Bi的A位掺杂对CaCu_3Ti_4O_(12)陶瓷电性能的影响[J]. 中国陶瓷 2018(06)

- [15].有机无机(RNH_3)_2CuBr_4系列晶体的合成及结构表征[J]. 分析仪器 2011(03)

- [16].庞磁阻材料电磁特性同步测量的实验[J]. 大学物理 2013(10)

- [17].类钙钛矿IT-SOFC阴极材料研究进展[J]. 硅酸盐通报 2009(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/290a1c73ab4d48039e5bd219.html