# CFG桩复合地基在太原某商业中心的应用

（山西省建筑设计研究院山西太原030013）

【摘要】CGF桩复合地基是一种经济、安全、可靠的地基处理手段。太原万柏林区一处商业中心应用CFG复合地基+独立基础的基础形式。通过对该工程的设计，分析总结CFG桩复合地基承载力计算和沉降计算，为类似工程设计提供参考。

【关键词】CFG桩；复合地基；承载力；沉降

【中图分类号】TU473.1【文献标识码】A【文章编号】1002-8544（2017）16-0090-02

CFG桩是水泥粉煤灰碎石桩的简称，是一种高粘结强度桩。其与桩间土、褥垫层一起构成复合地基，根据《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）第7.7.1条，CFG复合地基适用于处理黏性土、粉土、砂土和自重固结已完成的素填土等强度或变形不能满足建筑荷载要求的地基。具有承载力提高幅度大，地基变形小等特点，适用范围较大。

1.工程概况

拟建商业中心位于太原市万柏林区漪汾桥西，漪汾街与文兴路口东北角，建筑物平面尺寸43.0×18.0m，地上5层地下2层，拟采用框架结构，基础埋深10.5m，基础形式为CFG桩+独立基础，标准组合荷载为9500kN/柱。场地设计室外标高为786.7m。

2.场地工程地质条件

2.1地形地貌

汾河流域处于黄土高原，千沟万壑，水土流失普遍。大部分泥沙产生于汛期，具有“大水大沙”的特点。拟建场地位于太原市猗汾街北侧，文兴路路东，东距汾河约700米，地处汾河中游。因此，汾河直接影响着场地形成及地层沉积土的类型，从本次勘察揭露的地层来看：受近代汾河流域降水量减小、暴雨减少，水土保持成效显现，上游来水夹带泥沙以细颗粒的粉土与粉质粘土为主。自然地面下25米深度范围内以粉土与粉质粘土为主，砂层常以夹层或透镜体形式出现；之前水量充沛，水土流失严重，水流夹带能力较强，25米~50米深度范围内则以砂为主，夹粉土或粉质粘土，其中第⑾层中砂分布稳定且较均匀，厚度也大，可以做为良好的桩端持力层。

场地地貌单元属汾河西岸一级阶地。

2.2地基土构成

场区在勘探深度范围内地层主要由第四系全新统近期人工堆积物（Q42ml），第四系全新统早、中期河流相冲、洪积层（Q4al+pl）、第四系上更新统河流相冲、洪积层（Q3al+pl）和第四系中更新统河流相冲、洪积层（Q2al+pl），岩性以碎石土、砂类土、粉土、粉质粘土组成。

3.场地土综合分析与评价

按照设计单位提供的信息，该商业中心基底标高为776.2m，基础底面位于第⑤层粉土中，根据原位测试资料、土工试验结果以及地区经验，其地基承载力特征值为fak=160kPa。基础底面各土层的压缩模量指标见表1。

4.2地基变形估算

复合地基沉降可采用《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)中第5.3.5节的计算公式进行计算，计算深度大于复合土层的深度，公式为

式中—在计算深度zn范围内第i层土的计算沉降量，—在计算深度zn处向上取厚度为Δz土层的计算沉降量。

取计算深度为基础底面以下30m，根据式（3）计算得CFG桩复合地基地基最终变形量s=9.4mm。根据式（4），查得Δz取1.0m，计算得Δs’n=0.10mm，0.025ΣΔsi=1.17mm，满足要求。故CFG桩复合地基地基最终变形量满足设计规范要求。

5.结语

根据场地工程地质条件，建筑物特点及周围环境条件，从安全可靠、技术、经济、施工难度等方面综合考虑，可采用桩身强度较高的水泥粉煤灰碎石桩（CFG桩）提高地基承载力。其在本工程地基处理中的应用说明CFG桩复合地基可显著提高地基承载力，并且地基最终沉降量满足规范要求。CFG桩复合地基是一种行之有效的地基处理手段。

参考文献

[1]JGJ79-2012,建筑地基处理技术规范[S].

[2]GB50007-2011,建筑地基基础设计规范[S].

[3]何志鹏.CFG桩复合地基工程应用与分析[J].露天采矿技术,2016,31(8):88-90.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/291a2cb8ea388bdfe2ad82f3.html