# 阴离子捕收剂DZN-1的合成及其捕收性能的研究

### 论文摘要

本文以月桂酸与氯气为原料,通过有机合成反应研制出一种新型低温浮选药剂DZN-1,并通过对单矿物石英和赤铁矿、人工混合矿（石英与赤铁矿不同比例）及齐大山铁矿选矿分厂混磁精矿的浮选试验,结合红外光谱、扫描电镜、Zeta电位以及热失重等检测手段,系统研究了合成药剂的捕收性能及其与矿物的作用机理。1H-NMR和IR检测结果表明,捕收剂DZN-1的主要成分为α-氯代月桂酸,其分子式为：CH3（CH2）9-CHCl-COCH。浮选试验结果表明,在单矿物石英浮选时,当浮选温度为13℃、pH值为11.52、CaCl2用量为3333mg·L-1、捕收剂用量为266.671ng·L-1时,石英的回收率达到98.5%；在人工混合矿反浮选试验时,当浮选温度为13℃、pH值为11.52、羧甲基淀粉用量为200mg·L-1、CaCl2用量为33.33mg·L1、捕收剂用量为266.67mg·L-1时,精矿铁品位可达到66.33%,回收率可达到94.36%；在混磁精矿反浮选条件试验时,当浮选温度为25℃、pH值为11.52、羧甲基淀粉用量为600g·t-1、CaCl2用量200g·t-1、捕收剂用量为800g·f1时,精矿铁品位可达到66.75%,回收率可达到80.85%。开路浮选试验结果表明,齐大山铁矿选矿分厂混磁精矿经一次粗选两次扫选精矿铁品位可达到66.77%,回收率可达到77.72%,尾矿品位可达到8.43%。根据开路试验结果,对齐大山铁矿选矿分厂混磁精矿进行了一次粗选一次扫选的闭路试验,精矿铁品位达到65.38%,回收率达到89.56%,尾矿品位可达到13.00%,基本符合现场浮选指标,以上浮选试验结果表明捕收剂DZN-1在较低温度下具有较好的捕收能力。通过对α-氯代月桂酸、月桂酸分子极性基团键合原子的电负性XG、分配系数lnP的计算,在分子层面上研究了捕收剂DZN-1的键合原子极性、亲水-疏水性能等与浮选相关的特性,并结合红外光谱和Zeta电位的检测结果,研究了捕收剂DZN-1与石英、赤铁矿表面的作用机理。检测结果表明,捕收剂DZN-1在pH=11.5时,与Ca（OH）+作用后在石英表面同时存在物理吸附和化学吸附,捕收剂DZN-1在pH=4.00时,浮选赤铁矿效果较好,且在pH=4.00时,捕收剂DZN-1与赤铁矿同时存在物理吸附和化学吸附。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第1章 绪论

- 1.1 铁矿石反浮选工艺研究进展

- 1.1.1 国外铁矿石反浮选工艺研究进展

- 1.1.2 国内铁矿石反浮选工艺研究进展

- 1.2 铁矿石反浮选捕收剂研究进展

- 1.2.1 国外铁矿石反浮选捕收剂研究进展

- 1.2.2 国内铁矿石反浮选捕收剂研究进展

- 1.3 齐大山铁矿石性质、工艺流程及存在问题

- 1.3.1 齐大山铁矿石性质

- 1.3.2 齐大山浮选工艺流程及存在问题

- 1.4 理论意义、实际应用价值及研究内容

- 1.4.1 理论意义及实际应用价值

- 1.4.2 研究内容

- 第2章 矿样、药剂、仪器及研究方法

- 2.1 试验矿样

- 2.1.1 单矿物矿样分析

- 2.1.2 实际矿石矿样分析

- 2.2 试验试剂

- 2.3 试验仪器与设备

- 2.4 研究方法

- 2.4.1 试验药剂的配制方法

- 2.4.2 浮选试验研究方法

- 2.4.3 检测方法

- 第3章 捕收剂DZN-1的合成及鉴定分析

- 3.1 捕收剂DZN-1合成试验

- 3.1.1 捕收剂DZN-1合成机理

- 3.1.2 捕收剂DZN-1合成步骤

- 3.1.3 捕收剂DZN-1转化率计算

- 3.2 捕收剂DZN-1鉴定分析

- 3.2.1 红外光谱鉴定分析

- 3.2.2 核磁共振氢谱鉴定分析

- 第4章 浮选试验研究

- 4.1 单矿物浮选试验研究

- 4.1.1 pH值对单矿物浮选效果的影响研究

- 2用量对单矿物浮选效果的影响研究'>4.1.2 CaCl2用量对单矿物浮选效果的影响研究

- 4.1.3 捕收剂DZN-1用量对单矿物浮选效果的影响研究

- 4.1.4 温度对单矿物浮选效果的影响研究

- 4.1.5 羧甲基淀粉用量对单矿物浮选效果的影响研究

- 4.2 人工混合矿反浮选试验研究

- 2用量对人工混合矿反浮选效果的影响研究'>4.2.1 CaCl2用量对人工混合矿反浮选效果的影响研究

- 4.2.2 羧甲基淀粉用量对人工混合矿反浮选效果的影响研究

- 4.2.3 捕收剂DZN-1用量对人工混合矿反浮选效果的影响研究

- 4.3 实际矿反浮选试验研究

- 4.3.1 pH值对实际矿反浮选效果的影响研究

- 4.3.2 羧甲基淀粉用量对实际矿反浮选效果的影响研究

- 2用量对实际矿反浮选效果的影响研究'>4.3.3 CaCl2用量对实际矿反浮选效果的影响研究

- 4.3.4 捕收剂DZN-1用量对实际矿反浮选效果的影响研究

- 4.3.5 温度对实际矿反浮选效果的影响研究

- 4.4 开路试验研究

- 4.5 闭路试验研究

- 4.6 小结

- 第5章 药剂与矿物作用机理研究

- 5.1 矿物的晶体结构

- 5.1.1 石英的晶体结构

- 5.1.2 赤铁矿的晶体结构

- 5.2 捕收剂DZN-1相关参数计算

- 5.2.1 捕收剂DZN-1电负性计算

- 5.2.2 捕收剂DZN-1疏水—亲水因素计算

- 5.3 捕收剂DZN-1对单矿物的捕收机理

- 5.3.1 捕收剂DZN-1对单矿物石英的捕收机理

- 5.3.2 捕收剂DZN-1对单矿物赤铁矿的捕收机理

- 5.3.3 浮选过程模型的建立

- 5.4 实际矿浮选结果的扫描电镜、面扫描及EDS能谱分析

- 5.4.1 精矿分析

- 5.4.2 尾矿分析

- 第6章 结论

- 参考文献

- 附录

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].混合捕收剂浮选锂辉石的应用及作用机理[J]. 中国有色金属学报 2020(03)

- [2].氧化铜矿浮选捕收剂研究进展[J]. 矿产保护与利用 2020(02)

- [3].新型铜捕收剂在某大型矿山的试验研究[J]. 世界有色金属 2020(11)

- [4].新型煤用捕收剂的工业应用现状[J]. 煤炭与化工 2017(03)

- [5].组合捕收剂在矿物表面的协同效应及其浮选应用综述[J]. 矿产保护与利用 2017(02)

- [6].组合捕收剂在矿物浮选中的应用及发展前景[J]. 中国钨业 2017(04)

- [7].地沟油制备新型浮选捕收剂的研究进展[J]. 现代化工 2015(04)

- [8].组合阴离子捕收剂对石英的吸附机理研究[J]. 金属矿山 2020(11)

- [9].新型脂肪酸捕收剂用于某低品位胶磷矿浮选的试验研究[J]. 化工矿物与加工 2020(04)

- [10].季铵捕收剂对石英的浮选性能研究[J]. 化工矿物与加工 2020(11)

- [11].难选菱镁矿分析及组合胺捕收剂的应用[J]. 非金属矿 2020(06)

- [12].钨矿螯合捕收剂的研究现状及展望[J]. 现代矿业 2013(09)

- [13].铁矿石反浮选捕收剂现状及未来发展趋势[J]. 矿产综合利用 2012(02)

- [14].磷矿浮选捕收剂的研究进展[J]. 武汉工程大学学报 2011(02)

- [15].钛铁矿浮选捕收剂的研究及应用状况浅述[J]. 云南冶金 2010(01)

- [16].混合捕收剂在小柳沟钨矿选矿厂的研究与应用[J]. 酒钢科技 2020(01)

- [17].复配捕收剂改善磷矿浮选效果的机理研究[J]. 矿冶工程 2019(05)

- [18].阴阳离子组合捕收剂浮选锂云母的试验研究[J]. 矿产保护与利用 2017(02)

- [19].化工废液合成新型捕收剂对黄铜矿浮选影响研究[J]. 矿产综合利用 2017(03)

- [20].黑钨矿捕收剂的应用及其使用后水中残留物的去除[J]. 当代化工 2016(02)

- [21].阴-阳离子捕收剂浮选铁尾矿中低品位云母的试验研究[J]. 硅酸盐通报 2016(07)

- [22].组合捕收剂在锂辉石浮选中协同作用的研究[J]. 有色金属(选矿部分) 2015(02)

- [23].云南某多金属矿锌混合捕收剂优化配比工业试验应用研究[J]. 世界有色金属 2020(16)

- [24].一种磷矿低温浮选捕收剂[J]. 武汉工程大学学报 2008(02)

- [25].阳离子反浮选脱硅捕收剂研究现状[J]. 轻金属 2008(06)

- [26].橡胶籽油脂肪酸乳化分离制备反浮选捕收剂研究[J]. 磷肥与复肥 2020(01)

- [27].新型捕收剂对焦煤浮选效果的试验研究[J]. 华北科技学院学报 2018(06)

- [28].新型捕收剂对磷灰石和方解石浮选影响及吸附[J]. 非金属矿 2018(02)

- [29].新型常温捕收剂对石英的浮选性能研究[J]. 中国矿业 2015(12)

- [30].组合捕收剂浮选回收云南某白钨矿的选矿试验研究[J]. 有色金属(选矿部分) 2016(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/29212f803af7e88865e441bb.html