# 淀粉填充丁二烯苯乙烯橡胶及其性能研究

### 论文摘要

以淀粉和改性淀粉为填充体系或并用填充体系中的一种,以丁苯胶为聚合物基体,研究了偶联剂对淀粉填充丁苯胶性能的影响,研究淀粉/白炭黑、淀粉/炭黑、交联淀粉黄原酸酯/白炭黑、交联淀粉黄原酸酯/炭黑、苄基疏水淀粉、苄基疏水淀粉/白炭黑、苄基疏水淀粉/炭黑填充丁苯胶的物理性能和动态性能。实验结果表明:硅烷偶联剂对淀粉有较好的改性作用,可用于改善淀粉与橡胶基体的结合。淀粉、交联淀粉黄原酸酯在与炭黑并用填充丁苯胶时,给硫化胶的力学性能带来不同程度下降的同时,硫化胶的弹性有所提高,硬度有所下降,压缩温升下降,动态性能得到改善淀粉以及淀粉黄原酸酯在与白炭黑并用时,少量的淀粉或淀粉黄原酸酯使硫化胶的力学性能有所提高。经过苄基疏水改性的淀粉对丁苯胶有一定的补强作用,疏水淀粉可以使硫化胶的弹性提高、硬度下降。少量疏水淀粉与白炭黑并用在提高弹性、降低硬度的同时可以提升力学性能,同时苄基疏水改性淀粉可以使硫化胶的动态生热降低。需要指出的是,尽管对淀粉进行偶联剂改性、黄原酸酯化、疏水改性可以在一定程度上改善淀粉与橡胶材料的结合,但是目前这些方法的效果甚微,淀粉在橡胶材料中难分散、易团聚的特点仍然存在。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1. 绪论

- 1.1 高聚物的滞后及滞后机理

- 1.1.1 概念和机理

- 1.1.2 表征动态性能的参数

- 1.2 具有低滞后性能的高聚物

- 1.2.1 溶聚丁苯橡胶（SSBR）

- 1.2.2 高乙烯基聚丁二烯橡胶（HVBR）

- 1.2.3 改性乳聚丁苯橡胶

- 1.2.4 反式聚异戊二烯（TPI）

- 1.2.5 集成橡胶

- 1.3 具有低滞后性能的填充材料

- 1.3.1 白炭黑

- 1.3.2 特殊的炭黑

- 1.3.3 双相填料

- 1.3.4 短纤维

- 1.3.5 胶粉

- 1.4 降低橡胶材料滞后的工艺方法

- 1.4.1 胶料预交联对填充硫化胶动态性能的影响

- 1.4.2 硫化胶双网络对填充硫化胶动态性能的影响

- 1.5 淀粉的特性

- 1.6 淀粉在高聚物中的应用

- 1.6.1 淀粉在塑料中的应用

- 1.6.2 淀粉在橡胶中的应用

- 2. 实验部分

- 2.1 主要原材料

- 2.2 实验仪器与设备

- 2.3 试样的制备

- 2.3.1 交联淀粉黄原酸酯的制备

- 2.3.2 苄基疏水淀粉的制备

- 2.4 试样测试方法

- 2.4.1 胶料硫化特性测试

- 2.4.2 物理机械性能测试

- 3 结果与讨论

- 3.1 天然淀粉填充丁苯胶的性能

- 3.1.1 偶联剂对淀粉填充丁苯胶性能的影响

- 3.1.2 淀粉/白炭黑填充丁苯胶性能的影响

- 3.1.3 淀粉/炭黑填充丁苯胶性能的影响

- 3.1.4 小结

- 3.2 交联淀粉黄原酸酯对丁苯胶的性能的影响

- 3.2.1 交联淀粉黄原酸酯/白炭黑填充丁苯胶的性能

- 3.2.2 交联淀粉黄原酸酯/炭黑填充丁苯胶的性能

- 3.2.3 淀粉黄原酸酯和几种惰性填料与炭黑并用填充丁苯胶性能的对比

- 3.2.4 小结

- 3.3 疏水改性淀粉对丁苯胶性能的影响

- 3.3.1 疏水淀粉填充丁苯胶性能的研究

- 3.3.2 疏水淀粉/白炭黑填充丁苯胶性能的研究

- 3.3.3 疏水淀粉/碳黑填充丁苯胶性能的研究

- 3.3.4 小结

- 结论

- 参考文献

- 附录

- 致谢

- 攻读学位期间发表的学术论文目录

### 相关论文文献

- [1].用废弃茶叶渣制备纤维素黄原酸酯的实验研究[J]. 太原师范学院学报(自然科学版) 2016(04)

- [2].多孔淀粉黄原酸酯的制备及其性能研究[J]. 黑龙江农业科学 2016(07)

- [3].麦秆黄原酸酯的合成条件优化及其在去除沼液中重金属的应用[J]. 农业环境科学学报 2012(09)

- [4].淀粉黄原酸酯的合成及应用研究[J]. 合成化学 2010(S1)

- [5].蔗渣纤维素黄原酸酯的制备及稳定性研究[J]. 广州化学 2011(02)

- [6].淀粉黄原酸酯富集-火焰原子吸收光谱法测定痕量镉[J]. 电镀与精饰 2012(12)

- [7].甘蔗黄原酸酯处理六价铬的研究[J]. 广东化工 2010(11)

- [8].淀粉黄原酸酯研制及其在水处理中应用[J]. 粮食与油脂 2008(02)

- [9].不溶性淀粉黄原酸酯处理重金属废水的应用研究进展[J]. 杭州化工 2013(01)

- [10].不溶性淀粉黄原酸酯的制备[J]. 粮油加工 2009(12)

- [11].不溶性淀粉黄原酸酯的制备及其性能研究[J]. 杭州化工 2011(04)

- [12].淀粉黄原酸酯在水处理中的应用[J]. 粮油加工 2008(08)

- [13].淀粉黄原酸酯/白炭黑/丁苯橡胶复合材料[J]. 世界橡胶工业 2013(09)

- [14].不溶性淀粉黄原酸酯合成中交联淀粉制备工艺的优化[J]. 嘉兴学院学报 2012(03)

- [15].不溶性淀粉黄原酸酯的制备及其处理含铬废水的研究[J]. 环境保护与循环经济 2010(09)

- [16].不溶性氧化淀粉黄原酸酯及其对重金属离子的吸附[J]. 浙江化工 2011(11)

- [17].甘蔗渣黄原酸酯铁对含酚废水的吸附性能研究[J]. 安徽化工 2010(01)

- [18].不溶性氧化淀粉黄原酸酯的制备[J]. 中国粮油学报 2010(08)

- [19].不溶性淀粉黄原酸酯制备的工艺研究[J]. 嘉兴学院学报 2013(03)

- [20].端羧基黄原酸酯的合成及其在聚偏氟乙烯合成中的应用[J]. 有机氟工业 2018(01)

- [21].S-苄基O-乙基黄原酸酯的合成及在废旧橡胶低温再生中的应用[J]. 合成橡胶工业 2017(04)

- [22].淀粉黄原酸酯的合成及捕集重金属离子性能研究[J]. 粮食与饲料工业 2009(06)

- [23].室温合成二硫化二正丁基黄原酸酯及其表征[J]. 应用化学 2014(09)

- [24].异丙基黄原酸酯多硫化物合成工艺的研究[J]. 橡胶科技 2014(10)

- [25].淀粉黄原酸酯捕集重金属铬的性能研究[J]. 中国皮革 2009(19)

- [26].木屑黄原酸酯的制备及其处理含Cr~(6+)废水的研究[J]. 陕西理工学院学报(自然科学版) 2013(05)

- [27].黄原酸酯调控的氯乙烯的可逆-加成断裂链转移聚合[J]. 化工学报 2018(11)

- [28].木屑黄原酸酯制备及其对含Cr~(6+)废水的处理[J]. 西部皮革 2013(02)

- [29].β-烷氧羰基乙基二氯化锡黄原酸酯的合成、表征及抑菌活性[J]. 曲阜师范大学学报(自然科学版) 2011(01)

- [30].不溶性交联淀粉黄原酸酯的合成及处理含铜废水的研究[J]. 湿法冶金 2009(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/292c2a000ba68db2ec15f7e3.html