# 基于嵌入式web服务器UPS监控系统的研究与实现

### 论文摘要

由于目前人们对以UPS为核心的整个供电系统的可用性、可维护性、可管理性和可扩展性提出了越来越高的要求,UPS监控也应该朝着智能化、网络化的方向发展。传统的采用人工值守的管理方式浪费了大量的人力、物力、财力,而且传统管理模型中存在不能跨平台、用户友好性差、开发维护困难等缺陷,怎样对这些设备进行方便有效地管理成为值得研究的课题。而随着嵌入式技术和Internet的发展,基于嵌入式Internet的远程监控技术在工业监控领域正逐渐被推广应用。基于嵌入式web服务器的B/S监控就是在这样的背景下发展起来的,它因为具有方便搭建,平台无关和良好的交互性等特点正好能够弥补传统UPS监控所带来的缺陷,减少成本,提高UPS监控的效率。本文首先介绍了基于嵌入式web服务器的UPS监控系统的课题背景和研究意义以及在国内外研究发展的现状。接着讨论了嵌入式系统和嵌入式web服务器中的相关技术。然后详细研究了基于ARM芯片的Linux嵌入式系统平台的构建,包括bootloader的配置,linux内核的移植,根文件系统的实现等。论文的重点是嵌入式web服务器和UPS监控部分的设计与实现。嵌入式web服务器主要由HTTP引擎和CGI模块组成,其中,详细研究了HTTP引擎中的I/O多路转接技术和任务处理与队列调度机制,CGI模块中CGI请求的任务生成和处理模式。UPS监控部分主要包括通讯模块和监控逻辑模块,通讯模块中主要讨论了串口通讯和UPS协议的解析。监控逻辑模块研究了如何结合嵌入式web服务器,通过CGI程序来实现任务定时器系统,状态监控系统,告警系统以及日志记录系统。论文最后对系统的应用进行了讨论,并对系统进行了功能性的测试,展示了UPS的监控页面。并指出了自己所作的工作以及需要进一步完善的地方。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 国内外研究动态与现状

- 1.3 本文的主要的研究工作

- 第二章 系统相关技术背景

- 2.1 嵌入式系统相关技术

- 2.1.1 嵌入式系统概述

- 2.1.2 ARM9 系列芯片介绍

- 2.1.3 嵌入式Linux RTOS 的特点

- 2.2 嵌入式web 服务器相关技术

- 2.2.1 嵌入式web 服务器原理

- 2.2.2 嵌入式Internet 技术

- 2.2.3 HTTP 协议格式

- 2.2.4 CGI 技术

- 2.3 本章小结

- 第三章 基于EWS 的UPS 监控系统的总体设计

- 3.1 监控系统总体设计

- 3.1.1 系统功能分析

- 3.1.2 系统设计原则

- 3.1.3 系统整体框架

- 3.2 嵌入式实时操作系统平台的构建

- 3.2.1 硬件平台的选择

- 3.2.2 嵌入式操作系统的设计

- 3.2.3 嵌入式TCP/IP 协议栈的设计

- 3.3 嵌入式web 服务器的设计

- 3.3.1 嵌入式web 服务器的设计难点

- 3.3.2 嵌入式web 服务器的整体架构

- 3.3.3 HTTP 引擎的I/O 并发处理

- 3.3.4 应用程序接口模块的设计

- 3.4 UPS 监控部分的设计

- 3.4.1 通讯接口模块

- 3.4.2 监控逻辑模块

- 3.5 系统开发环境

- 3.5.1 软件环境

- 3.5.2 硬件环境

- 3.6 本章小结

- 第四章 基于EWS 的UPS 监控系统实现

- 4.1 系统实现总体框架

- 4.2 嵌入式linux 系统移植

- 4.2.1 引导装载程序

- 4.2.2 Linux 内核的移植

- 4.2.3 根文件系统的制作

- 4.3 嵌入式web 服务器的实现

- 4.3.1 通讯层的实现

- 4.3.2 I/O 多路转接模块实现

- 4.3.3 任务处理模块实现

- 4.3.4 应用程序接口模块实现

- 4.4 UPS 监控部分的实现

- 4.4.1 UPS 通讯接口实现

- 4.4.2 监控逻辑的处理

- 4.4.3 告警与日志处理

- 4.5 本章小结

- 第五章 系统功能应用

- 5.1 监控和查询功能

- 5.2 远程控制功能

- 5.3 本章小结

- 总结与展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间取得的研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于物联网的智能电网监控系统构建分析[J]. 通讯世界 2019(12)

- [2].供配电监控系统的信息智能设计与实践应用策略[J]. 信息记录材料 2019(12)

- [3].基于多源系统的配网监控系统及图模自助式验收研究[J]. 微型电脑应用 2020(02)

- [4].高速公路收费监控系统视频干扰问题成因与防治措施[J]. 江西建材 2020(03)

- [5].供电监控系统在煤矿供电中的应用价值[J]. 内蒙古煤炭经济 2019(19)

- [6].三道沟煤矿大采高工作面供电监控系统研究实践[J]. 科技与创新 2020(07)

- [7].快速实时无线消防监控系统在核电站突发火灾隐患中的研究与应用[J]. 今日消防 2020(03)

- [8].水峪煤业井下排水监控系统的设计及测试研究[J]. 江西煤炭科技 2020(02)

- [9].网络通信协议在电气监控系统中的应用[J]. 建材与装饰 2020(15)

- [10].铁路牵引变电所辅助监控系统的应用[J]. 现代制造技术与装备 2020(04)

- [11].城市智慧路灯监控系统的应用——以南安市为例[J]. 江西建材 2020(06)

- [12].高速公路收费监控系统视频干扰问题成因与防治[J]. 现代信息科技 2020(08)

- [13].环保用电监控系统设计[J]. 现代建筑电气 2020(04)

- [14].某工业园区给排水监控系统的实现[J]. 机电工程技术 2020(07)

- [15].监控系统应急补水程序优化探讨研究[J]. 水电站机电技术 2020(07)

- [16].基于自台监控系统的智慧台站建设及平台搭建[J]. 广播与电视技术 2020(07)

- [17].基于多系统融合的矿用移动监控系统研究[J]. 煤炭技术 2020(08)

- [18].基于移动互联网的机房温度监控系统设计[J]. 科技创新与应用 2020(25)

- [19].监控系统在维护校园安全稳定的运用探究——以宜春幼儿师范高等专科学校为例[J]. 科技风 2020(28)

- [20].优化泵监控系统[J]. 流程工业 2020(03)

- [21].高速公路收费监控系统视频干扰问题成因与防治措施[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2020(08)

- [22].汽车监控系统的检测与维修分析[J]. 时代汽车 2019(02)

- [23].RFID在考勤监控系统中的应用[J]. 信息系统工程 2019(11)

- [24].基于移动终端的位置监控系统设计与实现[J]. 信息化研究 2019(05)

- [25].厩肥撒施机监控系统的研制[J]. 农机化研究 2018(06)

- [26].在大学校园安全保卫中监控系统的应用[J]. 决策探索(中) 2017(10)

- [27].关于激光辅助式昼夜监控系统的研制探析[J]. 焦作大学学报 2017(04)

- [28].面向全媒体的电视播出整备监控系统设计[J]. 西部广播电视 2018(03)

- [29].基于大数据的统一监控系统研究[J]. 计算机产品与流通 2017(11)

- [30].高速公路机电监控系统的设计探讨[J]. 科技创新与应用 2018(26)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/293ccf1ca4c020711a8958fc.html