# 磁流体的制备及其性质研究

### 论文摘要

磁流体是由磁性颗粒分散在溶剂中而形成的一种具有磁响应性的液体,其中分散在溶剂中的磁性颗粒的尺寸一般在10nm左右。磁流体中的溶剂可以是有机的也可以是无机的。在论文中我们回顾了磁流体的主要性质,和一些应用,我们认为磁流体的稳定性是因为作用在磁性颗粒的各种力的共同作用的结果。在本论文中,我们通过在碱性环境下共沉淀铁离子和亚铁离子,并利用油酸包覆沉淀出的磁性纳米颗粒,然后将颗粒分散于煤油中,从而制备得到分散性良好的煤油基磁流体。采用场发射扫描电镜、X射线衍射仪、振动样品磁强计等多种手段对合成得到得磁流体中的磁性纳米颗粒进行系统的分析测试。结果表明我们制备的磁性颗粒是平均尺寸在14nm左右的Fe3O4磁性纳米颗粒,而且制备得到的磁性纳米颗粒具有非常好的磁响应性,矫顽力非常小,饱和磁化强度比块体材料稍小,是具有超顺磁性的磁性纳米颗粒。磁流体内部的磁性颗粒在外磁场作用下会沿磁场方向定向排列,从而导致磁流体内部的各向异性。有鉴于此,我们将磁流体封装在玻璃薄片中,形成非常薄的磁流体薄片,并搭建光学实验平台,用激光垂直打在磁流体薄片上,发现在外加磁场作用下,激光会在磁流体内部发生双折射效应和二向色性。论文中我们还研究了影响双折射效应和二项色性的强弱的因数,我们发现磁流体的浓度,磁场的强弱,偏振片与磁场方向的夹角等都对这二者有影响。利用磁流体的二向色性和双折射效应,我们还研究了磁流体在外加磁场作用下的弛豫时间问题,发现磁场大小,磁流体浓度对弛豫时间都有影响。磁流体重要的磁光性质使其在实际应用中有着非常广阔的前景。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 引言

- 1 绪论

- 1.1 磁流体的定义

- 1.2 磁流体的组成

- 1.3 磁流体的发展

- 1.4 磁流体的制备

- 1.4.1 铁酸盐系研磨法

- 1.4.2 铁酸盐系共沉淀法

- 1.4.3 铁酸盐系有机金属热解法

- 1.4.4 金属系真空蒸镀法

- 1.4.5 金属系热分解法

- 1.4.6 氮化铁系等离子CVD 法

- 1.4.7 氮化铁系气相-液相反应法

- 1.4.8 氮化铁系等离子体活化法

- 1.5 磁流体的应用

- 1.5.1 磁流体密封

- 1.5.2 磁流体研磨

- 1.5.3 磁流体阻尼

- 1.5.4 磁流体润滑

- 1.5.5 磁流体在扬声器上的应用

- 1.5.6 磁流体在分离技术方面的应用

- 1.5.7 磁流体在生物医学方面的应用

- 1.6 光的双折射现象

- 1.6.1 光的双折射现象的定义

- 1.6.2 寻常光线和非常光线

- 1.6.3 光轴及主平面

- 1.6.4 o 光和e 光的性质

- 1.7 本论文的主要研究内容

- 2 实验内容和分析测试

- 2.1 共沉淀法制备磁性颗粒

- 2.2 磁性颗粒的油酸包覆和分散

- 2.3 结构与性能分析方法

- 2.3.1 X 射线衍射（XRD）测试

- 2.3.2 扫描电子显微镜（SEM）测试

- 2.3.3 振动样品磁强计（VSM）

- 2.4 磁流体磁光学性能的测试

- 3 磁流体的制备和磁性纳米颗粒的性质研究

- 3.1 煤油基磁流体的制备

- 3.2 磁性纳米颗粒的X 射线衍射仪（XRD）测试

- 3.3 磁性纳米颗粒的扫描电镜（SEM）测试

- 3.4 磁性纳米颗粒的磁性能

- 3.5 小结

- 4 磁流体薄层光学特性研究的理论模拟

- 4.1 引言

- 4.2 磁流体薄膜样品的制备

- 4.3 磁流体磁光效应的理论模型

- 4.4 实验原理

- 4.5 实验测量

- 4.6 数值模拟计算

- 4.7 实验结果分析

- 4.8 小结

- 5 磁流体的光开关效应

- 5.1 引言

- 5.2 磁流体在外磁场作用下的开关效应

- 5.3 磁流体响应时间

- 5.4 磁流体在外磁场作用下的开关机制

- 5.5 小结

- 总结与展望

- 参考文献

- 在学研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].多巴胺仿生修饰超顺磁性纳米颗粒对3种细胞的毒性作用[J]. 环境与健康杂志 2019(06)

- [2].功能化磁性纳米颗粒吸附废水中重金属的研究进展[J]. 材料导报 2020(17)

- [3].铁磁性纳米颗粒/碳纳米管外包覆的制备进展[J]. 科技展望 2015(17)

- [4].磁性纳米颗粒在肿瘤治疗中的应用[J]. 中国中西医结合耳鼻咽喉科杂志 2013(03)

- [5].功能化硅壳磁性纳米颗粒亲和吸附介质靶向分离蛋白质研究[J]. 化学传感器 2009(01)

- [6].调制磁性纳米颗粒提高磁热性能的研究[J]. 生物化学与生物物理进展 2019(03)

- [7].磁性纳米颗粒的二维光操纵及团聚效应[J]. 中国科学:物理学 力学 天文学 2014(06)

- [8].超顺磁性纳米颗粒治疗肿瘤的应用进展[J]. 中国组织工程研究与临床康复 2009(51)

- [9].极端耗水层带精准识别和调堵新技术[J]. 石化技术 2020(04)

- [10].基于磁性纳米颗粒载体的中药活性成分体内原位靶点鉴定方法学探索[J]. 中国中药杂志 2019(13)

- [11].Fe_3O_4@m-SiO_2磁性纳米颗粒的制备及其药物缓释行为[J]. 硅酸盐学报 2013(03)

- [12].壳聚糖修饰氧化铁磁性纳米颗粒的制备和性能研究[J]. 功能材料与器件学报 2012(02)

- [13].磁性纳米颗粒细胞内吞评价方法研究及进展[J]. 中国组织工程研究 2018(18)

- [14].磁性纳米颗粒层层自组装膜对原代小鼠骨髓细胞的生长促进作用（英文）[J]. Science China Materials 2016(11)

- [15].氧化铁磁性纳米颗粒在磁分离中的研究进展[J]. 科学通报 2013(24)

- [16].磁性纳米颗粒的制备及表面改性[J]. 广州化工 2013(16)

- [17].超顺磁性纳米颗粒为催化剂载体的研究[J]. 化学进展 2009(10)

- [18].磁性纳米颗粒对癌细胞杀伤有效[J]. 生物医学工程与临床 2019(03)

- [19].导电高分子/磁性纳米颗粒复合材料的研究进展[J]. 材料保护 2013(S2)

- [20].超声微气泡介导磁性纳米颗粒传输及其细胞内氧化应激响应的研究（英文）[J]. Science China Materials 2015(06)

- [21].等离子体以及溶液反应法合成金属磁性纳米颗粒[J]. 功能材料 2014(10)

- [22].磁性纳米颗粒固定化乙醇脱氢酶的研究[J]. 工业微生物 2019(01)

- [23].Fe_2O_3磁性纳米颗粒对血管内皮细胞增殖的影响[J]. 中国病理生理杂志 2012(11)

- [24].利用静磁场控制磁性纳米颗粒在聚甲基丙烯酸甲酯表面的生长和组装[J]. 淮北煤炭师范学院学报(自然科学版) 2009(01)

- [25].利用镀件前处理酸洗废液制取超顺磁性纳米颗粒[J]. 广东化工 2014(19)

- [26].磁性液体中非磁性小球与磁性纳米颗粒的相互作用及磁组装[J]. 物理学报 2013(12)

- [27].基于氧化铁的磁性纳米颗粒在肿瘤诊疗中的应用进展[J]. 中国肿瘤临床 2019(08)

- [28].磁性纳米颗粒在骨转移瘤治疗方面的研究进展[J]. 中国肺癌杂志 2009(06)

- [29].影响磁性纳米颗粒膜吸波性能的主要因素[J]. 功能材料 2009(10)

- [30].超顺磁性纳米颗粒固定化纤维素酶初步研究[J]. 现代化工 2009(S2)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2941d64b068559f574d0eb69.html