# 自然通风下装修污染物排放的大涡模拟

### 论文摘要

人的一生至少有80%以上的时间实在室内度过的,室内环境对人们的身体健康及工作效率有极大影响。目前城市地区普遍存在较为严重的室内空气污染问题。自然通风方法驱除室内空气污染物效果好、能耗低,正日益受到重视。数值模拟方法尤其是大涡模拟省时省力,可对自然通风过程进行较为准确的模拟,已被用于对自然通风的研究。目前尚缺乏对整套住宅整体自然通风的大涡模拟研究,此类过程中污染物排放的具体规律尚未被完全认识。本文采用大涡模拟方法针对整套住宅,对其在不同条件下的自然通风及室内空气污染物排放过程进行了三维大涡数值模拟,得到了详细的流场的污染物浓度场数据。对计算结果的分析表明:自然通风时流场中的大尺度涡是污染物积存的主要区域;不同的房间布置产生不同的流场,从而影响换气效果,多开口房间污染物稀释速度为单开口房间的2—10倍,将单开口房间变为多开口房问,减小、破坏多开口房间回流区可有效提高换气效果;一般情况下污染物排放速度与外界风速成正比;污染物排放主要受对流作用影响,扩散作用影响可以忽略,因而不同的污染物具有极为相似的排放规律。这些结论对于自然通风研究有一定参考价值,可用于指导实际建筑通风方式的设计工作。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 课题的起源及背景

- 1.1.1 室内空气污染

- 1.1.2 建筑装修材料中主要有害物及其危害

- 1.2 国内外空气污染的研究现状

- 1.2.1 目前有害物的检测方法

- 1.2.1.1 挥发性有机化合物（VOCs）

- 1.2.1.2 半挥发性及非挥发性有机污染物

- 1.2.1.3 颗粒物

- 1.2.1.4 微生物

- 1.2.1.5 无机污染物

- 1.2.2 目前有害物的控制方法

- 1.2.2.1 污染源头控制

- 1.2.2.2 通风

- 1.2.2.3 吸附技术

- 1.2.2.4 光催化氧化技术

- 1.2.2.5 组合技术

- 1.2.2.6 其他技术及方法

- 1.2.3 目前的有害物散发数学模型

- 1.2.3.1 单层干材料模型

- 1.2.3.2 单层湿材料模型

- 1.2.3.3 多层组合材料模型

- 1.2.4 目前自然通风控制室内空气污染的研究方法

- 1.2.4.1 分析方法

- 1.2.4.2 实验方法

- 1.2.4.3 计算流体力学（CFD）方法

- 1.2.5 计算流体力学方法在自然通风研究中的应用

- 1.2.5.1 雷诺平均法研究自然通风存在的一些问题

- 1.2.5.2 大涡模拟能较好的模拟自然通风

- 1.3 课题研究的目的意义

- 1.4 课题研究的主要内容和方法

- 第二章 数学模型的建立及相关参数的确定

- 2.1 数学模型

- 2.1.1 干性平板建材有害物散发的通用模型

- 2.1.2 模型及控制方程的建立

- 2.1.2.1 控制方程

- 2.1.2.2 初始及边界条件

- 2.2 相关参数确定

- 2.3 数值模拟方法介绍

- 2.3.1 材料内部

- 2.3.2 材料边界

- 2.3.3 房间主流区

- 第三章 CFD数值计算方法

- 3.1 所计算房间布置特点

- 3.2 计算网格

- 3.3 流动特点

- 3.4 大涡模拟

- 第四章 几种工况模拟结果对比与实验分析

- 4.1 计算工况的选择

- 4.2 工矿一下各房间污染物积累的特点

- 4.3 通风口布置方式的影响

- 4.4 风速的影响

- 4.5 不同组分扩散规律的比较

- 4.6 工况二实验值与仿真值的比较

- 4.6.1 实验说明

- 4.6.2 测试仪器

- 4.6.3 实验数据与模拟值对比

- 第五章 结论

- 5.1 结论

- 5.2 建议

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].建设项目主要污染物排放总量管理替代制度有待完善[J]. 中国环境监察 2020(01)

- [2].关于污染物排放“领跑者”标准的思考[J]. 环境与可持续发展 2020(04)

- [3].国务院办公厅印发《控制污染物排放许可制实施方案》[J]. 中国有色金属 2016(23)

- [4].国办印发《控制污染物排放许可制实施方案》[J]. 环境保护与循环经济 2016(11)

- [5].基于SPSS聚类分析的中国废气污染物排放研究[J]. 鸡西大学学报 2016(10)

- [6].国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知[J]. 中华人民共和国国务院公报 2016(34)

- [7].建立控制污染物排放许可制 为改善生态环境质量提供新支撑[J]. 中华环境 2016(12)

- [8].杭州市人民政府关于印发杭州市2016年主要污染物总量减排计划的通知[J]. 杭州市人民政府公报 2016(07)

- [9].国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知[J]. 济南市人民政府公报 2016(23)

- [10].绍兴市人民政府关于印发绍兴市2016年主要污染物总量减排计划的通知[J]. 绍兴市人民政府公报 2016(09)

- [11].丽水市人民政府关于印发丽水市2016年主要污染物总量减排计划的通知[J]. 丽水市人民政府公报 2016(08)

- [12].五类地区将划定禁养区[J]. 农业知识 2017(03)

- [13].国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知[J]. 宁夏回族自治区人民政府公报 2017(03)

- [14].辽宁省人民政府办公厅关于印发辽宁省控制污染物排放许可制实施计划的通知[J]. 辽宁省人民政府公报 2017(05)

- [15].国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知[J]. 青海政报 2016(22)

- [16].浙江省人民政府关于印发浙江省2016年主要污染物总量减排计划的通知[J]. 浙江省人民政府公报 2016(20)

- [17].天津市人民政府办公厅关于转发市环保局拟定的天津市控制污染物排放许可制实施计划的通知[J]. 天津市人民政府公报 2017(10)

- [18].陕西省人民政府办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施计划的通知[J]. 陕西省人民政府公报 2017(13)

- [19].内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发《内蒙古自治区控制污染物排放许可制实施方案》的通知[J]. 内蒙古自治区人民政府公报 2017(13)

- [20].自治区人民政府办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施计划的通知[J]. 宁夏回族自治区人民政府公报 2017(14)

- [21].省人民政府办公厅关于印发贵州省控制污染物排放许可制实施方案的通知[J]. 贵州省人民政府公报 2017(09)

- [22].山西省人民政府办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施计划的通知[J]. 山西省人民政府公报 2017(14)

- [23].广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西控制污染物排放许可制实施计划的通知[J]. 广西壮族自治区人民政府公报 2017(17)

- [24].汕尾市人民政府办公室转发广东省人民政府办公厅关于印发广东省控制污染物排放许可制实施计划的通知[J]. 汕尾市人民政府公报 2017(06)

- [25].湖北省人民政府办公厅关于印发湖北省“十二五”主要污染物总量减排考核办法的通知[J]. 湖北省人民政府公报 2013(09)

- [26].湖北省环境保护厅湖北省统计局关于印发湖北省“十二五”主要污染物总量减排统计实施办法的通知[J]. 湖北省人民政府公报 2013(18)

- [27].区块链在船舶污染物排放接收监管的应用[J]. 珠江水运 2020(15)

- [28].《控制污染物排放许可制实施方案》出台 全国性统一排污管理制度将建立[J]. 决策探索(上半月) 2016(12)

- [29].云南省“十二五”期间主要污染物排放变化情况分析[J]. 环境科学导刊 2017(S1)

- [30].京津冀地区主要污染物排放变化趋势及启示[J]. 地域研究与开发 2017(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2944d2bb7faa128102769f27.html