# 钢桥面环氧沥青砼施工技术

中建二局第三建筑工程有限公司北京100070

摘要：本文以钢桥面环氧沥青砼施工为背景，重点介绍了环氧沥青砼施工的技术特点及环氧沥青砼的性能，环氧沥青混凝土较普通沥青砼是一种强度较高、力学性能良好、与钢桥面结合牢固，并且成型后对温度的敏感程度较低的混合料。但环氧沥青混凝土的性能受温度、时间、碾压时机等因素影响很大，对施工质量控制体系的要求相当高。

关键词：环氧沥青混凝土；施工技术；温度；碾压；钢桥面

1引言

目前大跨径桥梁多采用正交异性板钢箱梁。此类桥梁桥面铺装结构的使用性和耐久性一直是一个难题。其原因在于钢桥面板的刚度较小、变形较大、热容性差，并且在行车荷载、温度变化及风载等自然因素共同作用下，铺装层受力复杂，容易产生各种变形破坏。在实际施工中，如果采用普通的AC沥青砼、改性SMA沥青砼等作为桥面铺装材料，即使粘贴土工格栅后再铺设，也会在使用后不久就出现各种早期病害，沥青砼的使用寿命远低于正常水平。环氧沥青混凝土的抗疲劳性能、水稳性、高温稳定性和低温抗裂性等优良的路用性能，相对较小的温度敏感性，良好的耐油腐蚀性能弥补了普通沥青砼的缺陷，已经越来越被国内外公路大桥钢箱梁桥面铺装所采用，应用前景广泛。

但是，环氧沥青混凝土的性能受温度、时间、碾压时机等因素影响很大，存在对施工质量控制体系的要求相当高等问题，在实际施工中存在一定的难度。

2工程概况

本工程桥面为正交异性板扁平钢箱梁，钢箱梁桥面铺装采用3+2.5cm的环氧沥青砼，桥面结构见图1。根据总体进度安排，摊铺施工在7月份左要求，同时采用专用的摊铺机械进行摊铺及碾压。施工时，环境温度在25℃~30℃左右，较适宜摊铺作业，但由于雨季雨水较多，给摊铺施工作业造成了一定的影响。

图1：环氧沥青砼桥面结构示意图

3环氧沥青砼施工工艺

环氧沥青为反应型材料，对合适的施工温度和施工时间要求很高，因此，作业时必须精心组织，在有效的时间段内完成任务。

3.1施工准备

本项目拌合站在桥址处建站，极大地缩短了运输距离，便于施工组织以及温度控制。施工前混合料原材提前购买并运输至现场，同时备用一台大功率发电机，防止施工过程中停电。

3.2原材料的选用及配合比确定

环氧沥青砼由环氧树脂A（主剂）、同化剂B（硬化剂）、基质沥青（C）和集料拌和而成。

集料应采用强度和韧性较高的玄武岩石料，基质沥青宜采用与集料相适宜的环氧沥青。

环氧沥青砼原材料采用符合设计要求的环氧沥青和矿料等，根据矿料的筛分曲线进行混合料的级配设计，根据马歇尔实验确定最佳配合比。

3.3钢桥面处理

钢桥面使用抛丸机抛丸处理，验收合格后喷涂一层环氧富锌底漆。处理后钢桥面板表面应达到GBT8923.1-2011标准Sa3的要求，漆膜厚度为80μm。漆膜和钢板之间的附着力大于5MPa。

图2：抛丸后的钢桥面

3.4粘结料撒布

粘结料撒布必须均匀、连续，底层粘结层为0.6±0.05L/㎡；中间层粘结层为0.4±0.05L/㎡。若出现衔接处洒布量过剩或漏洒的情况，需采取人工刮去过剩的粘层油或补涂的措施进行局部处理。

粘结料喷洒后必须在48h内进行铺装作业，如因故不能按时进行铺装施工，则需在铺装施工前重喷粘结料，其喷洒量定为0.45L/m2，喷洒后不得雨淋，车辆、行人不得进入喷洒区域。

3.5混合料拌合及运输

各种材料的加热、拌合都有严格的要求，温度不合格将严重影响施工质量，因此施工期间必须由专人负责温度检测及记录，对不符合要求的材料进行废弃处理。

表1：主要温度控制参数

3.6运输

从环氧沥青组分A和组分B混合至环氧沥青混合料摊铺和压实的时间即为容留时间。容留时间的长短对环氧沥青混合料的稳定度、后期固化及铺装质量有着十分显著的影响。若容留时间过短，即过早地进行卸料、摊铺和碾压，此时结合料粘度较低，则容易导致混合料出现离析等现象；反之，若容留时间过长，即较晚进行施工，此时结合料的粘度过大，又会导致摊铺困难和碾压不密实。

因此，在施工过程中，必须严格按照不同温度下的容留时间控制混合料的卸料时间，以保证铺装的质量。

为保证现场摊铺连续，现场安排20辆自卸车进行混合料运输，车厢内涂刷隔离层防止粘结，车厢顶采用棉被或帆布覆盖保温，同时对车辆进行编号，便于指挥。

3.7环氧沥青砼摊铺

使用具有振动熨平板及振动夯等初步压实、熨平装置的摊铺机，每天摊铺工作前1小时进行预热，控制预热温度在110℃～130℃。厚度与平整度主要采用非接触式平衡梁（SAS系统）控制，同时人工抽查检测，确保施工质量满足设计及规范要求。

另外，施工过程中水对摊铺质量的影响巨大，必须严格控制。矿料搅拌前必须进行烘干、运输车辆水箱不得漏水，同时必须密切关注天气，不得在阴雨天气施工，减少摊铺质量问题。

本工程半幅车道宽12.5m，使用两台摊铺机前后错开连续摊铺，轮胎压路机、钢轮压路机交替碾压的方式进行。碾压分为初压、复压和终压三个阶段，每个阶段施工时都应竖立明显标志，以便压路机操作手辨认。

环氧沥青砼摊铺分上下两层进行，先施工铺装下层，厚度为3cm，后施工铺装上层，厚度为2.5cm，两个结构层之间喷洒粘结料确保粘结质量。具体碾压要求见下表：

表3：环氧沥青砼碾压具体要求

3.8切缝

纵向施工缝禁止设置在纵隔板和U形肋与顶板的焊缝处，尽量避免横向施工缝的设置，当因故无法避免时，横向施工缝必须设置在钢箱梁的横隔板中间附近，且相邻两幅及上、下层的横缝应错开，在铺装施工前，应预先将钢箱梁横隔板位置做好标记，采用手持式切缝机进行切割，切缝前要预先画好线，沿线切割。

当铺装碾压完1-2小时后，对预设缝处铺装上试切，当发现切缝平顺，不再拉料，切割面光洁平整时，即可开始切割。当邻幅喷洒粘结料时，同时喷涂缝壁，还应跨过接缝。

3.9养护

每幅面层摊铺完成后安排专人检查鼓包，当摊铺完3天以内发现鼓包时，可以使用钢针插入包顶放气，放气后用手持夯锤将鼓包击平，用环氧胶填满插孔，当摊铺完3天后发现时，放气后将环氧胶或环氧沥青结合料注入鼓包内，击平后让多余的粘结料由插孔冒出并刮走。

4环氧沥青砼施工注意事项

4.1固化过程不可逆，温度要求苛刻

温度控制是整个施工控制的重点，相比普通沥青混凝土，环氧沥青砼对温度的敏感程度较高。在整个施工过程中，必须安排专人负责温度检测及记录，确保在规定的温度内完成规定的施工项目，同时由于环氧沥青砼固化过程不可逆，温度控制不到位极易形成“死料”，压实度不足等问题，影响施工质量。

4.2环氧沥青砼具有不透水性，易发生“鼓包”质量问题

环氧沥青砼配合比由细骨料、矿粉、环氧树脂以及粘结剂等组成，相比普通沥青砼具有不透水性、强度高等特点。

摊铺前若钢桥面存在水未清理干净，摊铺后由于混合料自身温度、日照升温等影响，水会变成水蒸气，由于体积膨胀会使摊铺好的环氧沥青铺装膨胀鼓包，影响铺装质量，因此施工前必须确保施工作业面干燥，严禁阴雨天施工，本项目通过与密云县气象局合作，及时知道施工区域范围内的天气变化及趋势，提前准备，避免了雨天施工。

结束语

钢桥面环氧沥青砼的铺装和混合料质量检测表明，环氧沥青砼的具有与钢板有良好的粘结性、良好的高低温稳定性、强度高、刚度大等优点，能够满足钢桥面铺装强度高、刚度大、韧性足、质量轻、高黏结、不透水的要求。但是，较普通沥青砼施工复杂，具有对时间和温度的苛刻要求，因此，施工时必须提前策划、严密组织，否则极易发生质量事故，造成严重的经济损失。

参考文献：

[1]周巍，胡松．大跨径钢桥面铺装类型选择[J]．中外公路，2006，26(5)：62—64

[2]吕伟民，孙大权．沥青混合料设计手册[M]．北京：人民交通出版社．2007：208—217．

[3]《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》GB/T8923.1-2011

[4]陈学爽，刘贞.钢桥面环氧沥青混凝土施工重点[J].天津建设科技，2008,4

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2944edcbdc26cf43a0af04c5.html