# 催化剂载体硅胶的制备及性能研究

### 论文摘要

硅胶除了具有良好的机械强度、较大的比表面积和相对较大的孔径、较好的化学稳定性和热稳定性以及较低的表面酸性等优点外,还有一个突出的优点就是其表面含有丰富的硅羟基,这是硅胶可以进行表面化学键合或改性的基础。这些硅羟基具有较强的活性,能参与众多化学反应。许多过渡金属离子被导入硅胶骨架,改变了硅胶骨架和孔道的特性,从而改善了硅胶多方面的性能,如骨架稳定性、表面缺陷浓度、选择催化能力和离子交换性能等。在石油化工中硅胶常作为烯烃聚合的催化剂载体。本论文采用价格低廉的硅酸钠为硅源,在碱性条件下用溶胶-凝胶法合成了含钛、钛表面修饰及含铬硅胶。通过洗涤、干燥、焙烧等后处理方法得到相应的新材料样品。运用拉曼、红外、紫外光谱、扫描电镜、热重及差热综合分析对其物理化学性能进行表征。结果表明钛和铬离子都成功的进入到硅胶的骨架中去。并通过N2吸附-脱附测量所制得的载体硅胶的表面积、孔容、孔径,发现含钛的硅胶比含铬的硅胶的孔径要大的多,这与两者的反应机理有关,也与模板剂的用量有关。其中含钛硅胶的表面积达到了300m2/g左右,孔容达到了1.5cm3/g左右,平均孔径大于20nm,满足了工业生产的要求,能应用到工业生产中。同时考察了双氧水用量、老化时间和反应温度对合成的影响,发现双氧水能抑制样品中非骨架钛的生成,并通过一系列的条件实验得到了最佳的反应条件。初步考察了所制得的样品对苯乙烯的催化氧化反应的催化活性,通过对反应产物的色谱分析来计算载体硅胶的催化性能。实验证明,本实验制得的载体硅胶对苯乙烯具有良好的催化活性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 多孔材料的简介

- 1.2 介孔材料的简介

- 1.3 硅胶的合成概况

- 1.3.1 硅胶的简介

- 1.3.2 硅胶的主要品种

- 1.3.3 硅胶的结构

- 1.3.4 硅胶的合成过程

- 1.3.5 硅胶制备过程中的物理与化学变化

- 1.4 硅胶的表征方法

- 1.4.1 拉曼光谱（Raman）

- 1.4.2 傅立叶变换红外光谱（FT-IR）

- 1.4.3 紫外漫反射光谱表征

- 1.4.4 扫描电子显微镜

- 1.4.5 N原子吸附

- 1.4.6 热重/差热分析

- 1.4.7 气相色谱分析

- 1.5 硅胶在石油化工用作催化剂载体的应用

- 1.6 本课题的研究意义及内容

- 1.6.1 研究意义

- 1.6.2 研究内容

- 第二章 含钛硅胶的合成及其性能表征

- 2.1 前言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 实验仪器及试剂

- 2.2.2 含钛硅胶的制备

- 2.3 制备条件的确定

- 2.3.1 老化条件的确定

- 2.3.2 干燥条件的确定

- 2.3.3 焙烧条件的确定

- 2.3.4 双氧水用量的条件实验

- 2.3.5 钛含量的条件实验

- 2.3.6 反应温度对含钛硅胶性能的影响

- 2.3.7 pH对聚合反应的影响

- 2.4 结果与讨论

- 2.4.1 含钛硅胶的拉曼表征

- 2.4.2 含钛硅胶的红外表征

- 2.4.3 含钛硅胶的紫外表征

- 2.4.4 含钛硅胶的扫描电镜分析

- 2.4.5 含钛硅胶的氮原子吸附表征

- 2.4.6 含钛硅胶的热重及差热分析

- 2.5 本章小结

- 第三章 钛表面修饰硅胶的合成及其性能表征

- 3.1 前言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 实验仪器及试剂

- 3.2.2 实验过程

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 钛表面修饰的拉曼表征

- 3.3.2 钛表面修饰的紫外表征

- 3.3.3 钛表面修饰的红外表征

- 3.3.4 钛表面修饰的N原子吸附表征

- 3.3.5 钛表面修饰硅胶的扫描电镜分析

- 3.3.6 钛表面修饰硅胶的催化性能表征

- 3.4 本章小结

- 第四章 含铬硅胶的合成及其性能表征

- 4.1 前言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 实验仪器及试剂

- 4.2.2 实验过程

- 4.3 均匀设计

- 4.4 结果与讨论

- 4.4.1 含铬硅胶的拉曼表征

- 4.4.2 含铬硅胶的红外表征

- 4.4.3 含铬硅胶的紫外可见光谱表征

- 2吸附-脱附表征'>4.4.4 含铬硅胶的N2吸附-脱附表征

- 4.4.5 含铬硅胶的催化性能评估

- 4.6 本章小结

- 第五章 结论

- 参考文献

- 发表论文和科研情况说明

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].一种超高分子量聚乙烯催化剂载体材料及其制备方法[J]. 橡塑技术与装备 2016(14)

- [2].基于陶瓷3d打印技术的高比表面积催化剂载体设计[J]. 电子世界 2020(16)

- [3].离心式催化剂载体断条机[J]. 当代化工研究 2017(02)

- [4].费托合成钴基催化剂载体研究进展[J]. 天然气化工(C1化学与化工) 2017(04)

- [5].堇青石结构化催化剂载体的研究进展[J]. 武汉工程大学学报 2010(07)

- [6].碳纳米管作为催化剂载体的应用研究[J]. 河南科技学院学报 2009(01)

- [7].羟基磷灰石作催化剂和催化剂载体的应用[J]. 化学进展 2011(04)

- [8].催化剂载体滚球成型技术获工业应用[J]. 石油炼制与化工 2016(08)

- [9].催化剂载体三氧化二铝制备工艺条件优化[J]. 广东化工 2014(07)

- [10].纳米硅藻土作为催化剂载体的研究进展[J]. 化工管理 2016(33)

- [11].蜂窝状催化剂载体的制备及脱硝性能研究[J]. 建材世界 2016(06)

- [12].Ti-Si-O_x脱硝催化剂载体的组分优化及其性能研究[J]. 环境工程学报 2017(10)

- [13].酸处理对碳纳米管催化剂载体的影响[J]. 广东化工 2013(11)

- [14].非均相乙烯聚合催化剂载体研究新进展[J]. 广东化工 2013(16)

- [15].脱硝催化剂载体二氧化钛国产化[J]. 工业催化 2010(02)

- [16].粉煤灰分子筛的制备及其研究[J]. 应用化工 2019(12)

- [17].低成本SCR脱硝催化剂载体的制备[J]. 中国陶瓷 2014(04)

- [18].全国首条脱硝催化剂载体二氧化钛生产线在攀投产[J]. 攀枝花科技与信息 2010(01)

- [19].SnCl_2溶液处理银催化剂载体的研究[J]. 石油化工 2011(12)

- [20].新型选择性催化剂载体碳化硅的制备及表征[J]. 赤峰学院学报(自然科学版) 2018(08)

- [21].钌基费托催化剂研究进展[J]. 化工进展 2017(S1)

- [22].类水滑石的制备与应用[J]. 中国粉体工业 2020(04)

- [23].聚烯烃催化剂载体用硅胶完成中试[J]. 工业催化 2008(09)

- [24].Ti-Al-Si-O_x脱硝催化剂载体的组分优化及性能研究[J]. 无机材料学报 2015(05)

- [25].新型碳材料作为直接醇类燃料电池催化剂载体的评述[J]. 催化学报 2010(01)

- [26].催化剂载体对DBFC性能的影响[J]. 电源技术 2009(07)

- [27].Cu基CO_2合成甲醇催化剂载体的研究进展[J]. 化工进展 2020(07)

- [28].年产12000吨高性能催化剂载体活性炭生产线项目[J]. 乙醛醋酸化工 2018(04)

- [29].强化传质传热催化剂载体制备装置[J]. 石油仪器 2013(03)

- [30].新型催化剂载体碳化硅的研究现状[J]. 化学进展 2014(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/294665a63abf3f23ddc28753.html