# 干粉抹面砂浆配合比设计及与墙材粘结性能试验研究

### 论文摘要

在新型墙材的推广应用中经常出现墙面抹灰层大面积开裂及脱落现象,这其中一个重要的原因就是,砂浆仍然沿用的是传统砂浆,导致新型墙材与砂浆的不配套。干粉砂浆具有产品质量高、品质稳定、对环境污染少等许多明显的优势,市场潜力巨大,但目前这类产品在国内应用时间较短、应用地域有限,同时考虑到抹面砂浆使用量很大,是干粉砂浆的重要组成部分,因此有必要开展对干粉抹面砂浆性能的系统研究,以期为推广应用提供技术参考。本文系统研究了膨润土、纤维素醚、乳胶粉、纤维、减水剂和粉煤灰对干粉抹面砂浆的性能影响。研究结果表明：膨润土对砂浆保水性的改善效果不明显,且会降低抗压强度；纤维素醚能大幅提高砂浆保水性,但是对砂浆的抗压强度和粘结强度有不利影响；乳胶粉能够显著提高砂浆的粘结强度；适量的纤维能使抹面砂浆收缩值降低；减水剂能降低砂浆水胶比,并使砂浆拉伸粘结强度和抗压强度有不同程度的增长；粉煤灰会使砂浆抗压强度和拉伸粘结强度降低,但对聚合物砂浆的降低幅度要小于对未掺加聚合物砂浆的降低幅度。通过以上的试验研究,确定了聚合物干粉抹面砂浆的配比。经测试,其保水性为99.8%,拉伸粘结强度为1.43MPa,满足JG/T 230-2007中干粉抹面砂浆的指标要求。经过微观形貌分析后发现：聚合物的加入使水泥水化产物与聚合物膜形成了互穿的网络结构,并加强了骨料与水泥浆体界面这一薄弱环节,这有利于改善砂浆的粘结性能。针对在新型墙材推广应用中出现的墙材与砂浆粘结力较差,容易导致墙面抹灰层脱落和渗漏等现象,研究了干粉抹面砂浆对不同墙材粘结性能的影响。发现同一种砂浆与不同的墙体材料之间的拉伸粘结强度差异较大,在普通抹面砂浆中掺加纤维素醚可以显著提高拉伸粘结强度,但仍低于聚合物抹面砂浆的拉伸粘结强度；随墙材含水量的增加,纤醚改性抹面砂浆的拉伸粘结强度逐渐增大,而聚合物抹面砂浆的拉伸粘结强度呈先增大后减小的趋势；另外砂浆良好的保水性对拉伸粘结强度的发展是非常有利的。通过对不同养护方式下干粉抹面砂浆性能的研究发现：在相对干燥的养护环境下,掺适量纤维素醚的砂浆28d抗压强度可以超过不掺纤维素醚的砂浆；在纤醚掺量确定的情况下,砂浆所对应的最佳养护条件不同。另外在低湿度的养护环境中,掺加一定量的纤维素醚有利于拉伸粘结强度的发展。

### 论文目录

- 致谢

- 摘要

- ABSTRACT

- 目次

- 第1章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.1.1 新型墙体材料推广应用中出现的问题

- 1.1.2 传统砂浆弊端与干粉砂浆优越性

- 1.1.3 干粉砂浆应用状况

- 1.2 干粉抹面砂浆的研究现状和发展趋势

- 1.2.1 干粉抹面砂浆技术特点

- 1.2.2 干粉抹面砂浆的研究现状

- 1.2.3 干粉抹面砂浆的发展趋势

- 1.3 本文的研究目的和意义

- 1.3.1 研究目的

- 1.3.2 研究意义

- 1.4 论文的主要内容和研究方案

- 1.4.1 主要内容

- 1.4.2 研究方案

- 第2章 原材料性能和试验方法

- 2.1 原材料性能

- 2.1.1 水泥

- 2.1.2 粉煤灰

- 2.1.3 干粉抹面砂浆主要外加剂

- 2.1.4 砂

- 2.1.5 水

- 2.1.6 墙材

- 2.2 仪器设备

- 2.2.1 砂浆搅拌设备

- 2.2.2 力学性能测试设备

- 2.2.3 其他仪器设备

- 2.3 试验方法

- 2.3.1 砂浆的基本物理性能试验

- 2.3.2 砂浆的力学性能试验

- 2.3.3 微观分析试验

- 2.3.4 干粉抹面砂浆对不同墙材粘结性能的影响试验

- 2.3.5 养护方式对干粉抹面砂浆性能影响试验

- 2.4 本章小结

- 第3章 干粉抹面砂浆配合比确定

- 3.1 干粉抹面砂浆组成材料对性能的影响

- 3.1.1 钠基膨润土对抹面砂浆性能的影响

- 3.1.2 纤维素醚对抹面砂浆性能的影响

- 3.1.3 乳胶粉对抹面砂浆性能的影响

- 3.1.4 纤维对抹面砂浆性能的影响

- 3.1.5 减水剂对抹面砂浆性能的影响

- 3.1.6 粉煤灰对抹面砂浆性能的影响

- 3.2 聚合物干粉抹面砂浆的性能及微观形貌分析

- 3.2.1 聚合物干粉抹面砂浆的性能

- 3.2.2 聚合物干粉抹面砂浆的微观形貌

- 3.3 本章小结

- 第4章 干粉抹面砂浆对不同墙材粘结性能的影响

- 4.1 不同墙材对拉伸粘结强度的影响

- 4.2 墙材含水量对砂浆拉伸粘结强度的影响

- 4.3 砂浆保水性对拉伸粘结强度的影响

- 4.4 本章小结

- 第5章 养护方式对干粉抹面砂浆性能影响的研究

- 5.1 砂浆配合比和养护方法

- 5.2 养护方式对抗压强度的影响

- 5.2.1 纤醚掺量与抗压强度的关系

- 5.2.2 养护条件与28d抗压强度的关系

- 5.3 养护方式对拉伸粘结强度的影响

- 5.4 养护方式对硬化砂浆体积密度的影响

- 5.5 养护方式对硬化砂浆含水率的影响

- 5.6 本章小结

- 第6章 结论及展望

- 6.1 结论

- 6.2 研究创新

- 6.3 展望

- 参考文献

- 作者简介

- 教育经历

- 硕士期间发表论文

### 相关论文文献

- [1].可再分散乳胶粉对抗裂抹面砂浆的影响[J]. 河南科学 2011(09)

- [2].加气砌块抹面砂浆专用测强曲线的制定[J]. 住宅科技 2017(05)

- [3].羟丙基甲基纤维素醚对抹面砂浆性能的影响[J]. 墙材革新与建筑节能 2014(03)

- [4].蒸压加气混凝土专用抹面砂浆性能的研究[J]. 混凝土 2011(01)

- [5].有机物改性的加气混凝土抹面砂浆[J]. 墙材革新与建筑节能 2010(02)

- [6].加气混凝土砌块专用砌筑抹面砂浆的研制[J]. 墙材革新与建筑节能 2011(11)

- [7].加气混凝土专用砌筑抹面砂浆的研制[J]. 徐州教育学院学报 2008(02)

- [8].浅谈抹面建筑砂浆[J]. 科技风 2009(17)

- [9].SJK——改性石膏抹面砂浆的工程应用[J]. 建筑工人 2008(05)

- [10].郑州筑邦建材有限公司 ZB—B01粘结砂浆 ZB—B02抹面砂浆[J]. 河南建材 2009(05)

- [11].水泥基大掺量粉煤灰、氟石膏干粉抹面砂浆的研制[J]. 粉煤灰综合利用 2008(01)

- [12].水泥-粉煤灰-脱硫石膏干混抹面砂浆制备及变形性能[J]. 硅酸盐通报 2010(05)

- [13].磷酸镁水泥制备加气混凝土砌块抹面砂浆的试验研究[J]. 混凝土 2017(11)

- [14].聚合物抹面砂浆耐候性试验研究破坏机理分析[J]. 工业建筑 2009(09)

- [15].非水泥基干粉外保温抹面砂浆与装饰系统[J]. 新型建筑材料 2009(04)

- [16].测定外墙外保温粘接、抹面砂浆中聚合物成分的方法[J]. 天津建设科技 2013(06)

- [17].加气混凝土砌块砌体收缩和开裂性能试验研究[J]. 新型建筑材料 2014(11)

- [18].聚合物外墙外保温抹面砂浆性能试验[J]. 沈阳建筑大学学报(自然科学版) 2013(02)

- [19].加气混凝土墙体变形的测定与开裂风险分析[J]. 建筑科学 2010(11)

- [20].抹面砂浆玻纤网格布湿铺工艺的应用研究[J]. 新型建筑材料 2009(07)

- [21].用磷建筑石膏制备抹面砂浆试验研究[J]. 混凝土与水泥制品 2018(04)

- [22].《外墙外保温用岩棉板粘结、抹面砂浆》《石材保温复合板》行标将制定[J]. 墙材革新与建筑节能 2015(08)

- [23].钢渣水泥抹面砂浆性能研究[J]. 水泥技术 2015(01)

- [24].浅谈外墙外保温体系抗裂抹面砂浆裂缝原因及预防措施[J]. 才智 2011(07)

- [25].含泥量和细度模数对外保温系统抹面砂浆性能的影响[J]. 混凝土与水泥制品 2008(02)

- [26].一个发大财的商业机密[J]. 致富时代 2013(12)

- [27].一个发大财的商业机密[J]. 致富时代 2013(11)

- [28].一个发大财的商业机密 把石粉变成胶粘粉 做新型建材大老板[J]. 现代营销(创富信息版) 2014(02)

- [29].一个发大财的商业机密 把石粉变成胶粘粉 做新型建材大老板[J]. 现代营销(经营版) 2013(12)

- [30].一个发大财的商业机密 把石粉变成胶粘粉 做新型建材大老板[J]. 现代营销(经营版) 2014(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/29632889de2ae2d8478d2390.html