# 功能化石墨烯的制备、结构分析及其PVB纳米复合膜研究

### 论文摘要

石墨烯（Graphene）是具有sp2杂化轨道的单层原子厚的二维碳原子晶体。因其优异的电导率和热导率，机械强度，以及高的比表面积，可作为特种功能添加剂应用于复合材料中。本文主要研究内容如下：利用Hummers法制备了氧化石墨烯，先通过KH-550与氧化石墨烯反应得到KH-550功能化氧化石墨烯（AFGO），再经水合肼还原制备了功能化石墨烯（AFG）。未烘干的AFG经超声处理后，可稳定分散于体积比为9：1的N，N-二甲基甲酰胺/水或丙酮/水的混合液中，而且在N，N-二甲基甲酰胺/水体系中超声得到的AFG分散液可在乙醇、丙酮中稳定存在。采用FTIR、XPS及XRD等手段研究了AFG及石墨烯的结构。结果表明，KH-550上的氨基与氧化石墨烯的羧基反应生成了酰胺键，与环氧基发生了加成反应，干燥的AFG层间通过Si-O-Si键连接在一起。乙醇胺在温和条件下与氧化石墨烯反应，再经水合肼还原得到乙醇胺功能化石墨烯（EFG）。干燥的EFG经超声处理后，可稳定分散于水、乙醇、丙酮和N,N二甲基甲酰胺等溶剂中。原子力显微镜（AFM）、透射电镜（TEM）分析表明EFG平均厚度为34 nm。傅里叶变换红外光谱（FTIR）、X-射线光电子能谱（XPS）、X-射线衍射（XRD）对功能化石墨烯的结构分析表明：乙醇胺与氧化石墨烯发生了化学反应，并通过共价键连接到石墨烯的六元环上。TG分析结果表明EFG的热稳定性比氧化石墨烯有所提高，但低于还原氧化石墨稀。以PVB为基材，通过溶液共混法，分别制备了聚乙烯醇缩丁醛/KH-550功能化石墨烯纳米复合膜（PVB/AFG）和聚乙烯醇缩丁醛/乙醇胺功能化石墨烯纳米复合膜（PVB/EFG），SEM、电导率、紫外可见分光光度计测试等分析表明：两种复合膜中功能化石墨烯在PVB都具有良好的分散性，复合膜电导率随着功能化石墨烯的含量增加而升高，功能化石墨烯含量为2 wt%时，PVB/AFG、PVB/EFG纳米复合膜的电导率分别为2.1×10-3 S m-1、8.1×10-3 S m-1，并且复合膜具有良好的紫外吸收能力。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 石墨烯的发现

- 1.2 石墨烯的结构与性能

- 1.2.1 石墨烯的结构

- 1.2.2 石墨烯的性能

- 1.3 石墨烯的制备

- 1.3.1 微机械剥离法

- 1.3.2 石墨的插层剥离

- 1.3.3 化学气相沉积法

- 1.3.4 外延生长法

- 1.3.5 氧化还原法

- 1.4 功能化石墨烯的研究现状

- 1.4.1 基于共价键的功能化石墨烯

- 1.4.2 基于非共价键的功能化石墨烯

- 1.5 石墨烯纳米复合材料

- 1.5.1 石墨烯/聚合物纳米复合材料

- 1.5.2 石墨烯/无机纳米复合材料

- 1.6 本论文研究目的意义、内容和创新之处

- 1.6.1 研究的目的意义

- 1.6.2 论文的主要研究内容

- 1.6.3 论文的创新之处

- 第二章 KH-550 功能化石墨烯及其PVB 纳米复合膜制备

- 2.1 前言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 试剂

- 2.2.2 实验方法

- 2.2.3 测试与表征

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 KH-550 功能化石墨稀的研究

- 2.3.2 KH-550 功能化石墨烯/PVB 纳米复合膜的研究

- 2.4 本章小结

- 第三章 乙醇胺功能化石墨烯及其PVB 纳米复合膜制备

- 3.1 前言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 试剂

- 3.2.2 实验方法

- 3.2.3 测试与表征

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 乙醇胺功能化石墨烯的研究

- 3.3.2 乙醇胺功能化石墨烯/PVB 纳米复合膜的研究

- 3.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间取得的研究成果

- 致谢

- 附件

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2972247c3462de2825aaf12a.html