# 大庆长垣西部长封井防漏固井技术研究与应用

### 论文摘要

由于大庆油田北部扶杨油层在同一井眼内,自上而下分别要钻穿黑帝庙、萨葡高和扶杨等三套主力油层,要求全井封固良好,固井施工难度进一步增大。采用常规固井,一次封固段1600m以上,固井漏失成为突出问题,特别是葡萄花油层,地层破裂压力低,孔隙压力相对较高,固井施工中漏失风险大,固井后水泥候凝过程中难压稳。突出的技术难点主要表现为“地层承压能力低、封固段长、注入量大、作业时间长、施工压力高”。本文在固井过程中环空水泥浆窜槽与漏失分析的基础上,结合低渗透油田对油层保护的要求,从防窜、防漏两个方面开展了固井配套技术以及固井施工参数优化技术研究与应用。针对以上技术难点开发出高强度低密度水泥固井技术、DFZ防漏增韧水泥浆体系,应用了不钻胶塞双级注水泥工艺,配套实施了压力分析、压力预测及压稳固井施工技术。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 创新点摘要

- 前言

- 第一章 概述

- 1.1 扶杨油层开发固井质量现状与技术难点

- 1.2 国内外技术现状与发展趋势

- 1.3 研究内容及技术指标

- 1.3.1 研究内容

- 1.3.2 达到的技术指标

- 第二章 松辽盆地北部扶杨油层地质特点

- 2.1 松辽盆地北部扶杨油层勘探与开发现状

- 2.1.1 松辽盆地北部扶杨油层勘探现状

- 2.1.2 松辽盆地北部扶杨油层开发现状

- 2.2 松辽盆地北部扶杨油层沉积储层特征

- 2.3 松辽盆地北部扶杨油层地层压力情况及固井难点

- 2.4 固井难点分析

- 2.5 固井设计及技术对策

- 2.5.1 施工压力校核

- 2.5.2 压稳校核

- 2.5.3 施工压力预测

- 第三章 水泥浆体系优选与应用

- 3.1 ZJ102 低密度高强度水泥浆体系

- 3.2 DZF 增韧防漏水泥体系

- 3.3 低密度高强度水泥浆体系的试验与应用

- 3.3.1 水泥浆方案优选试验

- 3.3.2 稳定性实验

- 3.3.3 污染试验

- 3.3.4 增韧水泥浆体系研究与应用

- 第四章 完井固井施工方案优化设计

- 4.1 完井固井施工方案优化设计思路

- 4.2 固井施工方案优化设计理论依据

- 4.3 固井施工方案优化设计内容

- 4.3.1 环空水泥浆柱组成

- 4.3.2 各段水泥浆长度的设计原则

- 4.3.3 各段水泥浆密度的设计原则

- 4.3.4 顶替流型

- 4.3.5 水泥浆性能要求

- 4.3.6 水泥浆体系的选择与外加剂的选用

- 4.4 冲洗隔离液体系优选与应用

- 4.5 配套固井技术措施

- 4.5.1 固井前的准备

- 4.5.2 固井前泥浆性能

- 4.5.3 新型压胶塞液

- 4.5.4 双级注水泥技术

- 4.6 提高固井质量的施工工艺技术

- 4.6.1 井眼准备

- 4.6.2 加扶正器使套管居中

- 4.6.3 其他

- 4.7 应用实例

- 4.8 应用效果

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].关于油田固井技术的几点思考[J]. 石化技术 2018(12)

- [2].固井技术进展及面临的问题简析[J]. 中国石油和化工标准与质量 2018(10)

- [3].油田固井技术研究与应用现状及前景探讨[J]. 当代化工研究 2018(04)

- [4].单级全封固井技术在大庆油田深井的应用[J]. 中国石油和化工标准与质量 2018(13)

- [5].大庆油田水平井固井技术现状与发展趋势的研究[J]. 中国石油和化工标准与质量 2018(16)

- [6].深层固井技术的要点分析[J]. 石化技术 2016(11)

- [7].浅析我国石油固井技术进展及面临的问题[J]. 科技创新与应用 2017(04)

- [8].水文孔固井技术在煤田地质勘查中的应用探析[J]. 山东工业技术 2017(07)

- [9].浅析石油固井技术发展[J]. 中国石油和化工标准与质量 2017(16)

- [10].浅论石油固井技术的进展及面临的问题[J]. 中国石油和化工标准与质量 2017(15)

- [11].试论固井技术的发展趋势[J]. 石化技术 2017(09)

- [12].东胜气田漏失井固井工艺技术研究[J]. 商业故事 2016(28)

- [13].复杂地层固井技术存在的问题与研究方向探析[J]. 西部探矿工程 2020(06)

- [14].随行振动固井技术应用的试验效果分析[J]. 新疆石油科技 2018(04)

- [15].控制压力固井技术研究进展及展望[J]. 石油钻探技术 2019(03)

- [16].浅析固井技术在现场的应用[J]. 中国石油和化工标准与质量 2018(16)

- [17].国内外固井技术发展历程与研究方向[J]. 石油科技论坛 2018(05)

- [18].复杂条件下的浅层气井固井技术[J]. 西部探矿工程 2016(11)

- [19].分级固井技术在低压易漏井中的应用[J]. 石化技术 2016(12)

- [20].渤海湾浅海油气层固井技术[J]. 石化技术 2017(07)

- [21].温米油田漏失井固井技术研究[J]. 化工设计通讯 2017(09)

- [22].油田固井技术研究与应用现状及前景探讨[J]. 河南科技 2014(01)

- [23].关于免钻固井技术及其应用分析[J]. 科技创新与应用 2014(25)

- [24].油田深层固井技术运用探讨[J]. 现代商贸工业 2012(21)

- [25].关于油田固井技术的几点思考[J]. 中国石油和化工标准与质量 2012(14)

- [26].免钻固井技术的研究与应用[J]. 中国石油和化工标准与质量 2011(07)

- [27].胜利油田固井技术研究及应用现状与发展[J]. 钻采工艺 2010(05)

- [28].召51区块小井眼固井技术研究与应用[J]. 石化技术 2020(05)

- [29].大庆油田深井一次性封固固井技术的相关研究[J]. 西部探矿工程 2019(07)

- [30].中国石化固井技术进展及发展方向[J]. 石油钻探技术 2019(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/298ab12aba220526c8e9fb38.html