# 严寒地区斜拉桥基础及索塔施工技术研究

### 论文摘要

本文以辽宁省辽河特大桥作为工程背景,主要对钻孔灌注桩、钢围堰下沉、基础承台以及索塔等几个部分进行研究。针对本工程存在低温、海水环境的特殊因素具体的研究分析内容包括:(1)低温、海水环境钢围堰的下沉、定位等施工技术以及严寒地区冬季施工钢围堰的防冰措施;(2)严寒地区钻孔灌注桩的施工技术,主要包括海水地区钻孔泥浆的制造、高性能海工混凝土的制配以及钻孔灌注桩冬季施工的质量控制等;(3)承台大体积混凝土的施工工艺,并对大体积混凝土施工过程进行有限元分析模拟,根据计算结果制订相应温控措施以减少温度产生的有害裂缝;(4)主桥索塔爬模施工工艺,并重点分析了下横梁与塔柱异步施工工艺。下横梁和索塔异步施工的方法在国内钻石型桥塔斜拉桥中尚属首例。索塔采取异步施工存在的结构安全风险比较大,在国内外没有可以借鉴的经验。利用Midas/civil有限元软件对异步施工工序进行模拟分析,并采取相应措施保证结构施工安全。通过以上几点的研究分析,为严寒地区基础、承台以及索塔的施工积累了工程经验并提供一定的参考作用。本项目钻石型桥塔异步施工的成功实施,开创了国内同类型桥塔异步施工的先河,具有重大的工程实际价值和借鉴意义。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 斜拉桥概述

- 1.1.1 斜拉桥的产生与发展

- 1.1.2 大跨度斜拉桥的特点

- 1.1.3 斜拉桥的发展趋势

- 1.2 本文研究工程背景

- 1.3 本文研究的目的和意义

- 1.4 本文的主要工作内容

- 第二章 严寒地区冬季钻孔灌注桩施工技术

- 2.1 钻孔泥浆配置

- 2.1.1 制备泥浆的原材料

- 2.1.2 泥浆配合比

- 2.1.3 泥浆的制配和调整

- 2.1.4 泥浆的循环

- 2.1.5 冬季泥浆保障措施

- 2.2 海工高性能混凝土的配置

- 2.2.1 混凝土总体要求

- 2.2.2 混凝土配合比设计

- 2.2.3 混凝土浇筑过程中应注意的问题

- 2.3 钻孔灌注桩施工工艺

- 2.3.1 钻孔前期工作

- 2.3.2 钻孔灌注桩施工

- 2.3.3 桩底后压浆施工

- 2.4 严寒地区冬季钻孔桩施工质量控制

- 2.4.1 影响冬季钻孔桩施工质量原因分析

- 2.4.2 制定相应解决对策

- 2.4.3 施工质量控制效果

- 2.5 本章小结

- 第三章 钢围堰施工技术

- 3.1 钢围堰施工工艺

- 3.1.1 钢围堰分块制作与拼装

- 3.1.2 钢围堰下放

- 3.1.3 钢围堰的定位

- 3.1.4 钢围堰基础处理及封底

- 3.2 钢围堰冬季施工技术研究

- 3.2.1 冬季混凝土浇筑施工

- 3.2.2 钢围堰防冰

- 3.3 本章小结

- 第四章 承台大体积混凝土施工技术

- 4.1 承台大体积混凝土施工工艺

- 4.1.1 施工准备

- 4.1.2 承台钢筋施工

- 4.1.3 混凝土浇筑施工

- 4.1.4 施工缝处理

- 4.2 承台施工有限元模拟分析

- 4.2.1 有限元计算理论分析

- 4.2.2 有限元建模计算

- 4.3 承台施工温控措施

- 4.4 承台施工质量保证措施

- 4.5 本章小结

- 第五章 主桥索塔施工工艺研究

- 5.1 塔肢爬模施工工艺

- 5.1.1 液压爬模系统原理及施工流程

- 5.1.2 下塔肢3～8#节段模板施工方法

- 5.1.3 上塔肢节段爬模施工

- 5.2 下横梁与塔柱异步施工技术研究

- 5.2.1 索塔异步施工工艺

- 5.2.2 索塔异步施工有限元计算分析

- 5.3 异步施工难点分析

- 5.4 本章小结

- 结论

- 致谢

- 参考文献

- 在学期间发表的论著及取得的科研成果

### 相关论文文献

- [1].空气源热泵供暖在严寒地区冬季运行可行性分析[J]. 中外企业家 2020(01)

- [2].严寒地区建筑绿色改造技术的节能敏感性及潜力研究[J]. 实验室研究与探索 2020(05)

- [3].严寒地区冬季室外化学清洗风险辨识及施工对策研究[J]. 山东化工 2020(11)

- [4].严寒地区典型村镇的防灾安全应对策略[J]. 住区 2018(06)

- [5].东北严寒地区村镇环境现状调查研究[J]. 环境科学与管理 2016(11)

- [6].新疆生产建设兵团乡村连队农房现状及对策研究[J]. 河北企业 2017(11)

- [7].浅谈严寒地区农村蔬菜大棚保温策略研究[J]. 智能城市 2017(10)

- [8].电供暖将成为严寒地区城镇供热的有力补充[J]. 供热制冷 2016(03)

- [9].严寒地区村庄空间特征及其优化策略[J]. 规划师 2015(06)

- [10].严寒地区农村居民对冬季炕供暖的心理评价[J]. 山西青年 2017(15)

- [11].严寒地区地铁车辆基地建筑设计[J]. 天津建设科技 2018(06)

- [12].严寒地区蒸压加气混凝土砌块的应用[J]. 四川建材 2019(03)

- [13].严寒地区早市空间发展的功能与需求——以长春市为例[J]. 河南建材 2018(02)

- [14].严寒地区公共建筑节能65%关键技术研究[J]. 长春工程学院学报(自然科学版) 2016(03)

- [15].北方严寒地区乡村规划评估体系的研究[J]. 中外建筑 2015(05)

- [16].严寒地区住宅通风换气参数的研究[J]. 低温建筑技术 2015(10)

- [17].彩色混凝土路面砖的生产方式及其严寒地区的应用[J]. 墙材革新与建筑节能 2011(10)

- [18].低温空气源热泵在严寒地区应用实验研究[J]. 制冷与空调(四川) 2019(06)

- [19].工字钢梁在东北严寒地区不同连接方式比选探究[J]. 公路 2020(06)

- [20].针对严寒地区创新型全自动温控环保的供暖系统[J]. 施工技术 2018(S4)

- [21].严寒地区绿色建筑的被动式设计策略[J]. 建筑与文化 2019(05)

- [22].严寒地区围合住区街道风环境模拟研究[J]. 城市建筑 2017(26)

- [23].严寒地区化工项目供暖设计探析[J]. 科技创新与应用 2014(20)

- [24].严寒地区隧道冬期施工组织探讨[J]. 价值工程 2012(04)

- [25].高海拔严寒地区室外消防水池取水口（井）设置[J]. 给水排水 2019(12)

- [26].绿色建筑策略在严寒地区的应用——哈尔滨中德生态科技小镇综合服务中心项目解析[J]. 建设科技 2020(09)

- [27].空气源热泵在严寒地区的高效应用[J]. 低碳世界 2020(07)

- [28].严寒地区既有建筑绿色屋顶改造技术研究[J]. 节能 2018(03)

- [29].北方严寒地区既有建筑围护结构的节能改造技术[J]. 建筑技术 2017(05)

- [30].浅谈严寒地区冬期建筑施工技术难点及解决措施[J]. 黑龙江科技信息 2016(23)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2995fc602947f57087fb163f.html