# 湖州内河航道修复型护岸无锚板桩承载性能研究

### 论文摘要

板桩护岸是由打入地基中的板桩所构成的连续墙围护结构。与传统的重力式护岸相比,板桩护岸不仅具备挡土、防渗、抗冲刷的功能,更具有材料用量省,开挖量小,施工便捷等优势,近年来钢筋混凝土无锚板桩护岸在湖州内河航道建设中被大量推广使用,但目前内河航道板桩结构的研究仍落后于工程实践。为了保证板桩结构的安全性、可靠性、经济性,进行板桩结构承载性能的试验研究是很有必要的。本文以长湖申线航道湖州段板桩修复型护岸工程为依托,首次系统地对湖州内河航道板桩加固护岸结构进行了承载性能和变形机理的现场试验,分析了板桩在不同地质及地面荷载条件下桩身荷载传递机制、板桩受力机理、板桩前后土压力和底板应力分布规律等。在现场试验研究的基础上,通过理论计算和数值模拟等手段对板桩结构的承载性能和变形机理进行对比和验证,提出了考虑局部上覆均载修正和板桩靠岸侧和临水侧土压力修正的计算方法,并综合运用《板桩码头设计和施工规范》、GEO-SLOPE软件以及Mindlin应力解等理论,初步建立了一套内河航道修复型护岸无锚板桩的实用设计计算方法,推广到类似航道板桩护岸建设中,达到既经济又安全的目的。

### 论文目录

- 致谢

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 板桩加固技术研究现状

- 1.3 研究内容和研究方法

- 2 修复型护岸板桩结构验算及优化分析

- 2.1 引言

- 2.2 工程地质与修复型板桩护岸结构

- 2.3 板桩结构验算

- 2.4 板桩结构优化

- 2.5 本章小结

- 3 修复型护岸板桩的现场试验与研究

- 3.1 引言

- 3.2 试验过程介绍

- 3.3 桩侧土压力测试成果分析

- 3.4 基底应力测试成果分析

- 3.5 桩身荷载传递机制分析

- 3.6 本章小结

- 4 板桩加固护岸结构有限元数值模拟

- 4.1 引言

- 4.2 土体及桩体数值模型

- 4.3 板桩护岸结构的有限元数值模拟

- 4.4 本章小结

- 5 内河航道修复型护岸无锚板桩实用设计方法

- 5.1 引言

- 5.2 板桩侧向压力计算

- 5.3 板桩结构内力计算

- 5.4 板桩结构设计及验算

- 5.5 板桩稳定性验算

- 5.6 板桩沉降计算

- 5.7 本章小结

- 6 结论与建议

- 6.1 总结与结论

- 6.2 建议与展望

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].某海外工程新型板桩接岸结构分析[J]. 港工技术 2020(S1)

- [2].U型板桩在水利堤防施工中的应用[J]. 建材与装饰 2016(43)

- [3].板桩悬臂长度对护岸变形及稳定性的影响研究[J]. 河北工程大学学报(自然科学版) 2017(02)

- [4].浅析U型板桩在水利堤防中的应用[J]. 科技创新与应用 2016(16)

- [5].先张法预应力混凝土U型板桩沉桩方法研究[J]. 施工技术 2015(11)

- [6].太嘉河堤防护岸U型板桩施工技术应用探析[J]. 安徽建筑 2020(05)

- [7].U型板桩在水利堤防施工中的应用[J]. 江西建材 2016(21)

- [8].水利堤防施工中U型板桩的应用[J]. 科技创新与应用 2015(17)

- [9].预制板桩在湖岸挡墙中的应用[J]. 福建建设科技 2018(03)

- [10].河道整治护岸工程中U形板桩的施工技术[J]. 水利建设与管理 2016(04)

- [11].水利堤防施工中U型板桩的应用[J]. 科技创新与应用 2016(09)

- [12].浅析U型板桩在水利堤防中的应用[J]. 科技资讯 2014(13)

- [13].预应力混凝土板桩施工技术[J]. 施工技术 2011(S1)

- [14].U形预应力混凝土板桩在中小河流治理工程中的应用[J]. 广东水利水电 2019(12)

- [15].预制混凝土板桩在岸坡支护中的应用研究[J]. 城市勘测 2017(01)

- [16].鸦雀尾水利枢纽工程中预应力U形板桩的应用[J]. 中国水利 2017(10)

- [17].U形预应力混凝土板桩现场试验研究[J]. 低温建筑技术 2014(12)

- [18].浅谈先张法U型预应力混凝土板桩在水利工程中的应用[J]. 湖南水利水电 2016(06)

- [19].浅谈壁板桩的施工工艺[J]. 四川建筑 2017(01)

- [20].混凝土U型板桩在郑集河护岸工程中的应用[J]. 水利技术监督 2020(05)

- [21].陆上沉设护岸板桩工艺设计与施工[J]. 中国港湾建设 2013(04)

- [22].板桩加固护岸技术及应用[J]. 山西建筑 2012(09)

- [23].双排板桩堤施工过程的数值模拟与设计优化[J]. 辽宁工程技术大学学报(自然科学版) 2011(S1)

- [24].前板桩高桩承台结构计算模型及计算方法[J]. 水运工程 2009(05)

- [25].板桩护岸清淤试验变形研究及有限元分析[J]. 武汉理工大学学报(交通科学与工程版) 2016(05)

- [26].板桩不同施工方法的受力形状研究[J]. 水运工程 2012(06)

- [27].预应力板桩在预制过程中发生侧弯的原因及处理方法[J]. 港工技术 2011(02)

- [28].某船坞陆上混凝土板桩施工问题原因分析及对策[J]. 湖南交通科技 2014(04)

- [29].浅析水力插板桩在水闸工程施工中的应用[J]. 江西建材 2015(16)

- [30].U形预应力混凝土板桩在钱塘江堤防工程中的应用[J]. 水利建设与管理 2013(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/29b3c17e8a0c97b63e2ce8b5.html