# 基于锰铁掺杂的铬酸锶镧的燃料电池阳极复合材料研究

### 论文摘要

固体氧化物燃料电池（SOFC）是一种全固态的发电装置,它具有高效率,低污染的优点,基于这些优点,对SOFC的研究达到了空前的热度。传统的SOFC以氧化钇稳定氧化锆（YSZ）为电解质、使用氢气（H2）作为燃料,其阳极通常使用Ni/YSZ金属陶瓷材料,在H2条件下它表现出卓越的性能。但是,H2主要是通过电解水或裂解石油制备,造成SOFC燃料成本偏高,为了降低运行成本、推进SOFC的实用化,需要直接使用含碳燃料,但以Ni/YSZ为阳极的SOFC在对含碳燃料的测试中却出现了明显的性能衰退。这就迫使我们去寻找一种全新的阳极材料。钙钛矿氧化物凭借自己在氧化和还原气氛下突出的稳定性优势,作为SOFC阳极材料引起了广泛的关注。研究发现,用碱土和过渡族元素分别对LaCrO3的La位和Cr位进行掺杂能够有效地改善材料的电催化性能,使这种原本用于SOFC连接体的材料被成功改造为具有抗御碳沉积能力的阳极材料。其中,掺杂较为成功的材料是LaxSr1-xCryMn1-yO3-δ（LSCrM）和LaxSr1-xCryFe1-yO3-δ（LSCrFe）,它们在还原气氛中表现出了良好的稳定性,但这两种材料的电导率都不够高、电催化能力也非常有限。本文的研究重点就是将具有高离子导电性的SDC,高电子导电性并具有阳极催化能力的Ni,Cu,Ag等掺入到LSCrM和LSCrFe中,形成复合阳极材料,以提升和改善其阳极的性能。以纯LSCrM为阳极,YSZ为电解质,（La,Sr）MnO3（LSM）为阴极的SOFC在H2条件下850oC的输出功率密度为230mW/cm2。在同样的测试条件下,以浸渍SDC的LSCrM为阳极的SOFC输出性能达到了400mW/cm2,如果将具有高催化性能的Ni和高离子电导率的SDC同时浸渍到LSCrM电极材料中,电池的性能达到1100mW/cm2,这是迄今为止有关LSCrM报道的最高值。在对含碳燃料CH4的测试中电池的输出性能提高的更为明显,由Ni和SDC浸渍的LSCrM阳极使SOFC的输出功率密度达到645mW/cm2。与LSCrM一样,LSCrFe电极的掺杂也同样取得了显著的成效,以Ni和SDC浸渍LSCrFe为阳极的SOFC在H2和CH4条件下的输出功率密度分别达到了783和214mW/cm2（850oC）。本文还对传统的机械混合和新的溶液浸渍复合阳极制备方法做了相应的对比,证明浸渍方法更为有效。在对浸渍Ni的钙钛矿电极进行6h的连续运行测试过程中性能衰退并不明显,并且在最终的电镜照片中也没有发现碳沉积。这表明,微量Ni催化剂的存在并不会引起明显碳沉积,因此只要有效控制Ni在电极中的含量,可以在不引起碳沉积的情况下极大的提升电极的催化性能。为了确保浸渍的纳米颗粒能够在电极内部分布得更加均匀,我们采取了真空浸渍的手段,并对常压浸渍和真空浸渍结果进行了对比。为了考察复合阳极中Ni的含量对其性能的影响,我们采用不同浓度的Ni（NO3）2溶液对电极进行浸渍处理,最终的测试结果表明电极的催化性能随Ni含量的增加而不断改善。上述研究结果表明,在LSCrM和LSCrFe基础上制备的SOFC复合阳极材料具有很好的发展前景。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 燃料电池

- 1.1.1 燃料电池的概念及特点

- 1.1.2 燃料电池的发展背景

- 1.1.3 燃料电池的分类及应用

- 1.2 固体氧化物燃料电池（SOFC）

- 1.2.1 SOFC的工作原理

- 1.2.2 SOFC各组成部分材料的特点

- 1.3 SOFC阳极材料的研究进展

- 1.3.1 Ni/YSZ阳极

- 2掺杂电极'>1.3.2 CeO2掺杂电极

- 1.3.3 钙钛矿氧化物阳极

- 1.4 本文主要的研究内容

- 第2章 钙钛矿氧化物阳极的制备及物性测试

- 2.1 材料的制备

- 2.1.1 电极材料的制备

- 2.1.2 电解质片的制备

- 2.2 阳极材料的物性测量

- 2.2.1 阳极材料的物相测量

- 2.2.2 热膨胀系数（TEC）的测量

- 2.2.3 高温电导率的测试

- 2.2.4 样品的活化能计算

- 2.3 本章小结

- 第3章 以LSCrM为阳极的SOFC研究

- 3.1 SOFC单电池的制备

- 3.2 单电池的测试装置

- 3.3 单电池测试结果及分析

- 3.3.1 以纯LSCrM为阳极的SOFC

- 3.3.2 SDC/LSCrM复合阳极

- 2/LSCrM复合阳极'>3.3.3 Ni/CeO2/LSCrM复合阳极

- 3.3.4 真空浸渍方法

- 3.4 本章小结

- 第4章 以LSCrFe为阳极的SOFC研究

- 4.1 以纯LSCrFe为阳极的SOFC研究

- 4.2 经过浸渍处理的LSCrFe阳极

- 4.3 Ni的浸渍量对电极性能的影响

- 4.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 附录 1 实验仪器

- 附录 2 实验所需试剂

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].高温再处理对铝电解电容器用阳极箔比电容的影响研究[J]. 新疆有色金属 2020(01)

- [2].微生物燃料电池多孔阳极的制备及阳极改性研究[J]. 化学研究与应用 2020(05)

- [3].铝用阳极焙烧焦油资源化利用技术探索[J]. 轻金属 2020(02)

- [4].压载舱锌阳极失效原因分析及实验室研究[J]. 装备环境工程 2020(10)

- [5].重庆旗能电铝有限公司阳极毛耗再创新低[J]. 有色冶金节能 2018(01)

- [6].铜冶炼阳极炉用环保烟罩的研制[J]. 世界有色金属 2017(04)

- [7].一种铝电解增高阳极配用钢爪的研究设计与应用[J]. 四川建材 2017(07)

- [8].阳极碳材料对单室空气阴极型微生物燃料电池启动的影响[J]. 大连工业大学学报 2020(01)

- [9].基于激光三角法的阳极底面位置测量方法[J]. 电子世界 2020(04)

- [10].微生物燃料电池中阳极产电菌的研究进展[J]. 精细化工 2020(09)

- [11].不同开槽阳极铝电解槽的节能性研究[J]. 材料与冶金学报 2017(01)

- [12].粗铜阳极精炼生产异常的处理方法[J]. 中国资源综合利用 2017(03)

- [13].铜阳极炉生产作业环境的改善[J]. 中国有色冶金 2017(04)

- [14].铜阳极炉及配套技术的应用及其发展趋势[J]. 有色设备 2016(04)

- [15].两种铝电解槽阳极结构比较[J]. 轻金属 2015(01)

- [16].阳极组均匀性对电解生产的影响[J]. 轻金属 2015(01)

- [17].固体氧化物燃料电池阳极基底造孔剂含量的研究[J]. 佳木斯大学学报(自然科学版) 2009(05)

- [18].开槽阳极的使用及制造[J]. 中国有色冶金 2008(05)

- [19].精炼阳极炉提高阳极板质量生产实践[J]. 中国金属通报 2019(11)

- [20].关于双闪模式中阳极炉有效容积控制的生产实践[J]. 世界有色金属 2020(02)

- [21].铝电解电容器用阳极箔极差电压的影响研究[J]. 新疆有色金属 2020(01)

- [22].贵铝优质改型阳极获成功[J]. 有色设备 2016(06)

- [23].大型预焙槽阳极更换顺序的建立和优化[J]. 酒钢科技 2016(04)

- [24].电感耦合等离子体质谱法测定阳极磷铜中磷含量的方法[J]. 有色金属科学与工程 2017(02)

- [25].铜阳极炉作业周期优化实践[J]. 中国有色冶金 2017(03)

- [26].应用于微生物燃料电池阳极的材料[J]. 化学与生物工程 2015(12)

- [27].新型阳极更换工具车在电解铝生产中的应用[J]. 酒钢科技 2016(03)

- [28].阴极电泳中阳极系统的应用和维护[J]. 科技风 2013(11)

- [29].贵冶新30万吨阳极炉还原方式改进[J]. 铜业工程 2013(05)

- [30].全圆弧阳极及模具的设计与应用[J]. 炭素技术 2012(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/29ba4fbf0dc8762f29a035b0.html