# 供暖系统运行调节量化管理分析

山东聚源热力有限责任公司山东济宁272100

摘要：由于现有设备、管道和建筑物的特点及地点区域等，我国供暖系统现状是，供暖效率不高，导致能量损耗，这与供暖系统运行调节不当有着密切的联系。为使供暖系统在运行过程中更好地确保供热质量，有效提高能源利用率，使能源设备尽可能在满负荷高效率的状态下工作，使供暖网络系统在良好的条件下运转，本文针对供暖系统运行调节存在的问题进行了分析，并采取合理的方法对供暖系统运行调节实施量化管理，然后促进提升供暖系统的利用率。

关键词：供暖系统；运行；调节；量化管理

引言

供暖系统节能技术方案主要是依据现状和概算负荷、计算能耗、循环水量及现有设备的使用情况和用户具体要求来制定的。节能技术方案的正确与否直接关系到系统实施量化管理是否可以达到理想效果，还关系到社会效益等问题。所以，在全部把握原供暖系统的设计、锅炉及其配套设备、管道、运行状况、供暖效果、能源消耗，司炉维修和管理人员及有关制度等的情况下，经过理论计算和技术经济比较，在进行可行性研究后，制定出节能技术方案和具体节能措施。

1供暖系统运行调节中存在的问题

在供暖系统运行调节实施期间，常常存在一些问题，导致运行调节效果不佳，影响到供暖系统的稳定运行，也损耗了部分热量，造成能源的浪费。目前，我国部分供暖系统的热能利用效率比较低，利用效率只在40%～50%，热量损耗较为严重。同时由于冷热不均匀，导致供暖管网水平失调，继而用户室内温度存在过热或过低的现象，热利用率明显降低。因此，为了提高供暖系统的运行调节质量，必须对其进行量化管理，从而增强供暖系统运行调节的有效性，为节约能源发挥一定的效果。

2供暖系统运行调节实施量化管理方法

2.1??完善大流量、小温差的运行方式

目前，在对供暖系统运行进行调节阶段，为了促进供暖系统能够安全、可靠的运行，需要强化运行的量化管理，充分发挥量化管理的重要效果，继而为提高供暖系统运行调节质量打下坚实的基础。在对供暖系统运行调节实施量化管理的过程中，可以采取完善大流量、小温差的运行方式，确保供暖系统的输送效率与供水温度均得到显著提升。在我国，大部分的供暖系统包含了一次水系统与二次水系统，其均采取了大流量小温差的运行方式，但在实际运行期间，供水温度比设计供水温度存在差距，前者低于后者10～20℃，并且循环水量也有所增多，在20%～50%[2]。导致该问题产生的原因有很多，包含了热源问题、系统水力工况失调和管网欠缺必要的控制设备等。在对供暖系统运行调节进行量化管理时，要采取合理的设备对供暖系统进行控制，然后有效的解决供暖系统存在的水力工况失调问题。另外，在对供水温度进行调节期间，确保其能够与设计温度接近，达到提升供暖系统的输送效率，也实现节能的目的，通过优化供暖系统，从而为用户提供更为优质的服务。

2.2?对供暖面积与回水温度的水力平衡进行调节?

对于水力平衡而言，其是比较均匀性的概念，具体指的是针对现有的流量，借助于输配系统，将其均匀分配到各建筑物，每个楼栋的流量并非根据所设计的流量加以分配。同时，楼栋流量难以达到设计的基本要求，由此表明，供暖系统的设计运行流量和实际运行流量有很多的差异性。基于此，应该结合热源的运行流量，对其予以重新分配，确保分配更加合理。为了实现对供暖系统运行调节实施量化管理，应当采取对供暖面积与回水温度的水力平衡进行调节的方法，通过利用比较高效的方法，根据面积，对总流量进行平均分摊，具体为针对次网循环水泵的总流量加以平均分摊，确保系统的流量能够根据分配的状态运行下去。通常情况下，在实际运行过程中，一些楼栋存在供暖效果不良的现象，表明只是运用面积分摊法并未能有效的解决管网水力平衡的问题。影响热量的因素有很多，包含了室内散热设备、建筑物高度和围护结构等方面，为了保证水力平衡问题得到完全的解决，在解决该问题时，为了达到对供暖系统运行调节量化管理的目标，应该转化思路，以“热力”为切入点，继而使得“水力”问题得到彻底的解决。归根结底，对于调节水力平衡的目的，主要是为了解决用户室内不热以及过热的问题，所以在采取面积分摊法的调节基础之上，充分考虑到建筑物的实际负荷需求，然后利用“等温降调节法”，实时监测各建筑室内温度和供水温度，及时找到热源和供回水温差比较大的楼栋，参考楼栋内室内的平均温度，对流量予以合理的调节，确保总源供回水温差相差不大，继而保证水力平衡调节更加科学。总之，当采取了对供暖面积与回水温度的水力平衡加以调节的方法，有利于部分用户存在的水力失调问题，确保管网实现全面平衡，为对供暖系统运行调节实时量化管理奠定良好的基础。

2.3??加大管理力度，对系统失水和流量进行严格控制

当前，在对供暖系统运行调节进行量化管理期间，需要将节能理念贯穿在其中，通过加大管理力度，对系统失水和流量进行严格控制，继而为提升供暖系统的经济运行能力与高效性发挥至关重要的作用。对系统失水加以控制，不但有助于供暖系统的安全运行，而且达到了节能效果。我国的一些直接连接的供暖系统存在严重失水的现象，对于补水率比较高的，其能够超过循环水量的10%以上，导致该问题的主要原因为，用户、二次系统内部系统管网比较陈旧，造成漏水，或者是用户放水，当系统存在大量失水的问题，必将导致热量减少，直接影响到供暖能力。为了实现运行量化管理的目的，一定要强化宣传教育，然后采用堵漏和查漏等一系列措施，降低失水率。针对于大、中型的供暖系统，需要改变直接连接，将其改成间接连接，因为间接连接具有其优势，能够确保一次系统与二次系统的水力工况相互分开，不受到影响，对提升一次系统的温度与压力有很大的帮助。同时，输送能力有显著的增强，从而为供暖系统的安全与稳定运行提供了坚实的保障。此外，当采取该方法，有利于及时发现失水部位，对解决问题创造良好的条件。

结束语

总而言之，在供暖系统运行调节过程中，因为在诸多因素的影响下，导致热网水平失调，继而热量损耗。为了确保供热系统的有效运行，并节约大量的能源，要对供暖运行调节进行量化管理，从而最大程度的提升热能的利用率。

参考文献:

[1]李毅.基于冬季人体热舒适的供暖系统优化运行的调节方法研究[D].北京工业大学,2015.

[2]赵艳红.集中供热管网动态系统的分布式预测优化策略研究[D].河北工业大学,2015.

[3]高源.城市供暖系统的运行调节分析[J].中国新技术新产品,2012,10:177.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/29c80f81b190ee21f634ebe2.html