# 基于RSOA的再调制WDM-PON系统研究

### 论文摘要

目前大多数国家都已经完成了长途骨干网络的光纤化。在骨干网中,基本采用的都是波分复用WDM （Wavelength Division Multiplexing）技术,WDM技术通过将多个波长集合到一根光纤进行传输,实现大容量传输。从目前的结果来看,由于引用了DWDM （Dense Wavelength Division Multiplexing）技术,骨干网的容量问题已经基本解决。将WDM技术应用到接入网中,结合无源光网络（Passive Optical Network, PON）实现高速大容量传输,是近年研究的热点。WDM-PON技术关键是采用低成本,“无色”的光网络单元（ONU）,从而避免选择器件带来的安装、运营及维护成本的增加。目前,实现“无色”ONU主要有三种方式：光载波源方式、频谱分割方式以及再调制方式,其中,再调制WDM-PON是实现ONU“无色”化的较好的方式。因此,本文在讨论了大容量PON系统技术的基础上,主要针对基于RSOA的再调制WDM-PON的特性进行了较全面的研究；并对采用Manchester编码的RSOA-WDM-PON系统性能进行了深入的研究；提出了实现高速再调制WDM-PON的OFDM传输模式,其结论对WDM-PON技术的发展和应用研究具有一定的指导意义和参考价值。以下是本文主要的工作成果：1、系统研究了国内外光接入网的发展情况,介绍了WDM-PON的国际发展动态、结构和特点。分析了其相对于传统PON的优势及存在的问题；2、系统描述实现“无色”ONU的方式,重点分析基于反射半导体光放大器（RSOA）的再调制WDM-PON系统,并从理论上分析了其关键器件RSOA的工作原理及特性。3、系统研究了采用Manchester编码的基于RSOA的再调制WDM-PON系统性能。通过仿真实验,给出构建Manchester编码的方法；分析色散对系统性能的影响；分析了输入RSOA功率不同时,上行传输的性能,得出当输入RSOA功率足够大时,RSOA能够达到深度饱和,有效地擦除下行信号,抑制反射噪声,提高上行传输的性能；比较分析下行分别采用Manchester和NRZ编码时的上行传输性能,通过分析,得出Manchester编码能有效的提高系统的接收光功率,实现高速可靠的传输,下行信号采用Manchester编码系统的性能优于NRZ编码系统的性能；4、探索性的提出一种采用OFDM/OOK调制方式的再调制WDM-PON结构,利用OFDM信号具有的高色散容忍度和高效的频谱利用率,实现高速下行传输,分析系统下行传输性能和利用RSOA再调制时上行传输性能,OFDM调制实现了下行10Gb/s传输,均衡技术实现了色散补偿,提高系统误码率性能。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 PON的发展情况

- 1.3 WDM-PON的发展情况

- 1.4 工作内容及成果

- 1.5 论文结构

- 第二章 WDM-PON综述

- 2.1 PON技术

- 2.1.1 APON

- 2.1.2 EPON

- 2.1.3 GPON

- 2.2 波分复用PON系统

- 2.2.1 WDM-PON系统原理

- 2.2.2 WDM-PON的特点

- 2.2.3 WDM-PON的主要组成部分

- 2.3 无色ONU技术

- 2.3.1 宽光源频谱分割

- 2.3.2 再调制无色ONU

- 2.3.3 可调谐激光器

- 2.4 小结

- 第三章 再调制WDM-PON与RSOA

- 3.1 再调制WDM-PON系统

- 3.2 半导体光放大器

- 3.2.1 SOA工作原理

- 3.2.2 SOA增益饱和效应

- 3.2.3 RSOA的结构

- 3.3 RSOA实现再调制的原理和特点

- 3.4 小结

- 第四章 Manchester编码的再调制WDM-PON系统

- 4.1 引言

- 4.2 系统结构

- 4.3 下行性能分析

- 4.4 RSOA输入功率分析

- 4.5 上行性能分析

- 4.6 小结

- 第五章 基于OFDM/OOK的再调制WDM-PON

- 5.1 引言

- 5.2 OFDM介绍

- 5.3 光纤的色散

- 5.4 系统结构

- 5.5 系统性能分析

- 5.5.1 下行性能分析

- 5.5.2 上行性能分析

- 5.6 小结

- 第六章 结束语

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间发表或已录用的学术论文

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/29ce59dad0ddab73465ff522.html