# 双城油田扶一组、扶二组沉积特征研究

### 论文摘要

本项研究采用沉积学、储层地质学等理论为指导,综合运用地震、测井、录井、岩心等资料,对双城油田扶一组、扶二组油层的地层划分对比、沉积特征、储层特征、成藏规律进行深入细致的分析和研究。双城油田横跨松辽盆地北部东南隆起区长春岭背斜带、宾县—王府凹陷两个二级构造单元。本区研究的主要含油层系为泉头组四段的扶余油层,其厚度范围为78.0-111.0m。扶余油层划分为F1、F2两个油层组,其中Fl油层组又细分为F1s、F1z、F1x三个复油层；F2油层组细分为F2s、F2x两个复油层。研究区扶余油层沉积时期主要受南部长春怀德沉积体系的控制,总体属于浅水三角洲沉积体系,主要发育有三角洲平原亚相和三角洲前缘亚相；发育的微相类型有水上分流河道、天然堤、决口扇、三角洲前缘席状砂及席间泥等微相。F2x、F2s、F1x、F1z油层地层沉积时期均有分流河道、决口扇等微相发育,并且水上分流河道在研究区发育范围极其广泛,砂体连通性较好,储层发育；F1s油层地层沉积时期水体变深,主要为水下沉积环境,河道砂体规模相对较小,滨浅湖砂坝较发育,因此河道砂厚度较薄,所以连通性较差,储层发育一般。分析研究区扶余油层取心井物性资料,表明目的层段储层岩性主要以细砂岩、粉砂岩为主,岩性分布粒度较细,分选系数主要分布在1.5～3.5之间,分选性好一中等。扶二组和扶一组中下部岩性主要为紫色、紫红色、紫灰色,指示水上氧化沉积环境；扶一组上部岩性主要为绿色、灰绿色,指示水下弱还原沉积环境。孔隙度和渗透率分布变化范围表明,研究区目的层段主要为中孔低渗储层,砂体相对发育。油气成藏控制因素分析表明,研究区主要油气藏类型是背斜油气藏和断层—岩性油气藏。结合研究区储层特征、构造条件及沉积微相特征等,对研究区进行了有利目标区预测,以指导区块优选和布井开发。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 创新点摘要

- 前言

- 0.1 研究意义及目的

- 0.2 主要研究内容

- 0.3 研究思路及技术路线

- 第一章 区域地质概况

- 1.1 松辽盆地构造演化特征

- 1.2 研究区地理位置

- 1.3 区域地层与沉积特征

- 1.4 现今构造特征

- 1.5 平面构造演化特征研究

- 第二章 地层划分及物源分析

- 2.1 测井地震划分、对比地层

- 2.1.1 测井分层

- 2.1.2 井震结合分层

- 2.2 物源分析

- 2.2.1 重矿物分析

- 2.2.2 泥岩颜色分析

- 2.2.3 振幅透视图分析

- 2.2.4 地震波形分类分析

- 2.2.5 砂体展布特征分析

- 第三章 沉积特征研究

- 3.1 测井相分析

- 3.2 单井相分析

- 3.2.1 沉积微相类型及其特征

- 3.2.2 单井相分析

- 3.3 联井相分析

- 3.4 平面相展布特征

- 3.4.1 平面相绘制

- 3.4.2 平面相特征

- 第四章 储层特征研究

- 4.1 砂体成因类型及展布特征

- 4.2 岩性特征

- 4.3 物性特征

- 4.3.1 孔隙度

- 4.3.2 渗透率

- 4.3.3 物性分析

- 第五章 成藏规律分析及有利目标预测

- 5.1 油源条件

- 5.1.1 有效烃源岩厚度及生排烃强度

- 5.1.2 源岩的地化特征

- 5.2 储层条件

- 5.3 油气封盖条件

- 5.4 运移条件

- 5.5 圈闭条件

- 5.6 有利目标预测

- 结论

- 参考文献

- 发表文章目录

- 致谢

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].长春岭背斜带油气富集规律及有利区预测[J]. 内蒙古石油化工 2011(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/29dc4089a0aca951e76b042a.html