# 65nm工艺运算器全定制设计技术与方法

### 论文摘要

YHFT-DX DSP采用65nm工艺设计,要求在SS条件下达到600MHz的设计目标,内核性能的高低是全芯片达到设计要求的关键。论文以YHFT-DX DSP的CPU内核性能优化为背景,对半定制与全定制相结合的设计方法、全定制运算器设计与实现、全定制与自动化相结合的设计方法等关键技术进行了研究,主要完成了以下工作:1)在内核性能优化的过程中,本文首先对RTL级代码设计进行了充分的优化,然后根据综合结果,对一些处在数据通路上的关键路径采用了全定制模块来提高性能;2)深入研究了加法器算法,改进了带进位输入的加法器和带结果选择的加法器,并结合内核中移位与分支部件需求,采用全定制设计方法实现了一款带饱和判断的32位加法器,版图后模拟表明,在SS条件下该加法器Sum延时330ps,饱和信号Sat延时279ps,物理综合时序分析结果表明,关键路径延时大大减小;3)在研究了SIMD乘法器算法的基础上,定制设计了一款16×8乘法器,并由四个该结构的乘法器实现了4个8×8 SIMD乘法、2个16×16乘法和一个32×16乘法,通过对定制的16×8乘法器版图后模拟,第一栈延时仅470ps,完全消除了时序违反;4)对全定制设计与自动化相结合的设计方法进行了探索,在电路优化方面,提出了一种电路自动优化的方案,该方案可省去设计者手工优化晶体管尺寸的过程,提高设计效率。在版图设计方面,提出了一种定制单元与自动布线相结合的版图设计方法。实验结果表明,该方法在面积增加约20%的情况下节省了23.8%的设计时间,在迭代过程中节省时间达50%以上。在YHFT-DX的内核优化过程中,广泛采用了上述的设计技术和方法,很好地提高了设计性能,缩短了设计周期,达到了设计目标。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 课题的相关研究介绍

- 1.1.1 全定制设计技术相关研究

- 1.1.2 65nm工艺设计优势与挑战

- 1.1.3 加法器研究介绍

- 1.1.4 乘法器研究介绍

- 1.2 课题来源与研究意义

- 1.3 论文的组织结构

- 第二章 半定制与全定制设计相结合的优化方法研究

- 2.1 逻辑综合优化的相关技术研究

- 2.2 综合约束的设置

- 2.3 引入全定制设计的方法研究

- 2.3.1 引入全定制设计的方法

- 2.3.2 乘法部件定制乘法器的确定

- 2.4 本章小结

- 第三章 高性能全定制加法器研究与实现

- 3.1 加法器概述

- 3.1.1 高性能加法器结构介绍

- 3.2 加法器改进结构的研究

- 3.2.1 带进位输入的加法器研究

- 3.2.2 带结果选择的加法器研究

- 3.3 加法器在移位与分支部件中的应用

- 3.3.1 移位与分支部件结构概述

- 3.3.2 加法器在移位与分支部件中的应用

- 3.3.3 全定制加法器设计

- 3.3.4 全定制加法器验证与性能分析

- 3.4 本章小结

- 第四章 16 位全定制乘法器设计

- 4.1 YHFT-DX乘法部件的功能和结构概述

- 4.2 16 位全定制乘法器算法设计

- 4.2.1 部分积产生算法

- 4.2.2 部分积压缩算法

- 4.2.3 不同位宽乘法的实现

- 4.3 16 位全定制乘法器实现

- 4.3.1 16 位全定制乘法器电路和版图

- 4.3.2 16 位全定制乘法器验证与性能分析

- 4.4 本章小结

- 第五章 全定制与自动化结合的设计方法研究

- 5.1 全定制电路优化技术的研究

- 5.1.1 电路优化的一般方法

- 5.1.2 一种电路自动优化的思想

- 5.2 定制单元与自动布线结合的版图设计

- 5.2.1 16 位SIMD加法器功能描述

- 5.2.2 电路性能及功能模型提取

- 5.2.3 单元版图设计

- 5.2.4 单元版图LEF信息提取

- 5.2.5 单元布局与自动布线

- 5.2.6 版图后验证与版图优化

- 5.2.7 与传统的全定制版图设计方法和半定制设计的比较

- 5.3 本章小结

- 第六章 全文总结和工作展望

- 6.1 全文总结

- 6.2 工作展望

- 致谢

- 参考文献

- 作者在学期间取得的学术成果

### 相关论文文献

- [1].“互联网”服装定制设计模拟方案研究[J]. 明日风尚 2017(10)

- [2].3D打印技术在工艺礼品定制设计上的应用[J]. 艺术科技 2017(05)

- [3].在离心机研制中应用大规模定制设计[J]. 化工装备技术 2008(02)

- [4].众筹与定制设计[J]. 工业设计 2016(01)

- [5].文创产品定制设计的研究与探索[J]. 艺术教育 2019(05)

- [6].服装定制设计的有效模式分析[J]. 神州 2013(36)

- [7].Elektron Technology将其极富创新的客户定制设计和咨询服务引入中国[J]. 电子技术应用 2011(02)

- [8].MTM在礼服定制设计中的应用[J]. 轻纺工业与技术 2014(05)

- [9].可持续性设计理念在女装定制设计中的应用[J]. 艺术品鉴 2015(06)

- [10].一种支持整线定制设计的知识库构建方法[J]. 机电工程技术 2020(07)

- [11].基于语义认知的瓷瓶大规模个人产品定制设计研究[J]. 包装工程 2019(18)

- [12].产品设计的新模式——定制设计[J]. 西部皮革 2018(01)

- [13].基于粗糙集和多人工神经网络模型的产品敏捷定制设计方法[J]. 中国机械工程 2011(08)

- [14].基于65nm高速SRAM全定制设计[J]. 电脑与电信 2017(07)

- [15].松下采用新思科技定制设计平台[J]. 计算机与网络 2020(12)

- [16].大规模定制和大规模定制设计技术[J]. 矿山机械 2008(08)

- [17].香云纱服饰数字化服装定制设计研究[J]. 艺术教育 2015(02)

- [18].基于Virtools的灯饰造型网络定制设计[J]. 机电产品开发与创新 2017(02)

- [19].定制设计——剧院建设热潮后的思考[J]. 建筑技艺 2015(12)

- [20].融合粗糙集和人工神经网络的产品敏捷定制设计方法[J]. 辽宁工程技术大学学报(自然科学版) 2010(06)

- [21].快时尚服装基于Online定制设计意愿的影响因素分析[J]. 物流工程与管理 2017(06)

- [22].飞机内环境网络化定制设计技术研究[J]. 机械设计与制造 2008(09)

- [23].精简随性 灵动悠然——2017/18秋冬男式运动鞋[J]. 中外鞋业 2017(04)

- [24].适宜定制设计的PVC材料地板[J]. 现代塑料加工应用 2017(01)

- [25].Last Call[J]. 明日风尚 2010(12)

- [26].定制设计法在盐酸丁咯地尔缓释片处方设计中的应用[J]. 沈阳药科大学学报 2011(04)

- [27].定制服装的设计模式探讨[J]. 纺织学报 2012(02)

- [28].起重机快速定制设计系统研究[J]. 起重运输机械 2014(02)

- [29].中国服装高级定制进行时[J]. 商场现代化 2008(34)

- [30].众包供应链基于On/OffLine混合定制设计生产决策模型分析[J]. 中国管理科学 2018(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/29f0dda8668f3d2714c06583.html