# MIMO-MB-OFDM超宽带系统研究

### 论文摘要

超宽带通信具有优异的时间分辨力和大容量特性,能有效对抗多径干扰,同时超宽带系统发射功率低,非常适合复杂多径环境下短距离高速无线通信应用,因此超宽带成为通信领域近几年来广泛研究的课题。传统意义上的UWB技术是通过调制超窄脉冲的幅度、相位来实现数字信息的传输。而多频带超宽带（MB-OFDM UWB）是近年来提出的新UWB方案,已成为国内外研究的热点。多入多出（MIMO）技术在发射端和接收端使用多个天线,在不增加带宽和发射功率的情况下,通过使用分集和复用成倍提高通信系统的容量和频谱利用率。本文试图把MB-OFDM UWB技术和MIMO技术有机结合,介绍一种新的高速率传输手段。本文首先介绍了超宽带通信技术的基本原理及其标准化进程,分析了MB-OFDM超宽带系统中的关键技术。然后通过对空时分组编码（STBC）和空频分组编码（SFBC）的理论分析和比较,选择了更适合频率选择性衰落信道的SFBC与MB-OFDM UWB通信系统结合,形成一种超宽带通信系统,并在IEEE 802.15.3a的室内信道模型下对这种UWB系统和传统的MB-OFDM UWB系统的性能进行了分析和仿真比较。理论分析和系统仿真均表明采用SFBC的MB-OFDM UWB系统的性能要优于传统的MB-OFDM UWB系统。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章绪论

- 1.1 超宽带无线通信技术概述

- 1.2 MIMO 技术概述

- 1.3 MIMO-MB-OFDM 超宽带系统研究现状

- 1.4 主要研究工作和内容安排

- 第二章超宽带无线通信技术

- 2.1 引言

- 2.1.1 UWB 信号的定义

- 2.1.2 UWB 信号产生方法

- 2.2 UWB 的通信方式

- 2.3 UWB 主要特点

- 2.4 UWB 的主要应用

- 2.5 UWB 的信道模型

- 2.5.1 S-V 室内信道模型

- 2.5.2 修正的S-V 室内信道模型

- 2.5.3 IEEE 802.15.3a 的室内信道模型实现

- 第三章 MB-OFDM UWB 无线通信系统分析与仿真

- 3.1 引言

- 3.2 OFDM 的基本原理

- 3.3 MB-OFDM UWB 无线通信系统概述

- 3.3.1 系统频带划分

- 3.3.2 MB-OFDM UWB 信号

- 3.3.3 MB-OFDM UWB 发射端建模

- 3.3.4 MB-OFDM UWB 接收端建模

- 3.4 MB-OFDM UWB 无线通信系统仿真

- 3.4.1 仿真流程

- 3.4.2 仿真结果

- 第四章 基于SFBC 的MIMO-OFDM 系统

- 4.1 MIMO-OFDM 系统概述

- 4.2 MIMO-OFDM 系统中的空时编码和空频编码

- 4.2.1 空时编码技术

- 4.2.2 空频编码技术

- 4.3 SFBC-OFDM 系统模型

- 4.4 SFBC-OFDM 系统性能分析

- 4.4.1 成对错误率

- 4.4.2 空频码的设计准则

- 4.4.3 SFBC-OFDM 系统性能估计

- 第五章 MIMO-MB-OFDM UWB 系统设计

- 5.1 引言

- 5.2 SFBC-MB-OFDM UWB 系统建模

- 5.3 性能仿真与分析

- 结束语

- 致谢

- 参考文献

- 作者在读期间的研究成果

### 相关论文文献

- [1].正弦高斯脉冲超宽带系统信道容量研究[J]. 电子测量技术 2012(01)

- [2].预编码方案多天线超宽带系统误码率性能计算[J]. 电子测量技术 2015(07)

- [3].啁啾多址的超宽带系统[J]. 天津大学学报 2010(06)

- [4].混沌跳时脉冲调幅超宽带系统设计与分析[J]. 河南理工大学学报(自然科学版) 2009(04)

- [5].一种超宽带系统OFDM调制模块的设计与实现[J]. 广东通信技术 2008(10)

- [6].基于效用的超宽带系统带宽分配[J]. 计算机科学 2009(10)

- [7].基于博弈论的协作超宽带系统资源分配算法[J]. 吉林大学学报(信息科学版) 2010(03)

- [8].多带OFDM超宽带系统高性能分组检测器设计[J]. 信息与电子工程 2010(05)

- [9].多带OFDM超宽带系统多址技术研究[J]. 信息技术 2008(01)

- [10].基于多混沌载波的超宽带系统[J]. 河南师范大学学报(自然科学版) 2008(04)

- [11].基于认知无线电的传输参考超宽带系统窄带干扰抑制技术(英文)[J]. Journal of Southeast University(English Edition) 2012(03)

- [12].合作超宽带系统的资源优化分配[J]. 浙江大学学报(工学版) 2009(04)

- [13].混沌超宽带系统的广义负熵盲检测机理研究[J]. 物理学报 2012(12)

- [14].非理想功率控制下超宽带系统多用户性能分析[J]. 哈尔滨工业大学学报 2009(05)

- [15].基于RCP-LDPC编码的合作超宽带系统速率控制技术[J]. 电信科学 2010(S2)

- [16].改进FM-DCSK超宽带系统设计与分析[J]. 武汉理工大学学报 2008(03)

- [17].超宽带系统数字基带处理器设计[J]. 中国集成电路 2009(11)

- [18].基于超宽带系统MIMO双载波调制解调技术[J]. 山东农业大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [19].改进的传输参考型超宽带系统抗NBI性能[J]. 信息与电子工程 2008(04)

- [20].混沌跳时超宽带系统多址干扰分析[J]. 河南师范大学学报(自然科学版) 2008(01)

- [21].并行组合扩频超宽带系统调制方法及性能分析[J]. 哈尔滨工业大学学报 2012(11)

- [22].TH-PPM与TH-PAM超宽带系统的性能分析和比较[J]. 扬州大学学报(自然科学版) 2009(03)

- [23].超宽带系统中同步和信道参数的闭式估计算法[J]. 电路与系统学报 2010(01)

- [24].协作分簇多频带超宽带系统资源优化分配算法[J]. 吉林大学学报(信息科学版) 2010(04)

- [25].FM-DCSK超宽带系统设计及其多径信道性能分析[J]. 南京理工大学学报(自然科学版) 2008(05)

- [26].基于改进时域加窗的MB-OFDM超宽带系统频谱整形技术研究[J]. 数字通信世界 2018(02)

- [27].基于QBOK调制的Chirp超宽带系统设计与FPGA实现[J]. 中国集成电路 2009(07)

- [28].超宽带无线通信关键技术探讨[J]. 通讯世界 2016(12)

- [29].准循环LDPC码在MB-OFDM超宽带系统中的性能分析[J]. 信息通信 2014(05)

- [30].基于IEEE802.15.3c的OFDM超宽带系统时频同步算法[J]. 北京理工大学学报 2017(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2a17d2e4f4a3c4281c1564dd.html