# 市政工程施工材料的检测和控制管理柏清

盐城鼎晔建设工程质量检测有限公司江苏盐城224001

摘要：现阶段，我国市政工程的建设数量显著增加，市政工程施工来说，材料的质量将对整个工程的施工质量产生直接影响，有时甚至是决定性影响，因此，施工单位必须加强对施工材料的检测与管控，以免因材料质量问题而导致工程施工建设质量大打折扣。本文笔者就针对市政工程施工材料的检测和控制管理进行了分析和研究。

关键词：市政工程；施工材料；检测

引言

在市政工程中施工材料是必不可少的生产要求。施工材料的质量也是确保市政工程质量的一种主要因素。根据有关调查资料显示，大多数工程施工质量的病害是由于工程施工材料的不达标导致的，很多不合格的施工材料，使得施工有较大的隐患。通过科学检测和控制管理施工材料及半成品的质量，以保证市政工程项目的质量，推动基础设施建设。

1对市政工程材料试验检测的目的

1.1提高企业的施工技术水准，实现效益最大化

通过引入市政工程施工材料检测技术，不仅能确保施工材料质量满足设计要求，还能提高企业的施工技术水准，使市政工程施工的综合质量与安全性得到保障，降低施工过程中各种质量问题与安全问题的出现几率，进而实现企业经济效益与社会效益的最大化。

1.2优化建材的配合

在检测过程中，为了保证在满足建筑施工材料强度要求的基础上，配置混凝土时选用灰剂量不高的配比，在沥青路况施工设计过程中尽量选择油量不高的操作。怎样保证材料配合比更加科学，这些都必须要经过检测完成，并且在最大限度上合理运用材料的效率，进而使得项目资金成本下降，不断改善项目。

2对市政材料检测质量造成影响的因素

通过对相关的学术研究资料进行分析，得知工程材料的质量管理需要对多种影响因素进行分析，这样才可以对材料质量进行全面的思考。基于生产工艺以及运输环境等因素的影响，对材料质量进行检测时会遇到一定难度，会受到多种外界因素的干扰导致检测结果不够精准。对质量检测结果造成影响的因素比较多，本文主要从以下几方面进行分析，一是受到工程建设需求企业购买大量的建筑材料，而这些材料出现积压现象，导致最终的材料质量出现受损的问题，影响最终的材料质量。二是受到阳光直射或者是风雨侵蚀等自然因素影响，钢筋水泥等工程材料出现质量受损的问题，也会对最终的施工质量造成负面影响。三是现场管理人员未能对工程材料开展规范的管理或者是操作，最终也会导致工程材料质量出现受损现象。如未能在工程使用之前对材料进行质量检测，或者是未能在日常管理中做好本职的检查工作，也会影响最后的检验质量。

3提高市政工程道路的工程材料检测以及控制的相关方法

3.1市政道路工程的常见材料质量现场控制方法

(1)核子仪法。核子仪法一般用作施工现场实时检测，但是不能用作验收与评定的依据。核子仪法是指通过核子仪检测被测材料中所含有的所有原子的总量来计算被测材料的总密度。这种方法不受外界环境的影响，不受材料本身物理化学状态的影响，一般检测时间短，方便操作。核子仪法对于各种土质等易造孔的材料通常采用投射法，可以很快的检测出材料的密度和湿度。对于已经凝固的混凝土、石头等不易造孔的材料一般采用反射法，通过仪器的检测探头直接检测出被测材料的密度以及压实度等。核子仪法因其测试方式适用于任意厚度的建筑材料的检测。（2）挖坑灌砂法测定压实度试验方法。挖坑灌砂法适用于现场测定基层或底基层的各种材料压实层的密度和压实度，其中不包含填石路堤等有较大空隙的材料压实层压实度，其根本原理是将粒径为0.30~0.60mm清洁干燥标准砂从一定高度自由下落到试验时已挖好的标准测试洞被，按砂的单位质量不变原理侧试验洞的容积，然后根据集料的含水量来推算试样的实测干密度。从而进行对比测算出该试验的压实度。挖坑灌砂法是路基压实度检测中最常见的实验方法。（3）贝克曼梁测定路基路面回弹弯沉试验方法。在施工的现场进行各种路基路面的回弹弯沉时，可以采用贝克曼梁回弹弯沉试验进行检测。贝克曼梁回弹弯沉实验法指的是在规定的标准轴载作用下，路基或路面表面轮隙位置产生的总垂直变形（总弯沉）或垂直回弹变形值（回弹弯沉），以0.01mm为单位。若是遇到沥青路面，沥青路面的回弹弯沉以标准温度20℃时为准，在其他温度（超过20±2℃范围）测试时，对厚度大于5cm的沥青路面，弯沉值应予温度修正。回弹弯沉指标是工程验收试验中重要指标之一。（4）钻芯法。钻芯法主要针对沥青路面进行检测。这种方法是通过钻取机器从沥青路面钻取样品直接检测路面情况的检测方法。这类方法优缺点明显，其优点有：第一，该方法比较直观，可以直接观察沥青路面的浇筑程度，确定沥青路面的浇筑质量是否符合工程实际要求；第二，通过钻孔可以看出沥青路面是否有浇筑夹层，是否有空洞影响到道路质量。其缺点有：第一，取样的样品比较小，很难发现局部缺陷；第二，施工要求比较高，需要有严格的钻孔垂直度以及采芯率；第三，会对路面结构造成轻微的损坏；第四，钻芯的位置需要由专门人员来确定。

3.2对质量检测制度进行完善

因为多种因素会对工程材料的检测数据造成影响，所以需要对质量检测制度进行完善，以此强化最终的质量检测效果。市政工程材料应该得到有效的质量保证，这样才可以保证最终的施工质量，更好满足市政建设提出的质量需求。基于这样的工程建设和质量检测要求，市政单位需要制定完善的质量检测制度，设定严格的技术操作流程。同时，需要让每一项检测工作都落实到具体工作人员身上，这样可以让技术人员根据操作规范对材料质量进行检测，提升最终的质量检测效果。通过责任问责的方式强化工作人员参与质量检测的积极性和岗位意识，确保最终的工程材料可以实现工程建设需求。

3.3提高管理人员的综合素质

只有确保管理人员的素质达标，才能使材料管理工作得到顺利高效开展。首先，施工企业应设置明确的管理岗位准入门槛，要求进入到该岗位的人员必须具备一定的专业知识和实践经验。其次，应做好在职管理人员的定期培训工作，适时开展一些知识技能培训活动、安全教育培训活动等，使管理人员的综合素质与能力得到进一步提升。

3.4检验测量设备的控制

测量设备的正常运行是准确检测材料质量的前提，设备的日常维护管理不容忽视。首先需要建立完整的设备台帐，以表格形式整理出所有检测设备的设备名称、型号规格、购入日期、使用年限、折旧年限、资产编号、使用部门、使用状况等信息，一有变动及时更新；同时，每台设备都需要定期送至专业部门进行质量检定，并建立好每台设备的检定卡，定期更新检定状态，确保设备能正常使用。新购置的设备也应先经专业部门检定，检定合格后才可使用。当材料的检测标准更新时，应在新标准实施前完成新设备的购置、安装、调试、检定等全部准备工作，以便顺利完成新旧标准的交替。

结语

总而言之，确保工程施工材料的主要条件是市政工程的施工材料，而材料控制管理在市政工程施工管理工作中是不可或缺的组成部分。对于施工企业而言，想要保证施工材料质量，在检测其材料质量的同时，也要做好材料的控制管理工作，只有这样才可以使施工材料质量得到保障。

参考文献：

[1]卢俊.浅谈市政道路工程的材料管理与质量控制[C].建筑科技与管理学术交流会，2013.

[2]高毓辉.市政工程材料的质量检测与控制措施探讨[J].工程技术研究，2017(07)：92-93.

[3]钟立虎.建筑材料质量检测控制措施探讨[J].建材与装饰，2013(6)：20-21.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2a3d7cddac0d76b07c622498.html