# 刘延君：基于TiO2和TiO2/GO为壁材的石蜡相变微胶囊的制备及性能研究论文

## 本文主要研究内容

作者刘延君（2019）在《基于TiO2和TiO2/GO为壁材的石蜡相变微胶囊的制备及性能研究》一文中研究指出：相变材料是极具发展潜力的储能材料。石蜡作为一种有机相变材料,具有储能密度大、化学性质稳定、无腐蚀和价格低廉等优点,是目前应用最广泛的相变储能材料。但是,石蜡存在热导率低和相变过程中易泄漏的问题,这限制了其在热能储存的进一步应用。通过将石蜡封装在以无机材料为外壳的微胶囊中,不仅可以防止石蜡的泄露还能有效提高石蜡的热导率,同时将微胶囊与氧化石墨烯复合有效提高了微胶囊复合材料的光吸收性能,使得微胶囊复合材料能够对太阳能进行高效的储存和利用。本文通过在非水乳液中利用钛酸四丁酯的原位水解聚合制备了二氧化钛包覆石蜡（石蜡@TiO2）相变微胶囊复合材料和氧化石墨烯修饰二氧化钛包覆石蜡（石蜡@TiO2/GO）相变微胶囊复合材料。采用红外光谱（FT-IR）、X射线衍射（XRD）、拉曼光谱（Raman）、扫描电镜（SEM）和透射电镜（TEM）对复合材料的化学成分、晶体结构、微观形貌和结构进行表征,采用差热分析（DSC）、热重分析（TGA）对复合材料的热性能进行分析,并研究了相应的微胶囊悬浮液的热导率、储热性能、吸光性和光-热转换性能。石蜡@TiO2微胶囊是直径为2-5μm且表面光滑的微球,二氧化钛与石蜡之间没有发生化学反应,石蜡@TiO2复合材料具有与纯石蜡相似的相变行为,典型试样的凝固点和熔点分别为52.24oC和60.41oC,凝固潜热和熔化潜热分别为110.42J/g和107.54J/g,包覆率达到54.58%,二氧化钛外壳的保护提高了石蜡的热稳定性,并且石蜡@TiO2复合材料具有良好的热循环性能。石蜡@TiO2/GO微胶囊为均匀的球形颗粒,直径为2-5μm,二氧化钛、石蜡和氧化石墨烯之间为物理结合,氧化石墨烯的质量分数分别为0.1%、0.2%、0.3%时,微胶囊复合材料中石蜡的包覆率分别为56.76%,41.99%,37.93%,石蜡@TiO2/GO复合材料具有比石蜡更高的热稳定性。由于氧化石墨烯的加入,使得微胶囊复合材料的热导率和光吸收性能都有较大提升,微胶囊悬浮液的热导率、储热性能和光热转换性能较纯水均有显著提高,因此,石蜡@TiO2/GO相变微胶囊复合材料在太阳能集热系统中将具有极大的应用潜力。

## Abstract

xiang bian cai liao shi ji ju fa zhan qian li de chu neng cai liao 。dan la zuo wei yi chong you ji xiang bian cai liao ,ju you chu neng mi du da 、hua xue xing zhi wen ding 、mo fu shi he jia ge di lian deng you dian ,shi mu qian ying yong zui an fan de xiang bian chu neng cai liao 。dan shi ,dan la cun zai re dao lv di he xiang bian guo cheng zhong yi xie lou de wen ti ,zhe xian zhi le ji zai re neng chu cun de jin yi bu ying yong 。tong guo jiang dan la feng zhuang zai yi mo ji cai liao wei wai ke de wei jiao nang zhong ,bu jin ke yi fang zhi dan la de xie lou hai neng you xiao di gao dan la de re dao lv ,tong shi jiang wei jiao nang yu yang hua dan mo xi fu ge you xiao di gao le wei jiao nang fu ge cai liao de guang xi shou xing neng ,shi de wei jiao nang fu ge cai liao neng gou dui tai yang neng jin hang gao xiao de chu cun he li yong 。ben wen tong guo zai fei shui ru ye zhong li yong tai suan si ding zhi de yuan wei shui jie ju ge zhi bei le er yang hua tai bao fu dan la （dan la @TiO2）xiang bian wei jiao nang fu ge cai liao he yang hua dan mo xi xiu shi er yang hua tai bao fu dan la （dan la @TiO2/GO）xiang bian wei jiao nang fu ge cai liao 。cai yong gong wai guang pu （FT-IR）、Xshe xian yan she （XRD）、la man guang pu （Raman）、sao miao dian jing （SEM）he tou she dian jing （TEM）dui fu ge cai liao de hua xue cheng fen 、jing ti jie gou 、wei guan xing mao he jie gou jin hang biao zheng ,cai yong cha re fen xi （DSC）、re chong fen xi （TGA）dui fu ge cai liao de re xing neng jin hang fen xi ,bing yan jiu le xiang ying de wei jiao nang xuan fu ye de re dao lv 、chu re xing neng 、xi guang xing he guang -re zhuai huan xing neng 。dan la @TiO2wei jiao nang shi zhi jing wei 2-5μmju biao mian guang hua de wei qiu ,er yang hua tai yu dan la zhi jian mei you fa sheng hua xue fan ying ,dan la @TiO2fu ge cai liao ju you yu chun dan la xiang shi de xiang bian hang wei ,dian xing shi yang de ning gu dian he rong dian fen bie wei 52.24oChe 60.41oC,ning gu qian re he rong hua qian re fen bie wei 110.42J/ghe 107.54J/g,bao fu lv da dao 54.58%,er yang hua tai wai ke de bao hu di gao le dan la de re wen ding xing ,bing ju dan la @TiO2fu ge cai liao ju you liang hao de re xun huan xing neng 。dan la @TiO2/GOwei jiao nang wei jun yun de qiu xing ke li ,zhi jing wei 2-5μm,er yang hua tai 、dan la he yang hua dan mo xi zhi jian wei wu li jie ge ,yang hua dan mo xi de zhi liang fen shu fen bie wei 0.1%、0.2%、0.3%shi ,wei jiao nang fu ge cai liao zhong dan la de bao fu lv fen bie wei 56.76%,41.99%,37.93%,dan la @TiO2/GOfu ge cai liao ju you bi dan la geng gao de re wen ding xing 。you yu yang hua dan mo xi de jia ru ,shi de wei jiao nang fu ge cai liao de re dao lv he guang xi shou xing neng dou you jiao da di sheng ,wei jiao nang xuan fu ye de re dao lv 、chu re xing neng he guang re zhuai huan xing neng jiao chun shui jun you xian zhe di gao ,yin ci ,dan la @TiO2/GOxiang bian wei jiao nang fu ge cai liao zai tai yang neng ji re ji tong zhong jiang ju you ji da de ying yong qian li 。

## 论文参考文献

## 论文详细介绍

论文作者分别是来自浙江工业大学的刘延君，发表于刊物浙江工业大学2019-06-03论文，是一篇关于相变材料论文,石蜡论文,微胶囊论文,二氧化钛论文,氧化石墨烯论文,热能储存论文,浙江工业大学2019-06-03论文的文章。本文可供学术参考使用，各位学者可以免费参考阅读下载，文章观点不代表本站观点，资料来自浙江工业大学2019-06-03论文网站，若本站收录的文献无意侵犯了您的著作版权，请联系我们删除。

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2a4a3b099a0b62abdfbeceb5.html