# 部分斜拉桥的界定和概念设计研究

### 论文摘要

部分斜拉桥是一种介于连续梁和斜拉桥间的新型的桥梁结构,有着其独特的结构和受力特性,正受到国内外越来越多的关注。本文主要分析和讨论了部分斜拉桥的命名和界定问题,以及部分斜拉桥的概念设计问题。由于目前部分斜拉桥命名和界定问题比较混乱,本文首先讨论了该桥型的名称,认为其中文合理名称为“部分斜拉桥”,英文名称为“Partially Cable-stayed Bridge”。其次提出了索梁刚度比的概念,推导了在不同支承条件下单塔和双塔体系的索梁刚度比的公式,并对公式中的参数进行修正。通过对实桥的模拟计算,分析和比较了部分斜拉桥和常规斜拉桥的索梁刚度比和桥塔高跨比,提出了可使用索梁刚度比小于30和桥塔高跨比小于0.2来共同界定部分斜拉桥的分类方法。随后讨论索梁刚度比和结构参数的关系,以及索梁刚度比对结构内力和位移的影响。鉴于概念设计在桥梁设计中具有重要的作用,以及目前在桥梁领域中关于概念设计的研究比较少。本文对部分斜拉桥概念设计的涵义、内容、过程、基本设计概念和基本原则进行研究和探讨。通过对国内外三十几座已建的部分斜拉桥的结构参数进行统计分析,阐述了部分斜拉桥概念设计的实施过程,提出部分斜拉桥各设计参数的合理取值,并以漳州战备桥为例,讨论了结构参数的变化对结构的力学性能的影响,可作为日后设计的参考。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题研究背景

- 1.2 部分斜拉桥的特点

- 1.3 国内外的发展状况

- 1.3.1 国外发展状况

- 1.3.2 国内发展状况

- 1.4 部分斜拉桥存在的问题

- 1.4.1 部分斜拉桥的命名和界定

- 1.4.2 部分斜拉桥的概念设计

- 1.5 本文的主要研究内容

- 第2章 部分斜拉桥的界定和索梁刚度比研究

- 2.1 部分斜拉桥的名称

- 2.2 部分斜拉桥的索梁刚度比

- 2.2.1 塔、梁固结和塔、墩固结的支承体系

- 2.2.2 塔梁墩固结的刚构体系

- 2.3 参数修正

- 2.3.1 斜拉索弹性模量修正

- 2.3.2 变截面变刚度主梁惯性矩修正

- 2.4 已建部分斜拉桥和常规斜拉桥索梁刚度比

- 2.5 索梁刚度比与结构参数的关系

- 2.5.1 索梁刚度比与斜拉索水平倾角

- 2.5.2 索梁刚度比与斜拉索面积

- 2.5.3 索梁刚度比与主梁截面惯性矩

- 2.6 索梁刚度比对结构荷载效应的影响

- 2.7 部分斜拉桥的拉索活载应力幅

- 2.7.1 拉索活载应力幅计算方法

- 2.7.2 拉索应力幅值计算和统计

- 2.8 本章小结

- 第3章 概念设计的原理

- 3.1 概念设计的涵义

- 3.1.1 概念的涵义

- 3.1.2 概念设计的涵义

- 3.1.3 概念设计的意义

- 3.2 概念设计的过程

- 3.2.1 目标和方向的确定

- 3.2.2 概念的形成阶段

- 3.2.3 构思的物化阶段

- 3.3 概念设计的几个基本设计概念

- 3.3.1 安全概念

- 3.3.2 结构体系概念

- 3.3.3 环境概念

- 3.3.4 技术概念

- 3.3.5 动态发展概念

- 3.3.6 经济概念

- 3.4 概念设计的基本原则

- 3.5 本章小结

- 第4章 部分斜拉桥概念设计的实施

- 4.1 结构体系

- 4.1.1 三种结构体系特点

- 4.1.2 三种结构体系受力和变形比较

- 4.2 跨径

- 4.3 力学估算

- 4.3.1 结构整体刚度和荷载分配关系

- 4.3.2 拉索面积估算

- 4.4 主梁

- 4.4.1 主梁形式

- 4.4.2 主梁横截面

- 4.4.3 梁高

- 4.4.4 顶板宽度

- 4.4.5 板厚

- 4.5 拉索

- 4.5.1 拉索的布置形式

- 4.5.2 拉索间距

- 4.6 无索区长度

- 4.6.1 主跨跨中无索区

- 4.6.2 边跨无索区

- 4.6.3 塔旁无索区

- 4.7 桥塔

- 4.7.1 桥塔尺寸

- 4.7.2 桥塔型式

- 4.8 本章小结

- 第5章 部分斜拉桥结构设计参数分析

- 5.1 参数分析模型的建立

- 5.1.1 模型桥基本参数

- 5.1.2 荷载及荷载工况假定

- 5.1.3 计算内容

- 5.2 部分斜拉桥边中跨比（边跨无索区）分析

- 5.2.1 对主梁的影响

- 5.2.2 对塔和拉索的影响

- 5.3 部分斜拉桥中跨跨中无索区分析

- 5.3.1 对主梁的影响

- 5.3.2 对塔和拉索的影响

- 5.4 部分斜拉桥塔旁无索区分析

- 5.4.1 对主梁的影响

- 5.4.2 对塔和拉索的影响

- 5.5 部分斜拉桥塔高分析

- 5.5.1 对主梁的影响

- 5.5.2 对塔和拉索的影响

- 5.6 本章小结

- 结论与展望

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].全混凝土无背索斜拉桥的运营安全分析[J]. 科学技术与工程 2019(33)

- [2].加劲索对大跨三塔铁路斜拉桥动力特性的影响研究[J]. 世界桥梁 2020(01)

- [3].典型低重心斜拉桥地震损伤特征试验研究[J]. 国防交通工程与技术 2020(02)

- [4].墩高对斜拉桥自振周期的影响[J]. 工程技术研究 2020(05)

- [5].非对称四“V”景观斜拉桥构思及设计[J]. 工程与建设 2020(03)

- [6].高低塔斜拉桥辅助墩的优化分析[J]. 深圳大学学报(理工版) 2020(04)

- [7].城市景观斜拉桥的设计索力优化技术研究[J]. 水电站设计 2020(02)

- [8].基于生命周期公路斜拉桥（20+2*30+20m）环境贡献综合研究[J]. 中小企业管理与科技(上旬刊) 2020(10)

- [9].S形曲线斜拉桥非线性静风稳定性分析[J]. 武汉理工大学学报(交通科学与工程版) 2020(05)

- [10].郑万铁路转体斜拉桥成功转体[J]. 安装 2018(12)

- [11].斜拉桥减震研究探析[J]. 广东建材 2019(01)

- [12].斜拉桥成桥索力优化方法研究综述[J]. 中国公路学报 2019(05)

- [13].斜拉桥的发展现状及常见问题浅析[J]. 居业 2017(11)

- [14].斜拉桥主塔的拼装测量[J]. 山西建筑 2016(36)

- [15].上地斜拉桥成桥状态和施工控制分析研究[J]. 青海交通科技 2016(06)

- [16].部分斜拉桥索梁活载比计算公式的推导[J]. 公路 2016(11)

- [17].CFRP索斜拉桥地震波行波效应分析[J]. 工程与建设 2016(05)

- [18].双斜塔斜拉桥结构设计要点分析[J]. 城市道桥与防洪 2017(01)

- [19].浅谈斜拉桥的基本概况及发展前景[J]. 河南建材 2016(05)

- [20].山区超高三塔斜拉桥结构设计探讨[J]. 交通科技 2017(03)

- [21].部分斜拉桥整体变温和索梁温差效应分析[J]. 四川建材 2017(04)

- [22].岩溶地区曲塔斜拉桥的设计总结[J]. 江西建材 2017(20)

- [23].曲率半径对曲线斜拉桥力学性能的影响分析[J]. 铁道建筑 2017(06)

- [24].曲线斜拉桥地震响应分析[J]. 西南公路 2017(02)

- [25].基于能量法的斜拉桥纵向1阶自振周期简化计算[J]. 中国公路学报 2017(07)

- [26].大跨度曲线斜拉桥地震动最不利入射角度研究[J]. 四川建筑 2017(04)

- [27].三塔斜拉桥结构刚度参数敏感性研究[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2017(08)

- [28].独塔部分斜拉桥动力特性的参数分析研究[J]. 福建交通科技 2017(04)

- [29].加拿大尼皮贡河斜拉桥[J]. 世界桥梁 2016(01)

- [30].让课堂充满快乐——评校本课程《走近斜拉桥》[J]. 成才 2015(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2a544cc6e2de1aebc2c73758.html