# 古建筑木构架燕尾榫节点加固试验研究

### 论文摘要

以木结构为主的建筑体系历史悠久,结构复杂,数量繁多,科学文化内涵极其丰富,抗震性能好,在世界建筑之林中有着重要地位。但许多保留下来的古建筑木结构由于年代久远,环境影响,结构残缺严重,需要及时进行有效的加固维修工作。本文通过对三个未加固及三个碳纤维布加固榫卯节点的木构架模型在低周反复荷载作用下的试验研究,得到了构架和榫卯节点滞回曲线、骨架曲线,通过分析加固前后构架和榫卯节点承载力、延性、耗能及刚度,结果显示榫卯节点采用碳纤维布加固后取得了较好的效果。从力学特点和构造形式入手,提出带有转动弹簧和粘滞阻尼器的节点单元模拟榫卯连接的计算模型,利用有限元法合成了加固木构架的刚度矩阵并提出了节点刚度的公式。通过科学的理论研究,为今后古建筑的维修和加固提供了理论参考,也为新型结构的出现指明了新的发展方向。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 研究意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 木结构古建筑营造技术研究

- 1.2.2 古建筑木结构修缮加固研究

- 1.3 传统加固燕尾榫节点的方法

- 1.4 有待解决的问题

- 1.5 本文研究的主要内容

- 2 古建筑木构架低周反复荷载试验

- 2.1 试验方法

- 2.2 试验材料

- 2.2.1 木材

- 2.2.2 碳纤维布

- 2.3 未加固木构架榫卯节点的试验

- 2.3.1 试验的名称

- 2.3.2 试件的制作

- 2.3.3 试验目的

- 2.3.4 试验设备及仪表

- 2.3.5 试验的加载过程

- 2.3.6 试验的过程及现象

- 2.4 加固木构架榫卯节点的试验

- 2.4.1 加固木构架的设计

- 2.4.2 碳纤维布的施工工艺

- 2.4.3 试验的目的和设备

- 2.4.4 试验的测点的布置方案

- 2.4.5 试验过程及现象

- 3 试验结果及加固效果分析

- 3.1 木构架水平刚度分析

- 3.1.1 木构架P-△滞回曲线

- 3.1.2 木构架P-△骨架曲线

- 3.1.3 P-△关系公式拟合

- 3.1.4 P-△恢复力模型

- 3.2 木构架燕尾榫转动刚度分析

- 3.2.1 燕尾榫节点M—θ滞回曲线

- 3.2.2 燕尾榫节点M—θ骨架曲线

- 3.2.3 M—θ关系公式拟合

- 3.2.4 M—θ恢复力模型

- 3.3 加固效果分析

- 3.3.1 强度

- 3.3.2 刚度

- 3.3.3 耗能和变形能力

- 3.4 加固节点的承载力分析

- 3.5 本章总结

- 4 加固木构架刚度理论分析

- 4.1 加固木构架刚度分析

- 4.1.1 两端燕尾榫半刚性连接单元的刚度矩阵

- 4.1.2 一端半刚性另一端铰接连接单元的刚度矩阵

- 4.1.3 加固木构架整体刚度的合成

- 4.1.4 加固木构架刚度的验证

- 4.2 加固燕尾榫节点受力机理及承载力计算

- 4.3 小结

- 5 结论与展望

- 5.1 主要结论

- 5.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录

- 攻读硕士学位期间发表的论文

- 攻读硕士学位期间参与的科研项目

### 相关论文文献

- [1].建筑这门艺术[J]. 数学大王(智力快车) 2017(05)

- [2].苏州帮、徽州帮、婺州帮传统木构架的构造与工艺[J]. 民艺 2018(02)

- [3].以骑厦楼为基本模型的丽江纳西传统木构架体系建立[J]. 北方工业大学学报 2018(03)

- [4].古木结构中抬梁式和穿斗式木构架受力性能试验研究[J]. 建筑结构学报 2019(07)

- [5].秦氏旧宅厅堂木构架体系结构性能分析[J]. 郑州大学学报(理学版) 2014(02)

- [6].穿斗式木构架抗震特性分析[J]. 结构工程师 2014(01)

- [7].宋式木构架模型动力特性试验研究[J]. 四川建筑科学研究 2017(03)

- [8].纳西传统民居之骑厦楼木构架营造技术研究[J]. 山西建筑 2017(31)

- [9].川南地区穿斗式木构架民居的动力特性[J]. 世界地震工程 2014(03)

- [10].徽州古民宅木构架类型及柱的营造[J]. 安徽建筑工业学院学报(自然科学版) 2008(02)

- [11].唐代殿堂型木构架柱架摇摆抗侧机理研究[J]. 工程力学 2019(10)

- [12].抬梁?穿斗?中国传统木构架分类辨析——中国传统木构架发展规律研究(上)[J]. 华中建筑 2018(06)

- [13].芦山7.0级地震穿斗木构架房屋震害特点及原因简析[J]. 土木工程学报 2014(03)

- [14].穿斗式木构架结构与轻型木结构抗震性能振动台试验研究[J]. 建筑结构学报 2012(06)

- [15].徽州古民宅中穿斗式木构架的结构与构造[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版) 2010(03)

- [16].福州清代穿斗式木构架古民居的迁建工艺及建筑价值分析[J]. 城市建筑 2020(12)

- [17].墙体参与工作的木构架古建筑抗震分析方法[J]. 建筑结构学报 2018(09)

- [18].传统民居穿斗式木构架抗震性能振动台试验研究[J]. 土木工程学报 2019(12)

- [19].秦氏旧宅厅堂木构架体系动力性能分析[J]. 建筑科学与工程学报 2014(02)

- [20].柱脚损伤木构架的抗震性能研究[J]. 建筑结构 2019(09)

- [21].古建筑木构架的整体稳定性分析[J]. 世界地震工程 2008(01)

- [22].浙江省传统建筑木构架研究[J]. 建筑学报 2009(03)

- [23].景德镇清代天井式民居木构架营造技艺研究[J]. 北方工业大学学报 2018(04)

- [24].基于演化视角的穿斗架分类研究[J]. 建筑史 2019(02)

- [25].蓬莱阁木构架承载力有限元分析[J]. 烟台大学学报(自然科学与工程版) 2010(01)

- [26].木构架承重-空斗墙围护民居抗震加固振动台试验研究[J]. 世界地震工程 2019(01)

- [27].中国古代木构架建筑建构思维方式初探[J]. 建筑史 2008(00)

- [28].浅谈豫西南山地传统民居的木构架技术特征[J]. 华中建筑 2016(04)

- [29].桂林传统建筑木结构构筑技术地域性特征浅析[J]. 江西建材 2015(11)

- [30].徽州穿斗式木构架营造技艺数字化传承保护研究[J]. 美术教育研究 2016(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2a57d17b16bd80cf11dee086.html