# 城市污水处理厂A~2/O工艺调试和运行

### 论文摘要

水是人类维持生命与生理活动必不可少的物质,也是人类进行积极的社会、经济活动必不可少的物质,其需要随着人类社会、经济活动的发展和人类生活水平的提高而日益增加,而地球上水的储量是有限的,水是不能新生的,只能通过大循环而再生。而城市污水就近可得,水量、水质也相对稳定,经适当处理后加以回用是解决水资源短缺的一项良策。因此城市污水处理工程成了寻找第二水源的现代化城市配套建设的基础设施。城市污水处理厂工艺流程复杂,涉及到很多的配套设施,要想出水水质达到一定出水标准,就必须进行不断的调试和跟踪记录,并分析,所以工艺调试是污水处理厂达到预期出水水质所必须的一项重要环节。本文是以应县县城污水处理厂A2/O工艺为研究对象,对正运行的污水厂出水水质标准的提升,进行调试研究。对出水水质的影响是多方面的,其中,在工艺方面最主要的是生物反应器,也就是厌氧池、缺氧池、好氧池。回流混合液已为2Q,不作调试。主要对活性污泥的浓度、溶解氧进行调试。本次调试从2010年7月开始,历经2个月。从2010年9月-2011年1月进行跟踪记录,运行数据除氨氮在冬季不理想以外,其他各项出水指标均能达到标准。COD、BOD、SS、TP从2010年9月-2011年1月的平均去除率为93%、96%、96.5%、90.5%。A2/O工艺调试中出现的问题及解决方法,作为一个理论与实践方面的探讨。应县最热在7月,最冷在1月。本次调试经历从最热到最冷的一个过程。A2/O工艺的好氧池使用了富氧曝气装置,通过对活性污泥浓度和溶解氧的调试,在温度较冷的冬季,应县县城污水处理厂的出水水质也能达到预期的处理效果。经过半年的调试和跟踪污水处理厂的出水水质相对稳定。在A2/O工艺的运行过程中,要注意对处理构筑物和设备的维护保养工作,并做好维护记录的存档。对于污水厂的工作人员,要不定期的进行培训。对进入该厂的污水,要对其水质水量的变化做好日常水质化验和分析,并保存记录完整的各种资料,并要调整好运行条件。本论文根据运行调试中遇到的问题,提出了几点建议。然后对该厂的运行成本和效益,做了分析,为新建和将要建的污水处理厂的运行管理人员提供参考。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 我国污水处理现状及主要问题

- 1.2 山西省污水处理存在的问题及发展趋势

- 1.3 应县县城污水处理厂工程建设的迫切性和合理性

- 1.4 研究内容和意义

- 1.4.1 选题依据

- 1.4.2 研究内容

- 1.4.3 实际应用意义

- 第二章 污水处理工艺

- 2.1 国内外城市污水处理工艺概述

- 2.2 常用污水处理工艺特点分析

- 2/O工艺'>2.3 A2/O工艺

- 2/O工艺中单元处理功能与特征'>2.4 A2/O工艺中单元处理功能与特征

- 2.4.1 工作原理

- 2/O工艺的优点'>2.4.2 A2/O工艺的优点

- 第三章 应县县城污水处理厂概况

- 3.1 城市概况及自然条件

- 3.2 应县县城污水处理厂简介

- 3.3 污水处理工艺的选择

- 2/O工艺方案'>3.3.1 A2/O工艺方案

- 3.3.2. orbal氧化沟工艺方案

- 3.3.3. 工艺方案比选

- 第四章 应县县城污水处理厂的工艺系统性能及调试

- 4.1 污水处理厂的工艺系统性能

- 4.1.1 污水处理厂设计进出水水质及水量

- 4.1.2 工艺流程

- 4.1.3 主要构筑物及其参数

- 4.1.4 污水厂鸟瞰图和管网图

- 4.2 调试前的准备工作

- 4.3 活性污泥培养过程中应注意事项

- 4.3.1 营养物

- 4.3.2 DO（溶解氧）

- 4.3.3 温度（T）

- 4.3.4 PH值

- 4.4 系统启动与污泥培养驯化

- 4.4.1 调试过程中菌种培养方法的确定

- 4.4.2 培养过程

- 4.5 调试期间进出水水质测试结果

- 4.6 进水水量及水质

- 4.7 调试效果检测情况简述

- 4.8 调试小结

- 2/O工艺调试中出现的问题及解决方法'>4.9 A2/O工艺调试中出现的问题及解决方法

- 4.9.1 脱氮反应引起的污泥上浮

- 4.9.2 处理水SS浓度高造成处理水COD升高

- 4.9.3 系统内的泡沫问题

- 4.9.4 冬季脱氮除磷效果不好

- 4.9.5 曝气池的池角污泥不好清理

- 第五章 应县县城污水处理厂的经营管理

- 5.1 管理机构

- 5.1.1 日常管理人员的安排

- 5.1.2 技术管理

- 5.1.3 系统操作与维护要求

- 5.2 节能

- 5.3 环境保护

- 5.3.1 废气对周边环境的影响

- 5.3.2 设备噪声的影响

- 5.3.3 污泥对环境的影响

- 5.4 消防

- 5.5 劳动安全卫生

- 5.6 污水排放系统

- 5.7 资金情况

- 5.8 处理效益分析

- 5.8.1 环境效益

- 5.8.2 社会效益

- 5.8.3 经济效益

- 第六章 结论与建议

- 6.1 结论

- 6.2 建议

- 参考文献

- 致谢

- 攻读学位期间发表的学术论文目录

### 相关论文文献

- [1].西藏首座现代化城市污水处理厂即将投入使用[J]. 给水排水动态 2010(06)

- [2].城市污水处理厂设计中的节能考虑[J]. 给水排水动态 2012(02)

- [3].污水处理厂高程布置与提升泵节能分析[J]. 给水排水动态 2012(02)

- [4].城镇污水处理厂除臭工程的设计探讨[J]. 给水排水动态 2013(02)

- [5].梅钢生活污水处理厂改造及运行控制研究[J]. 梅山科技 2018(04)

- [6].各地建污水处理厂热情高涨污水处理工艺如何因地制宜?[J]. 给水排水动态 2009(02)

- [7].污水处理厂改扩建设计(第二版)[J]. 给水排水动态 2016(01)

- [8].广东省为满足需求五年内或将从西江引水[J]. 给水排水动态 2011(01)

- [9].抚顺市三宝屯污水处理厂运行现状问题分析[J]. 科学技术创新 2019(33)

- [10].基于多目标优化模型的城镇污水处理厂选址分析[J]. 地理空间信息 2019(12)

- [11].乡镇污水处理厂入河排污口设置论证问题探讨[J]. 绿色科技 2019(22)

- [12].污水处理厂自动控制系统设计分析[J]. 数字技术与应用 2019(10)

- [13].污水处理厂设备管理存在的问题及改进措施[J]. 设备管理与维修 2019(22)

- [14].对污水处理厂成本控制研究[J]. 商讯 2019(36)

- [15].某污水处理厂的能效对标评估与节能改造浅述[J]. 能源与环境 2019(06)

- [16].地下式污水处理厂建设中自动化控制系统的设计与应用[J]. 地产 2019(18)

- [17].污水处理厂成本管理数字化转型初探[J]. 浙江经济 2019(23)

- [18].污水处理厂远程监测系统的研究[J]. 山西化工 2019(06)

- [19].铁前污水处理厂微絮凝过滤器改造[J]. 天津冶金 2019(06)

- [20].沈阳:新扩建10座污水处理厂 补城区排水短板[J]. 城乡建设 2020(03)

- [21].城镇污水处理厂运行中存在的问题及改进措施——以福建某新区污水处理厂为例[J]. 化学工程与装备 2020(01)

- [22].光伏储能技术应用于污水处理厂的分析[J]. 工程建设与设计 2020(03)

- [23].数字水务及其在污水处理厂中的应用探索[J]. 中国市政工程 2020(01)

- [24].《地下式城镇污水处理厂工程技术指南》解读[J]. 中国环保产业 2020(01)

- [25].分散型乡镇污水处理厂集约化运营的应用[J]. 中国环保产业 2020(01)

- [26].污水处理厂怎么做好消毒灭菌？[J]. 环境经济 2020(Z2)

- [27].地下式污水处理厂于城镇规划中价值提升方法[J]. 山西建筑 2020(05)

- [28].乡镇污水处理厂工艺方案选择[J]. 节能 2020(01)

- [29].基于多源信息融合的智慧污水处理厂管控平台建设与应用[J]. 给水排水 2020(01)

- [30].我国城镇污水处理厂建设运行现状及存在问题分析[J]. 建材与装饰 2020(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2a7adc4ce7e27b702525c3b3.html