# 超支化聚酯复合纳滤膜的制备及性能研究

### 论文摘要

纳滤技术是一种具有特殊分离性能的新型低压驱动膜分离技术,对于高价离子及分子量介于200～1000道尔顿的有机分子具有很高的截留性能。因其具有过程操作压力低,能耗低等优点,己在有机物纯化、海水淡化、饮用水净化,各种工业废液（水）处理,染料浓缩和资源回用等领域得到广泛应用。纳滤膜的制备方法主要有相转化法、共混法、荷电化法、复合法等,其中应用最为广泛的则是复合法中的界面聚合法。本论文采用界面聚合法,选用聚丙烯腈（PAN）超滤膜作为基膜,以超支化聚酯（H20、H30、H40）作为水相单体,均苯三甲酰氯（TMC）作为有机相单体,制备了具有高脱盐率、高通量以及良好稳定性的纳滤膜,研究超支化聚合物结构、末端基团数对膜性能的影响。利用红外光谱仪（FT-IR）、X-光电子能谱（XPS）仪、扫描电镜（SEM）和接触角测试仪（CA）等分析仪器对膜表面元素成分及表面形态进行表征。详细考察了两相单体官能团摩尔比、交联时间及热处理时间对膜性能的影响。通过单因素实验确定了界面聚合的较优条件：-OH/-CClO为6：1,交联时间为20min,热处理温度80℃,热处理时间20min。该优化条件下制备所得的NF-G4膜在0.6MPa下,对1g/L的Na2SO4溶液截留率为96.80%,纯水通量高达42.6L/（m2·h）。实验对膜的物化性能进行了考察,并研究了操作条件对膜性能的影响。结果表明该复合膜耐酸碱性强,长期运行稳定。当操作压力从0.2MPa增加到0.6MPa时,复合膜纯水通量呈线性增加,对Na2SO4溶液截留率也随之增高,但增幅较小。由于孔径筛分和Donnan平衡的协同作用,复合膜对不同盐截留率随着HPE代数的升高而逐渐升高；不同盐截留率从高到低的顺序是Na2SO4>NaCl>MgSO4>MgCl2,表明该复合膜是典型的荷负电纳滤膜。通过纳滤膜对模拟染料废水的连续脱盐浓缩处理,考察复合膜对不同染料的截留性能,并分析了其分离机理。结果表明,该纳滤膜在分离过程中由于同时受到孔径筛分和Donnan效应的协同作用,更适合应用于对分子量较高的染料及阴离子型染料的浓缩与回收。用NF-G4膜对染料废水进行连续浓缩实验,结果表明,NF-G4膜对活性艳蓝XBR的截留率保持92%以上,染料浓度提高了2.5倍,回收率约为71.6%。平均脱盐率为71.89%,且随着NaCl溶液浓度增加而增加,从而证明该膜适合用于染料脱盐浓缩。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 文献综述

- 1.1 引言

- 1.2 膜分离技术

- 1.2.1 膜分离技术概述

- 1.2.2 膜分离过程简介

- 1.3 纳滤技术

- 1.3.1 纳滤技术概述

- 1.3.2 纳滤膜的制备方法

- 1.3.3 纳滤膜的材质

- 1.3.4 纳滤膜的应用研究现状及展望

- 1.4 超支化聚合物

- 1.4.1 超支化聚合物简介

- 1.4.2 超支化聚合物在分离膜中的应用

- 1.5 课题的意义及研究内容

- 1.5.1 课题的意义

- 1.5.2 主要研究内容

- 1.5.3 课题创新点

- 第二章 实验仪器和方法

- 2.1 实验试剂和仪器

- 2.1.1 试剂及药品

- 2.1.2 仪器与设备

- 2.2 实验方法

- 2.2.1 实验原理

- 2.2.2 纳滤膜的制备

- 2.3 膜性能表征方法

- 2·h））的测定'>2.3.1 通量F（L/（m2·h））的测定

- 2.3.2 截留率的测定

- 2.3.3 模拟染料废水

- 2.3.4 染料浓度的测定

- 2.4 纳滤膜的表征及分析方法

- 2.4.1 傅里叶变换红外光谱（FTIR）分析

- 2.4.2 X-光电子能谱（XPS）分析

- 2.4.3 扫描电镜（SEM）形貌分析

- 2.4.4 接触角（CA）表征

- 第三章 纳滤膜制备工艺的优化

- 3.1 纳滤膜表征结果

- 3.1.1 FTIR表征

- 3.1.2 XPS表征

- 3.1.3 SEM表征

- 3.1.4 接触角（CA）测定

- 3.2 制备工艺条件对膜性能的影响

- 3.2.1 HPE浓度对膜性能的影响

- 3.2.2 TMC浓度对膜性能的影响

- 3.2.3 交联时间对膜性能的影响

- 3.2.4 热处理时间对膜性能的影响

- 3.3 本章小结

- 第四章 纳滤膜处理染料废水及其性能研究

- 4.1 操作条件对膜性能的影响

- 4.1.1 操作压力对膜性能的影响

- 4.1.2 溶液pH对膜性能的影响

- 4.1.3 无机盐种类对膜性能的影响

- 4.2 膜稳定性测试

- 4.3 NaCl进料浓度对膜性能的影响

- 4.4 纳滤膜对不同染料的截留性能

- 4.5 纳滤膜对染料的浓缩脱盐

- 4.6 本章小结

- 第五章 结论与展望

- 5.1 实验结论

- 5.2 问题与展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].降雨时截流式合流管的污染物截留率的取值[J]. 中国给水排水 2009(08)

- [2].无机盐体系卷式纳滤膜真实截留率的求取方法[J]. 膜科学与技术 2010(06)

- [3].硝酸铵-微量硝酸钙体系的纳滤过程研究[J]. 膜科学与技术 2017(02)

- [4].湖南会同杉木人工林林冠截留特征[J]. 生态学报 2016(13)

- [5].陶瓷膜处理储运油泥废水实验研究[J]. 广东化工 2017(10)

- [6].降雨时排水合流管道截流系统的污染物截留率和溢流量[J]. 给水排水 2008(09)

- [7].聚乙二醇法测定超滤膜截留率的不确定度评定[J]. 计量学报 2018(01)

- [8].多层羧甲基壳聚糖复合膜的制备及性能[J]. 现代化工 2017(07)

- [9].超滤膜的制备及其截留率与产水SDI值之间的关系[J]. 中国塑料 2019(09)

- [10].高通量反渗透膜基膜的制取研究[J]. 水处理技术 2017(02)

- [11].纳滤技术在海水淡化中的应用实验研究[J]. 水处理技术 2015(10)

- [12].陶瓷膜纳滤处理小分子染料废水试验研究[J]. 现代化工 2017(06)

- [13].膜技术用于硬水脱盐[J]. 矿产综合利用 2016(06)

- [14].阳离子聚丙烯酰胺改性聚乙烯醇纳滤膜的研究[J]. 水处理技术 2014(02)

- [15].纳滤法处理含氟废水工艺条件的研究[J]. 现代化工 2012(03)

- [16].马来酸-丙烯酸共聚物络合超滤处理含锰废水(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2014(04)

- [17].低压条件下双甘膦NaCl混合溶液的纳滤分离性能研究[J]. 水处理技术 2011(05)

- [18].正渗透膜对印染废水中铬的处理特性[J]. 膜科学与技术 2019(04)

- [19].扩散渗析法回收铝箔腐蚀废液中硝酸[J]. 膜科学与技术 2017(03)

- [20].复合纳滤膜对水体中PFOS的截留率及通量的影响[J]. 化工管理 2016(23)

- [21].微量间苯二胺对聚哌嗪酰胺复合纳滤膜性能的影响[J]. 水处理技术 2014(07)

- [22].反渗透、纳滤膜技术脱除小分子有机物的研究进展[J]. 膜科学与技术 2009(03)

- [23].甲壳素-硅酸四乙酯膜的制备和性能[J]. 高分子材料科学与工程 2019(11)

- [24].煤化工含盐废水纳滤分盐效果研究[J]. 煤炭加工与综合利用 2020(06)

- [25].BSA法测定超滤膜截留率的不确定度评定[J]. 计量学报 2019(02)

- [26].PVDF超滤膜的制备影响因素研究[J]. 化工新型材料 2017(09)

- [27].膜技术分离金银花绿原酸提取液工艺研究[J]. 食品科学 2010(20)

- [28].纳滤膜在地下水除氟中对Cl~-/F~-的选择性分离[J]. 环境科学与管理 2010(09)

- [29].绿色屋面对雨水径流控制效果及影响因素[J]. 浙江大学学报(工学版) 2018(05)

- [30].超滤膜牛血清蛋白截留率测定的不确定度评定[J]. 盐业与化工 2016(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2a8f549ecd259a5f86e2ccdc.html