# 基于元胞自动机的快速路交通流建模与仿真研究

### 论文摘要

随着我国的交通设施建设资金投入不断增加,城市化、机动化进程迅速加快,城市快速路迅猛发展,已经成为联系城市各区域的重要干道。在快速路系统中,两个相邻匝道的距离较近时,会形成交通冲突区,即交织区;交织区在入口匝道和出口匝道处经常造成交通拥塞,严重影响了快速路的重要功能,成为制约城市交通的一个瓶颈。长期以来由于受技术手段等原因的限制,对交织区交通流特性方面的研究较少;随着计算机仿真技术的不断发展,可以利用该技术对其进行研究。元胞自动机作为一种离散性微观模型,关注交通流中个体车辆的运动状态,可以方便灵活地修改其更新规则,适合用于快速路交通流仿真研究。本文首先对交通仿真技术及其研究现状进行了分析,论述了元胞自动机技术及其在交通仿真中的应用。重点对交织区交通流规律进行研究,基于元胞自动机理论建立了交织区断面发车模型和仿真模型,并在此基础了设计开发了一个交织区交通仿真原型系统。本文主要工作如下:(1)在交织区实测数据的基础上,利用统计学、概率学方法对交织区各入口断面的车辆到达规律、车速规律进行了研究,建立了交织区断面发车模型,给出了模型实现的计算机算法,并利用实测数据确定了相关参数,进行了拟合检验。建立的模型参数易于修改,具有很好的通用性。(2)充分考虑到辅道交通流对交织区的影响,以元胞自动机NS模型为基础,通过设定跟车规则、换道规则,对一个包含入口匝道、出口匝道、主线车道和辅道的快速路交织区系统建立模型进行微观仿真。仿真得出交织区长度对流量、密度、速度等交通流参数的影响及最优交织区长度参考值,并用HCM经验公式的计算结果验证了模型。(3)在建立断面发车模型、仿真模型的基础上,采用面向对象方法设计开发了一个交织区交通仿真原型系统。该原型系统能对不同交通流条件下的快速路交织区进行仿真,且方便修改仿真参数,具有良好的可扩展性、灵活性和交互性。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 课题研究背景

- 1.2 课题研究的内容及意义

- 1.2.1 基本概念

- 1.2.2 课题研究内容

- 1.2.3 课题研究意义

- 1.3 研究的技术路线

- 1.4 课题研究方法

- 1.5 论文的组织结构

- 第二章 交通仿真与元胞自动机技术综述

- 2.1 引言

- 2.2 交通仿真概述

- 2.3 交通仿真模型的研究现状

- 2.3.1 国外研究现状

- 2.3.2 国内研究现状

- 2.4 元胞自动机技术

- 2.4.1 元胞自动机的概念

- 2.4.2 元胞自动机的构成

- 2.4.3 元胞自动机的应用

- 2.5 元胞自动机在交通仿真中的应用

- 2.5.1 交通微观仿真模型的发展

- 2.5.2 典型的交通元胞自动机模型

- 2.6 本章小结

- 第三章 交织区断面发车规律研究

- 3.1 引言

- 3.2 交织区车辆运行特性分析

- 3.2.1 合流处车辆运行特征

- 3.2.2 分流处车辆运行特征

- 3.2.3 交织区内车辆运行特征

- 3.3 数据采集与处理

- 3.3.1 数据采集的目的

- 3.3.2 数据采集的内容

- 3.3.3 数据采集的方法

- 3.3.4 数据的处理

- 3.4 断面车辆生成建模

- 3.4.1 随机数的产生

- 3.4.2 断面车辆生成规律研究

- 3.4.3 模型的计算机算法实现

- 3.5 车速正态分布生成建模

- 3.5.1 正态分布随机变量的产生

- 3.5.2 模型建立与计算机算法实现

- 3.6 模型验证

- 2拟合检验'>3.6.1 断面车辆生成模型的x2拟合检验

- 2拟合检验'>3.6.2 车速正态分布模型的x2拟合检验

- 3.7 本章小结

- 第四章 交织区的元胞自动机仿真建模

- 4.1 引言

- 4.2 仿真模型描述

- 4.3 跟车模型的建立

- 4.3.1 车辆的跟车行为

- 4.3.2 跟车规则

- 4.3.3 边界及跟车冲突的解决

- 4.4 换道模型的建立

- 4.4.1 换道规则

- 4.4.2 特殊的换道情形

- 4.5 仿真实验

- 4.5.1 车流密度、出匝流量与交织区长度关系

- 4.5.2 主线平均速度与交织区长度关系

- 4.6 模型验证

- 4.7 本章小结

- 第五章 交织区仿真软件的设计开发

- 5.1 引言

- 5.2 面向对象方法

- 5.3 系统的功能介绍

- 5.4 系统的总体设计

- 5.4.1 总体框架

- 5.4.2 类的设计

- 5.5 系统的模块设计

- 5.5.1 输入模块

- 5.5.2 仿真模块

- 5.5.3 输出模块

- 5.6 系统界面

- 5.7 本章小结

- 第六章 总结与展望

- 6.1 全文总结

- 6.2 工作展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].智能网联车环境下异质交通流稳定性及安全性分析[J]. 北京交通大学学报 2020(01)

- [2].新冠肺炎流行期间高速公路交通流恢复期预测研究[J]. 中国公路 2020(08)

- [3].基于文献计量的动态交通流研究[J]. 重庆交通大学学报(自然科学版) 2020(08)

- [4].研究降雨事件对交通流时空特性的影响[J]. 交通运输系统工程与信息 2020(04)

- [5].一日内与逐日的双动态网络交通流演化[J]. 武汉理工大学学报(交通科学与工程版) 2020(04)

- [6].智能网联车环境下异质交通流稳定性及安全性分析[J]. 电子制作 2020(21)

- [7].基于现实与虚拟交互的交通流再现实验方法[J]. 同济大学学报(自然科学版) 2018(12)

- [8].基于数据融合的交通流检测设施布点优化评价指标及应用研究[J]. 中国公共安全 2016(19)

- [9].基于物联网的智能交通流探测技术研究[J]. 科技创新与应用 2016(34)

- [10].弹性需求下的网络交通流逐日动态演化[J]. 物理学报 2017(06)

- [11].动态占有率与交通流三参数之间的关系[J]. 住宅与房地产 2017(09)

- [12].突变理论在交通流分析中的应用[J]. 自动化与仪器仪表 2017(07)

- [13].基于虚拟变量回归分析无人驾驶汽车对交通流的影响[J]. 文山学院学报 2017(03)

- [14].张量分解方法视角下研究交通流网络的时空特征[J]. 时代农机 2017(04)

- [15].考虑延迟效应的交通流宏观流体力学模型[J]. 广西科学 2017(04)

- [16].基于交通指数云图的宏观交通流分析方法综述[J]. 上海理工大学学报 2017(04)

- [17].基于交通波模型的事故对连续交通流影响机理研究[J]. 建筑技术开发 2017(12)

- [18].考虑车与车互联通讯技术的交通流跟驰模型[J]. 物理学报 2016(01)

- [19].一种基于RFID技术的交通流检测方案[J]. 智能城市 2016(05)

- [20].船舶交通流建模与仿真研究进展[J]. 水利水运工程学报 2014(06)

- [21].路边停车对路段交通流延误影响研究[J]. 交通科技 2015(01)

- [22].基于云模型的非机动车交通流速度仿真[J]. 公路交通科技 2015(11)

- [23].节假日高速公路免费通行条件下交通流组织研究[J]. 经济与社会发展研究 2014(06)

- [24].复杂交通流条件下自适应信号控制系统协调优化方法的研究[J]. 公路 2020(08)

- [25].基于常微分方程的城市密集交通流疏导模型[J]. 计算机仿真 2020(08)

- [26].港内交通流影响因素与优化建议[J]. 中国水运(下半月) 2019(06)

- [27].交通流网络的时空特征解析——基于张量分解方法视角[J]. 地理科学 2016(11)

- [28].基于元胞自动机的高速公路隧道群交通流建模与仿真[J]. 筑路机械与施工机械化 2016(11)

- [29].基于超级网络的空铁联合交通流分布模型[J]. 武汉理工大学学报(交通科学与工程版) 2017(05)

- [30].考虑拥挤交通流再分配的单点自组织信号控制方法[J]. 交通科技与经济 2016(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2aa3e11ffa4f749026797417.html