# 广州西二环高速公路膨胀土路基设计与施工关键技术研究

### 论文摘要

膨胀土因其特有的工程特性,给高速公路建设与运营带来不少麻烦论文在对国内外已有研究成果调研的基础上,结合广州西二环工程实际,分析了现场膨胀土的矿物成份,对现场膨胀土进行了分类。通过对现场具有代表性土样进行化学分析,发现土样矿物成份中石英含量在80%左右,高岭石-蒙脱石混合物含量为10%,埃洛石含量在8%-11%,判定现场膨胀土主要为中-弱膨胀土。提出了广州西二环膨胀土路段设计及施工工艺,膨胀土地区路堑边坡防护主要采用浆砌片石护面墙防护和护面墙+TBS植被防护两种形式。膨胀土路段填方路堤采用单级坡,边坡坡率按1：1.5设计。高度小于4m的填方路堤,采用植草防护边坡；路堤高度大于4.0m小于6.0m的填方路段边坡采用三维网植草方案防护；路堤高度大于6.0m的填方路段边坡采用拱形骨架植草防护+三维网植草方案防护；通过水塘、鱼塘、水库、稻田的填方路段,边坡一定高度范围内采用浆砌片石防护。在研究成果的基础上,结合已有的研究成果,从膨胀土路基的处治技术、膨胀土路基设计关键技术、膨胀土路基施工关键技术等方面形成了膨胀土路基病害防治技术。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 概述

- 1.1 引言

- 1.2 研究现状

- 1.2.1 膨胀土的概念

- 1.2.2 膨胀土的分类标准

- 1.2.3 膨胀土研究现状

- 1.3 课题研究内容和思路

- 1.3.1 研究内容

- 1.3.2 研究思路

- 第二章 广州西二环膨胀土判别及分类

- 2.1 概述

- 2.1.1 工程概况

- 2.1.2 地形地貌及地质特征

- 2.1.3 膨胀土分布规律

- 2.1.4 膨胀土形成历史及其成因

- 2.2 现场取样点布设与取样

- 2.3 现场膨胀土的矿物成分

- 2.3.1 矿物成分分析原理及设备

- 2.3.2 试验结果

- 2.3.3 矿物成分分析结论

- 2.4 现场膨胀土的物理与胀缩性指标

- 2.4.1 一般物理指标

- 2.4.2 胀缩性指标

- 2.5 现场膨胀土膨胀态势判定

- 2.6 小结

- 第三章 膨胀土路基及边坡工程的设计与施工技术

- 3.1 概述

- 3.2 控制参数的确定

- 3.2.1 换填土压实参数试验

- 3.2.2 换填土CBR试验

- 3.3 膨胀土路堑设计与施工

- 3.3.1 路堑边坡设计

- 3.3.2 路堑边坡防护与加固

- 3.3.3 膨胀土路堑设计与施工

- 3.4 膨胀土路堤设计与施工

- 3.4.1 路堤边坡设计

- 5.4.2 路堤边坡防护与加固

- 3.4.3 路基设计与施工

- 3.4.4 相关施工工艺

- 3.5 路基取土坑、弃土坑

- 3.5.1 取土坑设计

- 3.5.2 弃土坑设计

- 3.6 膨胀土地区路基路面排水系统设计

- 3.6.1 路基排水

- 3.6.2 路面排水

- 3.7 小结

- 第四章 膨胀土路基病害防治技术

- 4.1 概述

- 4.2 膨胀土路用性能的工程适用性评价

- 4.2.1 判定指标或方法

- 4.2.2 适用性评价

- 4.3 膨胀土路基的常用处理方法、原理及适用范围

- 4.4 膨胀土路基设计关键技术

- 4.4.1 路基路面材料

- 4.4.2 路基断面

- 4.4.3 路基高度

- 4.4.4 路基边坡

- 4.4.5 其它技术

- 4.5 膨胀土路基施工关键技术

- 4.5.1 路堤施工

- 4.5.2 路堑施工

- 4.5.3 路基施工常见问题及处理方法

- 第五章 主要结论和建议

- 5.1 主要结论

- 5.2 进一步建议

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的文章

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].高速公路膨胀土路基施工技术[J]. 交通世界 2019(32)

- [2].膨胀土路基施工技术研究[J]. 交通世界 2019(32)

- [3].高速公路石灰改良膨胀土路基施工技术的应用研究[J]. 建材与装饰 2020(01)

- [4].高速公路膨胀土路基施工技术探析[J]. 交通世界 2020(17)

- [5].公路膨胀土路基处理措施探析[J]. 交通世界 2019(08)

- [6].高速公路工程中膨胀土路基的施工技术分析[J]. 华东公路 2019(03)

- [7].高速公路石灰改良膨胀土路基施工工艺[J]. 价值工程 2018(13)

- [8].高速公路膨胀土路基的施工处理技术研究[J]. 工程技术研究 2018(12)

- [9].高速公路膨胀土路基施工现状与对策[J]. 交通世界 2016(34)

- [10].高速公路膨胀土路基施工技术[J]. 黑龙江科技信息 2017(03)

- [11].麻昭高速公路膨胀土路基施工技术探讨[J]. 价值工程 2017(13)

- [12].浅析公路工程膨胀土路基施工技术要点[J]. 技术与市场 2017(04)

- [13].公路膨胀土路基变形预测与控制方法[J]. 山西建筑 2017(14)

- [14].高速公路膨胀土路基的施工处理[J]. 交通世界 2017(17)

- [15].道路施工中膨胀土路基的施工技术探讨[J]. 交通世界 2017(23)

- [16].高速公路膨胀土路基施工技术[J]. 民营科技 2017(09)

- [17].分析风化砂改良膨胀土路基施工关键问题[J]. 江西建材 2017(24)

- [18].公路膨胀土路基变形预控策略研究[J]. 西部交通科技 2017(10)

- [19].高速公路膨胀土路基施工的现状与对策[J]. 黑龙江交通科技 2016(01)

- [20].浅谈高速公路工程中膨胀土路基的施工工艺[J]. 黑龙江科技信息 2016(10)

- [21].风化砂改良膨胀土路基施工关键问题分析[J]. 黑龙江交通科技 2016(07)

- [22].公路膨胀土路基变形预测与控制方法[J]. 中国公路学报 2015(03)

- [23].高速公路工程中的膨胀土路基施工技术[J]. 中国新技术新产品 2015(13)

- [24].公路膨胀土路基病害分析和防治措施探讨[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2013(12)

- [25].高速公路工程膨胀土路基施工技术研究[J]. 工程机械与维修 2020(05)

- [26].高速公路膨胀土路基施工工艺和质量控制探讨[J]. 西部交通科技 2019(01)

- [27].高速公路膨胀土路基的施工处理方法关键要素探究[J]. 智能城市 2019(13)

- [28].膨胀土路基处理技术在国道改建工程中的应用[J]. 交通世界 2018(26)

- [29].膨胀土路基结构形变的影响因素研究[J]. 西部交通科技 2018(10)

- [30].弱膨胀土路基碾压的现场试验研究[J]. 中国科技论文 2017(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2aa56c3e735c23d06fff8d90.html