# 碳纳米管负载的钴基催化剂的费—托合成性能研究

### 论文摘要

费-托合成是煤间接液化的重要中间环节,是合成气（CO和H2）在一定的温度压力下按照一定的比例经由催化剂催化反应生成一系列液态产物的过程,产物主要包括各种烷烃和烯烃以及各种含氧化合物等。钴基催化剂相比于铁基催化剂有很多优点,如不易失活,具有较高的直链烷烃选择性,较高的碳链增长几率等而被广泛应用于费-托合成催化剂。载体的性质、催化剂的结构都对费-托合成催化剂的性能有着很大的影响。碳纳米管（carbon nanotubes, CNT）由于大的比表面积,合适的孔结构参数,耐酸耐碱性以及好的热传导性和热稳定性而被广泛用做费-托合成催化剂的载体。本论文工作以碳纳米管为载体,采用浸渍法并添加二氧化锆作为助剂制备了一系列钴基催化剂。采用透射电子显微镜、氮气物理吸附脱附、X-射线衍射、H2-程序升温还原、X-射线光电子能谱等技术对催化剂进行了表征,并在固定床反应器中对催化剂的费-托合成反应性能进行了测试。系统的考察了钴的活性位和CNT的孔径、助剂的加入方式对于费-托合成钴催化剂的催化性能的影响。主要研究结果如下:1.钴活性位的位置对费-托合成的催化性能有着显著的影响。钴颗粒负载在CNT的管内时,催化剂的反应活性比钴颗粒负载在CNT管外的催化剂要高,但是对于产物的选择性两者没有明显差别。在钴的颗粒大小一致的情况,这种反应活性的差别主要是由于CNT内外表面的电子性质不一样引起的。CNT的内表面的电子向外表面转移,使得内表面处于一种电子缺失状态,这种电子缺失部分由位于管内的活性金属补偿,使得位于管内的活性金属的氧化物种不稳定,更加容易还原,从而使得催化剂具有更高的反应活性。2.不同管径的CNT负载相同量的钴催化剂,活性金属的颗粒大小主要由CNT的孔径所控制,最小管径的CNT负载的钴催化剂表现出最高的费-托合成反应活性。这一方面是由于其高的分散度,另一方面小管径的CNT内表面的缺电子状态程度最大,使得小管径的CNT负载的催化剂更容易被还原,从而使得小管径CNT负载的催化剂具有最高的费-托合成反应活性。此外,小管径的CNT负载的催化剂表现出最佳的稳定性,这主要是由于小管径的CNT的空间限制了钴颗粒在反应过程中的团聚。3.助剂ZrO2的加入方式对催化剂的费-托合成催化性能也有很大的影响。先浸渍钴或者ZrO2和钴同时浸渍的催化剂,ZrO2的加入提高了钴的分散度,但是先浸渍钴后再加ZrO2,ZrO2覆盖了部分钴的表面,使得10ZrCo-CNT（11）表现出最低的反应活性。先浸渍ZrO2后浸渍钴的催化剂10CoZr-CNT（11）的钴颗粒虽然较大,但是催化剂表面钴原子的密度最大,从而表现出最高的反应活性。4.助剂ZrO2对不同管径的CNT负载的钴基催化剂的影响不同。对于小管径的CNT,助剂ZrO2的加入使得钴的颗粒变小,提高了钴的分散,而且钴物种的还原度也提高从而表面钴的含量增加,相比于未加助剂的催化剂,CO转化率增加的程度最大。而大管径的CNT负载的催化剂,ZrO2的加入并没有明显改变钴的颗粒大小,而且还原性几乎没有发生变化,只是由于催化剂比表面积的下降,引起表面钴原子的含量增加,表现出CO转化率有微小的提高。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 费-托合成研究背景及现状

- 1.2 费-托合成催化剂

- 1.2.1 铁催化剂

- 1.2.2 钴催化剂

- 1.3 费-托合成反应

- 1.4 费-托合成反应器及工艺

- 1.4.1 列管式固定床反应器

- 1.4.2 浆态床反应器

- 1.4.3 流化床反应器

- 1.4.4 费-托合成生产工艺

- 1.5 费-托合成反应机理

- 1.6 碳纳米管

- 1.6.1 碳纳米管简介

- 1.6.2 碳纳米管在费-托合成中的应用

- 1.7 论文选题目的和研究思路

- 第二章 催化剂的制备、表征及费-托合成反应活性评价方法

- 2.1 催化剂的制备

- 2.1.1 试剂和材料

- 2.1.2 载体的处理

- 2.1.3 催化剂的制备

- 2.2 催化剂的表征

- 2.2.1 透射电子显微镜

- 2 吸附-脱附'>2.2.2 N2吸附-脱附

- 2.2.3 X-射线衍射

- 2.2.4 氢气程序升温还原

- 2.2.5 X-射线光电子能谱

- 2.3 费-托合成反应活性测试

- 第三章 钴活性位性质和碳纳米管的孔径对费-托合成性能的影响

- 3.1 引言

- 3.2 实验

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 透射电子显微镜

- 2 物理吸附-脱附'>3.3.2 N2物理吸附-脱附

- 3.3.3 X-射线衍射

- 3.3.4 H2-程序升温还原

- 3.3.5 费-托合成活性测试

- 3.4 本章小结

- 第四章 助剂二氧化锆的加入方式对碳纳米管负载钴基催化剂的费-托合成性能的影响

- 4.1 引言

- 4.2 实验

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 透射电子显微镜

- 2 物理吸附-脱附'>4.3.2 N2物理吸附-脱附

- 4.3.3 X-射线衍射

- 4.3.4 H2-程序升温还原

- 4.3.5 X 射线光电子能谱

- 4.3.6 费-托合成活性测试

- 4.4 本章小结

- 第五章 助剂二氧化锆对不同孔径的碳纳米管负载钴基催化剂的费-托合成性能的影响

- 5.1 引言

- 5.2 实验

- 5.3 结果与讨论

- 5.3.1 透射电子显微镜

- 2 物理吸附-脱附'>5.3.2 N2物理吸附-脱附

- 5.3.3 X-射线衍射

- 5.3.4 H2-程序升温还原

- 5.3.5 X 射线光电子能谱

- 5.3.6 费-托合成活性测试

- 5.4 本章小结

- 论文总结

- 参考文献

- 附录

- 致谢

- 攻读学位期间所发表的学术论文目录

### 相关论文文献

- [1].电感耦合等离子体发射光谱法测定钌炭催化剂中的钌[J]. 能源化工 2019(05)

- [2].山西煤化所燃料电池催化剂设计研究取得进展[J]. 化工新型材料 2019(11)

- [3].介孔催化剂用于合成气制低碳醇的研究进展[J]. 当代化工研究 2020(03)

- [4].Y改性对V_2O_5-MoO_3/TiO_2催化剂脱硝性能的影响[J]. 现代化工 2020(03)

- [5].一种制备稀土顺丁橡胶的催化剂的制备方法[J]. 橡胶科技 2020(03)

- [6].钇掺杂钌催化剂的制备及其催化对硝基甲苯加氢制对甲基环己胺[J]. 精细石油化工 2020(02)

- [7].新型孔雀石型1,4-丁炔二醇催化剂的开发[J]. 辽宁化工 2020(04)

- [8].蜂窝式催化剂与平板式催化剂的运行现状分析[J]. 清洗世界 2020(04)

- [9].高铼酸铵热分解及其在银催化剂中的应用研究[J]. 齐鲁工业大学学报 2019(03)

- [10].介质阻挡放电联合锰基催化剂对乙酸乙酯的降解效果[J]. 环境工程学报 2020(05)

- [11].低变催化剂运行末期对装置的影响[J]. 化工设计通讯 2020(03)

- [12].乙烷驯化对银催化剂的性能影响研究[J]. 广东化工 2020(08)

- [13].规整催化剂数值模拟的研究进展[J]. 化工技术与开发 2020(04)

- [14].两种铬系催化剂的制备及催化乙烯聚合性能研究[J]. 精细化工中间体 2020(02)

- [15].全密度聚乙烯干粉催化剂的控制及优化[J]. 中国仪器仪表 2020(06)

- [16].车用催化剂的研究进展及产业现状[J]. 浙江冶金 2020(Z1)

- [17].有机化学反应中非金属有机催化剂的应用研究[J]. 化工管理 2020(18)

- [18].甲醇制丙烯催化剂侧线装置性能评价[J]. 现代化工 2020(06)

- [19].干燥过程对催化剂物化性质的影响[J]. 辽宁化工 2020(06)

- [20].甲烷化反应器催化剂积炭过程的模拟研究[J]. 高校化学工程学报 2020(03)

- [21].钴基费托合成催化剂硫中毒热力学分析[J]. 化学工程 2020(07)

- [22].合成气制二甲醚中残留钠对催化剂的影响[J]. 天然气化工(C1化学与化工) 2020(04)

- [23].费托合成钴基催化剂助剂研究进展[J]. 现代化工 2020(09)

- [24].二氧化硫氧化制硫酸用钒催化剂的研究进展[J]. 广州化工 2020(14)

- [25].催化裂化外取热器入口区域催化剂分布及优化[J]. 过程工程学报 2020(09)

- [26].Mn-Ce-Pr/Al_2O_3臭氧催化剂的制备及其性能研究[J]. 功能材料 2020(09)

- [27].钒催化剂在硫酸生产中的应用[J]. 广东化工 2020(17)

- [28].中低温煤焦油加氢反应中催化剂的开发与研究[J]. 化学工程师 2020(09)

- [29].乙炔氢氯化钌基催化剂的研究与进展[J]. 中国氯碱 2020(10)

- [30].Cu-xZrO_2/SiO_2改性催化剂对醋酸甲酯制乙醇性能的影响[J]. 天然气化工(C1化学与化工) 2020(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2ad37ba7a9767d03784e7858.html