# SbSn金属间化合物的结构和对石油改性研究

### 论文摘要

随着经济的发展,工农业对原油的需求量越来越大,而原油的品质越来越差,硫和重金属含量不断增高,给后续处理工艺带来很大的麻烦,同时也加剧了环境的污染。另一方面,世界各国对环保的要求越来越高,对原油产品中硫含量的限制越来越苛刻。这两方面的矛盾促使了原油加工中脱硫技术的发展。寻求经济高效的脱硫技术一直是原油加工工业中的一个热点,开发新的脱硫材料和脱硫工艺是一件很有意义的工作。本文以Sb、Sn为原料,采用不同的非平衡凝固方法和条件来制备SbSn金属间化合物,借助于差示扫描量热（DSC）、X射线衍射（XRD）、X射线光电子能谱（XPS）、俄歇电子能谱（AES）等现代分析手段对制备的材料进行了表征。考察了制备出的材料对原油中沥青质、硫和重金属等杂质的脱除效果。主要内容如下:1.对熔体的过热处理进行了研究,使用DSC表征了Sn和Sb混合物在升温过程中的变化,结果表明:1:1的锡-锑混合物在超过熔点完全转化为液相以后会在900℃附近发生液相微观结构变化,锡单质也会在970℃附近存在着液相结构的转变。不同熔融温度下制备出的材料的结构并不相同,由750℃下熔融快冷制备出的SbSn颗粒为六方晶体,由950℃下熔融快冷制备出的SbSn颗粒为三方晶体。根据标准图谱提供的金属间化合物SbSn的空间点群和晶格参数,用Materials Studio 3.0.1建立了SbSn的单晶胞空间结构图,并计算出了相应的XRD图,计算图与实测图有一致性。不同熔融温度下制备出材料的表面成分和锑元素的价态有所不同,电压30V,电流400A,淬速30m/s的条件下制备出的材料与950℃下熔融快冷制备出的材料的晶体结构一致,并且表面是富锑的,锑的价态是以+3价为主;电压20V,电流20A,淬速30m/s的条件下制备出的材料与750℃下熔融快冷制备出的材料的晶体结构一致,表面是富锡的,锑的价态是以零价态为主。2.以沥青质的的脱出率作为评价标准,来确定原油乳化液的最佳配制条件。研究结果表明最优的乳化液配制条件为:表面活性剂为油包水型,含量在0.15%以上,水含量在35%～40%之间。3.研究了不同的工艺条件对材料的结构和脱硫性能的影响。对于原油乳化液脱硫过程来说,研究结果表明:不同熔融温度下制备出的材料的脱硫性能不同,

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 原油及其中有害物质的脱除

- 1.3 金属间化合物

- 1.4 非平衡凝固技术

- 1.5 锡、锑及其金属间化合物的研究

- 1.6 本课题的工作目的和内容

- 第二章 金属间化合物SBSN 的制备和结构研究

- 2.1 实验部分

- 2.2 金属的遗传性和材料的过热处理

- 2.3 制备材料的晶体结构及其解析

- 2.4 不同制备方法对材料结构的影响

- 2.5 表面元素含量分析

- 2.6 表面有效元素的价态分析

- 2.7 不同淬速制备出材料的XRD

- 2.8 二次熔炼对晶体结构的影响

- 2.9 熔融时间对材料结构的影响

- 2.10 喷雾快冷制备材料的形貌分析

- 2.11 加盐对喷雾快冷材料结构和形貌的影响

- 2.12 加ZN 对喷雾快冷材料结构和形貌的影响

- 2.13 金属间化合物SBSN 金属膜的制备与表征

- 2.14 SBSN 金属间化合物的磁性初探

- 2.15 本章小结

- 第三章 金属间化合物SBSN 对原油改性的研究

- 3.1 材料对原油中沥青质的脱除

- 3.2 材料对原油中硫的脱除

- 3.3 材料对原油中重金属的脱除

- 3.4 金属间化合物SBSN 脱硫机理的研究

- 3.5 本章小结

- 第四章 结论

- 4.1 SBSN 金属间化合物的制备和结构研究

- 4.2 SBSN 金属间化合物对原油改性的研究

- 参考文献

- 撰写和发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].稀土金属及其金属间化合物的研究与应用[J]. 中国稀土学报 2016(06)

- [2].铝钢金属间化合物生长及其抑制机理的研究现状[J]. 材料导报 2016(13)

- [3].NiAl金属间化合物镀层的制备[J]. 电镀与精饰 2008(03)

- [4].《金属间化合物的焊接》[J]. 焊接学报 2016(07)

- [5].金属间化合物[J]. 电镀与精饰 2010(07)

- [6].金属间化合物在材料科学与工程专业教学实践中的研究和应用[J]. 人力资源管理 2014(08)

- [7].金属间化合物的固相焊接研究现状[J]. 航空制造技术 2014(17)

- [8].Ti_3Al金属间化合物与TC11两相钛合金焊接性能研究[J]. 科技资讯 2010(12)

- [9].铝系金属间化合物的超塑性[J]. 金属学报 2008(01)

- [10].粉末冶金Ti-Al系金属间化合物的研究[J]. 宇航材料工艺 2012(01)

- [11].铝-镁金属间化合物涂层的制备与分析[J]. 焊接学报 2011(06)

- [12].铜/铝固态界面金属间化合物的生长行为[J]. 材料热处理学报 2019(07)

- [13].我国典型金属间化合物基高温结构材料的研究进展与应用[J]. 金属学报 2019(09)

- [14].Pseudogap金属间化合物电结构及热电特性[J]. 金属功能材料 2017(05)

- [15].金属间化合物电学性能的研究进展[J]. 上海有色金属 2011(02)

- [16].Ni_3Al金属间化合物的研究进展[J]. 粉末冶金材料科学与工程 2009(02)

- [17].Fe-Al金属间化合物材料的制备工艺与研究发展趋势[J]. 装备制造技术 2014(07)

- [18].变形铝合金产品粗大金属间化合物缺陷超声波探伤[J]. 无损探伤 2011(05)

- [19].Ti-Al系金属间化合物的制备工艺研究[J]. 金属材料与冶金工程 2014(06)

- [20].Fe-Al金属间化合物研究概况与发展方向[J]. 稀有金属材料与工程 2011(S2)

- [21].研究人员开发出一种新型金属间化合物材料[J]. 润滑与密封 2020(08)

- [22].铝钢复合界面金属间化合物生长行为[J]. 材料科学与工程学报 2018(05)

- [23].Ti-Al金属间化合物国内连接研究进展[J]. 现代焊接 2014(03)

- [24].MA-PAS和MA-HP烧结制备的Fe_3Al金属间化合物的组织和力学性能(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2011(11)

- [25].反应合成ZrAl_3金属间化合物及其形核行为(英文)[J]. 稀有金属材料与工程 2008(09)

- [26].改性3003铝合金中粗大金属间化合物的形成机理及解决措施[J]. 机械工程材料 2018(02)

- [27].Ni_3Al金属间化合物的制备及耐腐蚀性研究[J]. 铸造技术 2015(04)

- [28].激光合成Ni_3Al金属间化合物的腐蚀行为[J]. 材料开发与应用 2015(02)

- [29].SnSb金属间化合物对高硫原油脱硫机制及再生性能研究[J]. 石油炼制与化工 2013(12)

- [30].Ti-Al系金属间化合物焊接技术研究现状[J]. 电焊机 2019(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2ad9aa02a3292f10994a4076.html