# 基于ARM9的数字存储示波器—数据采集系统的研究与开发

### 论文摘要

数字存储示波器是现代示波器发展的方向之一,市场潜力巨大。目前通用的数字存储示波器多采用DSP、内嵌微处理器型FPGA或DSP+FPGA结构。虽然DSP数据处理能力强大,运行速度较高,FPGA灵活性强,可充分进行设计开发和验证,便于系统升级。但是,DSP和内嵌微处理器型FPGA一般价格较高,不适合在低成本的嵌入式数字存储示波器开发中使用。本课题研究的嵌入式数字存储示波器是一种低成本、功能相对较少、可作为一个模块使用的嵌入式智能终端。在参考几种数字存储示波器硬件设计,对比分析优缺点的基础上,本文提出了一种硬件上采用ARM+FIFO结构,软件上采用实时操作系统uC/OS-II的嵌入式数字存储示波器的设计方法。充分利用ARM9微处理器的高速处理能力,以及FIFO在读写控制逻辑、高速数据交换方面的优势,实现四通道数据同步;利用uC/OS-II操作系统在ARM9微处理器上的移植实现多任务运行及实时处理。研究的主要内容包括:系统硬件设计;uC/OS-II操作系统的移植与测试;基于uC/OS-II的多任务软件设计;驱动程序、启动代码设计及系统测试。实现的功能及性能指标:模拟输入0+4V;4通道同步输入及显示;实时电压波形最高20MSPS的采样及存储;采样最小信号周期10us,脉宽10us,最大信号周期15ms;周期、脉宽、电压幅值（满量程）误差0.5%以内;鼠标图形菜单操作取代控制面板操作;分辨率640×480液晶屏显示;32个可编程输入输出口（16路输入,16路输出）。本文从硬件和软件两个方面研究了系统各主要功能模块的工作原理以及实现方法,重点分析了前端数据采集系统及相关部分的软硬件设计,并研究了驱动程序和启动代码的设计。最后对比预定设计目标对硬件平台各技术指标进行了测试分析。研究开发的基于ARM嵌入式技术的数字存储示波器业已完成并通过了验收测试。测试表明该嵌入式数字存储示波器能够实现预定功能,性能指标:模数转换最高20MSPS;周期、脉宽、电压幅值（满量程）的误差均在0.5%以内;4通道可同步输入并且波形显示正常;32个可编程输入输出口工作稳定可靠;鼠标图形菜单工作正常,操作简单方便;液晶显示屏提供了良好的人机交互界面。本系统具有较高的性能价格比和良好的实用价值,既可作为一般的数字存储示波器,亦可作为一个智能模块在嵌入式系统中使用。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 课题的背景

- 1.2 数字存储示波器的发展现状及趋势

- 1.2.1 发展现状

- 1.2.2 发展趋势

- 1.3 本课题的主要研究内容及任务

- 第二章 数字存储示波器设计方案

- 2.1 基本工作原理

- 2.2 系统功能和性能指标

- 2.3 系统设计方案对比分析

- 2.4 系统设计方案

- 2.5 本章小结

- 第三章 系统硬件设计

- 3.1 系统整体硬件设计

- 3.2 前端数据采集电路

- 3.2.1 信号调理电路

- 3.2.2 模数转换电路

- 3.2.3 数据缓冲电路

- 3.2.4 数据传输电路

- 3.3 鼠标接口

- 3.4 输入输出接口

- 3.5 辅助电路

- 3.5.1 可编程方波产生电路

- 3.5.2 液晶屏接口电路

- 3.5.3 JTAG 调试接口电路

- 3.5.4 电源电路

- 3.6 本章小结

- 第四章 系统软件设计

- 4.1 uC/OS-II操作系统的移植与测试

- 4.1.1 uC/OS-II 的移植

- 4.1.2 uC/OS-II 的测试

- 4.2 基于uC/OS-II的软件总体设计

- 4.2.1 数据采集任务

- 4.2.2 数据传输任务

- 4.2.3 鼠标任务

- 4.2.4 输入输出任务

- 4.3 驱动设计

- 4.3.1 鼠标驱动

- 4.3.2 IIC 总线驱动

- 4.4 启动代码分析

- 4.5 本章小结

- 第五章 系统测试

- 5.1 数据测试

- 5.2 鼠标测试

- 5.3 输入输出测试

- 5.4 本章小结

- 第六章 总结与展望

- 6.1 总结

- 6.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录1：攻读硕士学位期间发表的论文和参与的项目

- 附录2：图形显示界面

- 附录3：嵌入式数字存储示波器第一版

- 附录4 部分电路图

### 相关论文文献

- [1].基于ARM9的智能开关监控与保护的设计[J]. 九江学院学报(自然科学版) 2016(04)

- [2].基于ARM9的俄罗斯方块设计与实现[J]. 陇东学院学报 2017(03)

- [3].基于ARM9的汽车行驶记录仪[J]. 科技传播 2014(19)

- [4].基于ARM9的齿轮加工数控系统的研究[J]. 机床与液压 2017(02)

- [5].基于ARM9的轨道油气润滑系统控制器设计[J]. 沈阳化工大学学报 2015(02)

- [6].基于ARM9的汽车行驶记录仪设计[J]. 汽车工程师 2014(01)

- [7].基于ARM9的智能函数发生器的设计[J]. 黑龙江科技信息 2012(07)

- [8].基于ARM9的汽车行驶记录仪的总体设计[J]. 廊坊师范学院学报(自然科学版) 2012(06)

- [9].基于ARM9的可视电话终端系统设计[J]. 科技创新导报 2011(14)

- [10].基于ARM9的新型对讲机方案研究[J]. 微计算机信息 2010(35)

- [11].基于ARM9的嵌入式仿人机器人控制系统设计[J]. 工业控制计算机 2009(10)

- [12].基于ARM9的嵌入式电网参数实时检测系统的实现[J]. 中国农村水利水电 2008(01)

- [13].基于ARM9嵌入式系统的掌纹识别系统的实现[J]. 计算机技术与发展 2008(09)

- [14].基于ARM9的火灾报警控制器的设计[J]. 低压电器 2008(18)

- [15].基于嵌入式arm9的智能家居远程控制系统[J]. 计算机光盘软件与应用 2014(24)

- [16].基于ARM9的嵌入式无线智能家居网关设计[J]. 软件导刊 2015(07)

- [17].基于ARM9的可移动微系统遥控器设计[J]. 火力与指挥控制 2014(05)

- [18].基于ARM9的嵌入式数控系统的设计[J]. 机械设计与制造 2012(03)

- [19].基于arm9和蓝牙技术的便携式微型打印机设计[J]. 电脑知识与技术 2012(33)

- [20].基于ARM9的嵌入式工业控制器设计[J]. 辽宁石油化工大学学报 2011(01)

- [21].基于ARM9的心电监护系统[J]. 中国组织工程研究与临床康复 2011(17)

- [22].基于ARM9的嵌入式数控系统的研究[J]. 机电工程技术 2011(05)

- [23].基于ARM9的非球面眼镜片数控车床设计[J]. 机床与液压 2011(14)

- [24].一种基于ARM9的排队系统设计[J]. 电子测量技术 2010(06)

- [25].基于ARM9嵌入式系统的矿用组合开关研究[J]. 煤炭工程 2009(06)

- [26].基于ARM9与FPGA的嵌入式固态存储系统[J]. 现代雷达 2009(08)

- [27].基于ARM9的汽车行驶记录仪研究[J]. 西南大学学报(自然科学版) 2008(09)

- [28].基于ARM9嵌入式技术的滚筒式点样仪控制系统[J]. 仪表技术与传感器 2015(01)

- [29].基于ARM9的点菜系统设计分析[J]. 商 2015(36)

- [30].基于ARM9的远程视频监控系统探究[J]. 电子测试 2014(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2aed0a5d175cf46f98ad35c9.html