# ARM微处理器在电力系统线路保护中的应用研究

### 论文摘要

随着国民经济的快速发展,电力系统的规模越来越大,结构也越来越复杂。在整个电力系统中,由于人为或大自然的因素,发生各种各样的故障,往往导致系统运行不正常。因此,保障电力系统安全可靠运行,提高电能质量是研究的重要课题。继电保护系统能反映电力系统故障和不正常状态。一旦出现这些状况,保护系统将会使断路器跳闸或发出报警,自动、迅速和有选择地切除故障组件,使电力系统免遭损坏。微机保护系统是继电保护的第4代改进系统,是目前继电保护领域的重要研究课题。本文基于对传统继电保护系统的对比研究,提出了一种基于ARM9的微机保护系统通用开发平台。文中详细讨论了该系统的原理与构成;着重分析了以Atmel公司32位嵌入式微处理器AT91RM9200为核心的嵌入式系统硬件设计原理,给出了电路设计原理图。并以110kV线路保护的实际应用为例,讨论了系统的配置、软件设计以及相应的抗干扰措施。本文研究设计的微机保护系统具有网络化、智能化和综合自动化的特点,系统可提供多种通讯方式,具有可靠性高、扩展能力强等特点;选取的微机保护算法具有运算速度快和精度高的双重优点;提出的抑制电磁干扰措施使系统具有良好的电磁兼容特性。该系统目前已通过调试,初步运行效果表明,该设计是成功的,动作快速准确,通信可靠,各项性能指标和功能均达到预期目标和要求。随着计算机技术的发展,基于嵌入式实时操作系统的微机保护装置将是电力系统微机保护的主要发展方向。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 继电保护概述

- 1.1.1 国内外研究现状

- 1.1.2 微机保护的基本组成结构

- 1.1.3 微机保护的特点

- 1.1.4 微机保护的发展历程

- 1.1.5 微机保护的发展趋势

- 1.2 课题的背景

- 1.3 本课题研究的主要工作

- 1.4 本章小结

- 2 ARM 处理器概述

- 2.1 ARM 简介

- 2.2 ARM 微处理器结构

- 2.2.1 RISC 体系结构

- 2.2.2 ARM 微处理器的寄存器结构

- 2.2.3 ARM 微处理器的指令结构

- 2.3 微处理器AT91RM9200

- 2.3.1 内核ARM920T 简介

- 2.3.2 AT91RM9200 微处理器基本特点

- 2.3.3 系统外围与用户外围

- 2.4 本章小结

- 3 系统硬件平台设计

- 3.1 系统的功能结构

- 3.2 核心板的设计

- 3.2.1 SDRAM 电路

- 3.2.2 NOR FLASH 电路

- 3.3 底板的设计

- 3.3.1 电源电路

- 3.3.2 复位电路

- 3.3.3 数据采样电路

- 3.3.4 CAN 电路

- 3.3.5 以太网电路

- 3.3.6 RS232/485 电路

- 3.3.7 光纤电路

- 3.3.8 USB 电路

- 3.3.9 GPS 校时电路

- 2C 总线接口电路'>3.3.10 I2C 总线接口电路

- 3.3.11 JTAG 电路

- 3.4 硬件平台的PCB 设计

- 3.4.1 板层设计

- 3.4.2 元器件布局

- 3.4.3 PCB 布线

- 3.5 本章小结

- 4 微机保护算法研究

- 4.1 微机保护常用算法

- 4.1.1 半周积分算法

- 4.1.2 微分方程算法

- 4.1.3 两点乘积算法

- 4.1.4 傅氏算法

- 4.1.5 递推式快速傅立叶算法

- 4.2 自适应调整采样间隔

- 4.3 采样点数的选择

- 4.4 主要电气参数的计算

- 4.4.1 频率的测量

- 4.4.2 交流电压、电流、有功功率、无功功率和功率因数的计算

- 4.5 本章小结

- 5 系统的保护配置与软件设计

- 5.1 110KV 线路保护的配置

- 5.1.1 高频保护

- 5.1.2 距离保护

- 5.1.3 方向过流保护

- 5.1.4 方向零序电流保护

- 5.1.5 重合闸保护

- 5.1.6 断路器失灵保护

- 5.2 系统的软件设计

- 5.2.1 软件设计原则

- 5.2.2 主程序

- 5.2.3 A/D 中断程序设计

- 5.2.4 故障处理程序设计

- 5.2.5 提高运算速度的程序设计方法

- 5.3 本章小结

- 6 系统的抗干扰设计

- 6.1 微机保护系统电磁干扰

- 6.1.1 干扰源

- 6.1.2 基本的电磁干扰现象

- 6.1.3 电磁干扰机理

- 6.1.4 耦合方式

- 6.1.5 数字电路在干扰下的行为及原因

- 6.2 微机保护系统抑制干扰的措施

- 6.2.1 布局与布线

- 6.2.2 接地设计

- 6.3 本章小结

- 7 全文总结与展望

- 7.1 研究工作总结

- 7.2 下一步工作的展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录

### 相关论文文献

- [1].基于ARM的塔康和中波导航机模拟训练系统设计与实现[J]. 实验室研究与探索 2019(12)

- [2].基于ARM的液压支架监测系统设计[J]. 机电工程技术 2019(12)

- [3].基于ARM单片机的无线涡轮流量计的设计[J]. 仪表技术 2020(01)

- [4].基于ARM的智能能耗管理终端设计[J]. 电工技术 2020(01)

- [5].基于ARM的触摸计算器的设计与实现[J]. 甘肃科技 2019(23)

- [6].ARM处理器在舰船压力容器超声波检测系统的应用[J]. 舰船科学技术 2020(04)

- [7].基于异常图谱特征和嵌入式ARM的光纤网络异常监测系统设计[J]. 激光杂志 2020(03)

- [8].基于ARM的自动扶梯超载保护系统设计[J]. 科技传播 2020(07)

- [9].基于ARM的电子警察摄像系统的设计与实现探究[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2020(03)

- [10].基于ARM的机器人舵机组控制与实现[J]. 机电产品开发与创新 2020(03)

- [11].一款基于ARM嵌入式的机械臂的设计与实现[J]. 数字技术与应用 2020(05)

- [12].基于ARM的矿井地面配电柜监测系统设计[J]. 机电工程技术 2020(07)

- [13].基于ARM的矿用低压馈电开关保护装置的设计[J]. 机械工程与自动化 2020(04)

- [14].基于ARM平台的智慧社区网络视频监控系统设计[J]. 电子设计工程 2020(17)

- [15].基于ARM的电动叉车控制器设计及称重算法实现[J]. 传感器与微系统 2020(10)

- [16].基于ARM嵌入式的智能小车控制系统设计研究[J]. 河南科技 2019(29)

- [17].基于ARM的电子黑板设计[J]. 现代信息科技 2019(19)

- [18].基于ARM的智能家居控制系统开发及实现[J]. 无线互联科技 2016(24)

- [19].ARM平台的高精度滑动测频法[J]. 单片机与嵌入式系统应用 2016(11)

- [20].基于ARM的精密逆变电阻点焊电源[J]. 电焊机 2016(11)

- [21].基于数传电台和ARM的气动造浪测压系统的研究[J]. 机电工程技术 2016(10)

- [22].基于FPGA和ARM的便携式γ谱仪研制[J]. 核电子学与探测技术 2016(10)

- [23].基于ARM的电梯轿厢环保节能系统设计[J]. 电子设计工程 2017(05)

- [24].基于ARM嵌入式的免耕播种机盘刀轴承故障诊断[J]. 农机化研究 2017(12)

- [25].基于CPLD和ARM完成短波发射机自动调谐控制的设计与实现[J]. 信息通信 2017(02)

- [26].基于ARM微处理器的船用发动机示功图测试系统开发[J]. 柴油机 2017(01)

- [27].基于ARM的多通道电荷放大器的设计与测试[J]. 压电与声光 2017(02)

- [28].基于ARM和FPGA的多通道步进电机控制系统[J]. 装备制造技术 2017(03)

- [29].基于ARM的简易数字示波器设计[J]. 信息通信 2017(04)

- [30].基于ARM平台的视频监控系统[J]. 信息与电脑(理论版) 2017(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2aedb72ed5e1714a9d043724.html