# 住宅建筑设计空间与户型配置

中交四航局港湾工程设计院有限公司广东广州510000

【摘要】随着我国经济的发展，建设工程在高速的进展，人们对居住的要求也越来越高，在住宅设计中如何才能满足人们居住生活的要求是关键。人们对空间组合和户型配置越来越重视，本文就住宅建筑设计中的空间组合与户型配置进行了研究，以求合理、并能满足住宅使用功能的需要。

【关键词】住宅；空间；户型配置

随着我国经济的快速增长，人们的生活水平有得到了显著的提升，人们对住房的要求也不再那么单调，而是要求功能齐全，舒适，空间组合得当，房间配置合理等要求，在住房建筑工程中，建筑设计尤为重要，设计好坏关系到住宅建筑各项功能的发挥。

住宅建筑设计存在的问题,主要就住宅建筑设计中的空间组合设计，内部空间的组织与处理，户型配置等，这些都是住宅设计中求新求变的一个重点。一般认为，户型是住宅单元内功能区分和空间利用的方式、方法。由于住宅商品具有价值高、使用周期长、与人们的生活起居关系十分密切等诸多特点，因此，合理的、能满足多种使用功能和要求的户型，是建筑设计单位孜孜以求的目标。

1建筑设计空间组合原则分析

1.1空间组合适应性和灵活性原则。住宅内部空间组合灵活性要求指可以按照不同住户、不同时期的使用要求对套型空间进行灵活分隔和重组。设计时可以将某些功能分区合并或连接，不做明确限定。如将起居室与餐厅合并；把厨房设计成开敞或半开敞的形式；减少固定构件。用可活动的轻质材抖构件分隔不同的功能区域；减少固定的墙体，使得室内空间流动开敞而不闭塞，同时也使得套型可以根据功能的变化而改变空间形态、位置和尺寸，具有较强的适应性和灵活性。

1.2室内环境和谐性、舒适性原则。舒适性是一个综合概念，随着人们物质生活水平的不断提高，舒适性要求的标准也会不断发展变化。在住宅设计中，应根据该地区的气候条件，争取较好的朝向，获得较多日照和较好通风环境。利用自然对流通风，有效地改善室内空气质量和卫生状况。起居室、卧室等主要空间应力争南向，提高舒适度。客厅与户外应有过渡，入户门处最好设玄关，避免家居生活被一览无余，失去私密性。主卧最好设于离入户门较远处，卧室与客厅之间最好设一段过渡空间,避免卧室直接朝向客厅开门。卫生间离卧室要近，窗台设高一些，保证私密性。厨房位置应接近户门，便于食品、蔬菜及垃圾的进出，服务阳台和餐厅应力求联系方便，减少对其它房间的影响，创造一个和谐、安宁、舒适的家居环境。

1.3整体设计经济性和节约性原则。首先，面积的合理分配要分清不同功能空间的不同要求，如大套型和小套型的卧室、卫生间除服务人数不同之外，每个卧室、卫生间的功能要求、设备尺寸基本相同，面积需求也相近；而起居室、厨房、餐厅虽然功能相同，大套型比小套型服务的人数多，其面积也应该大一些。其次，从人体工程学的角度进行设计，一方面确保室内环境适宜，包括适当的温度、湿度及良好的空气质量和水质;另一方面要保证室外环境无辐射、无污染。并选择吸收噪音效果良好的植物进行装饰，不仅整体美观有序，还起到了防噪音、防辐射的作用，

2住宅的功能空间与户型配置分析

2.1卧室设计。

卧室主要用于人们的睡眠休息、更衣、梳妆等活动的场所，是住宅中私密性要求最高的地方。（规范）规定“卧室的设计应使每个卧室相对独立，卧室之间不应穿越；卧室应有直接采光、自然通风。卧室使用面积不宜小于下列规定：双人卧室为10㎡，单人卧室为6㎡。卧室宜集中布置在较隐蔽的安静空间，并且应当隔声良好，应注意防止视线的干扰。形状应规整，便于家具设备的布置。卧室的面积大小主要应该看家具设备布置的需要，太大的卧室会造成空虚感，也不利于节能。因此，最基本卧室面积应为3×3.3=10㎡，较理想的主卧室开间在3.6m以上，面积在15㎡左右。

2.2餐厅的设计

餐厅的设计应满足家庭成员同时进餐以及可能的家庭宴会的需要，可以和厨房合设或分设。餐厅和厨房合设同一空间，面积利用充分，但受油烟影响大，适于住宅面积不大的中小套型住宅；独立设置的餐室面积要求比较大。适合大中套型住宅，对于面积不大的餐室，可与起居室连成一体，扩大空间感，或用简洁的落地玻璃隔断等分隔，独立餐室面积一般8-14㎡，空间接近方形为佳。

2.3起居室设计

起居室是供居住者会客、娱乐、团聚等活动的空间，是一个公共活动的共用空间，是住宅设计中最活跃的因素。（住宅建筑规范）（G850368-2005）（以下简称（规范））要求起居室（厅）应有直接采光、自然通风，有较好的朝向和视野，其使用面积不应小干12㎡：1996年12月建设部发布的（2000年小康型城市住宅科技产业的工程城市示范小区规划设计导则（以下简称（导则））建议的起居厅使用面积已达18～25㎡。起居室的面积应根据使用的人数和具体功能来确定，面积太小，使用不方便，面积过大也会使人感到空旷，给居住者在心理上产生一种孤独感。起居室（厅）内的门洞布置应相对集中留出完整墙面方便家具的布置和使用，减少通行路线交叉穿越，避免相互干扰。

2.4厨房的设计

厨房是供居住者进行炊事活动的空间，厨房是家务劳动时间最长的地方，也是室内噪声和污染最严重的地方。厨房的功能已从过去单一的烹调行为发展为集仓储、加工、清洗、烹饪和配餐等多种功能于一体的综合服务空间。厨房的设计应有足够的面积。良好的通风、排烟、排气，减少对室内环境的污染和影响。

2.5卫生间的设计

卫生间是供居住者进行便溺、洗浴、盆洗等活动的空间。（规范）规定每套住宅应设卫生间，第四类住宅宜设二个或二个以上卫生间；每套住宅至少应配置三件卫生洁具。卫生间的数量应根据居住的人数和住户的生活习惯来确定，原则上宜多不宜少，卫生间的位置在住宅中应靠近卧室，并应有可靠的通风措施，尽且争取天然采光，应注意私密性的要求，避免视线干扰。卫生间使用面积不应小于下列规定：设座便器、洗浴器（浴缸或喷淋）、洗面器三件卫生洁具的为3㎡；设座便器、洗浴器二件卫生洁具的为2.5㎡；设座便器、洗面器二件卫生洁具的为2㎡。

3结语

总之，回顾数十年我国建设浪潮，在取得了辉煌成就、建成大批建筑、造就了大批成功人士的同时，还重点提高了我们的设计水平。因此，不断加强住宅建筑设计水平，提高人们对居住水准的标准和要求是建筑设计者们不断学习和提高的能力之一。

参考文献:

[1]周伟.建筑空间解析及传统民居的再生研究[D].西安建筑科技大学，2005年.

[2]刘树老.室内设计系统的研究[D].南京林业大学，2005年.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2b08cb26d7c6134f4d2d019e.html