# 硫酸盐电沉积锌铁合金及腐蚀、力学性能

论文题目: 硫酸盐电沉积锌铁合金及腐蚀、力学性能

论文类型: 博士论文

论文专业: 材料物理与化学

作者: 龙志林

导师: 周益春,王先友

关键词: 合金镀层,铬酸盐转化膜,微结构,耐蚀性,光电子能谱,电化学阻抗谱,扩散阻抗模型,力学化学效应

文献来源: 湘潭大学

发表年度: 2005

论文摘要: Zn-Fe 合金镀层是二十世纪七十年代初期诞生的主要用于钢铁表面的一种新颖防腐镀层,因其优异的耐蚀性、良好的上漆性、焊接性能及成形性能、低成本而愈来愈受到人们的重视。本文首先对Zn-Fe 合金电沉积的研究进展进行了评述,主要讨论了:(1) Zn-Fe 合金电沉积工艺;(2) Zn-Fe 合金镀层的成分和微结构;(3) Zn-Fe 合金镀层的腐蚀和力学性能;(4) 锌铁合金镀层的铬酸盐钝化处理;(5) 铬酸盐钝化膜的成分、结构与腐蚀性能。在此基础上利用实验和理论分析相结合的方法,研究了Zn-Fe 合金电沉积工艺、镀层的结构、耐蚀性能、腐蚀行为及力学性能。主要内容和结果包括: 1. 采用自制的光亮剂,从硫酸盐体系获得了光亮致密的Zn-Fe 合金镀层(0.2-0.9wt.%Fe);与碱性镀液比较,硫酸盐镀液具有成分易于控制、阴极电流效率高和操作成本低等优点;极化曲线研究表明:Zn-Fe 合金电沉积属于异常共沉积。2. 通过一步优化沉积工艺条件,成功地制备了高基面择优取向Zn-Fe 合金镀层。为了对比分析高基面择优取向Zn-Fe 合金镀层的腐蚀性能,用硫酸盐镀液制备了纯Zn镀层,用碱性锌酸盐镀液制备了与高基面择优取向Zn-Fe 合金镀层有相近Fe 含量的Zn-Fe 合金镀层,并且所有镀层的铬酸盐钝化条件相同。采用X-射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)、X-射线能谱(EDS)、X 光电子能谱(XPS)、动电位极化和静置浸泡等方法研究了Zn 和Zn-Fe 合金镀层的成分、结构和腐蚀性能。XRD 结果表明:高基面择优取向Zn-Fe 合金镀层的织构系数高达95%以上,晶粒尺寸为纳米级,相结构为η相;动电位极化和静置浸泡实验结果表明:高基面择优取向Zn-Fe 合金镀层黑色钝化后的耐蚀性为钝化同厚度Zn 镀层的3 倍,它的腐蚀性能最优成分为0.58wt.%Fe;在Fe 含量相近的情况下,无论是钝化前还是钝化后,高基面择优取向Zn-Fe 合金镀层的腐蚀性能比碱性锌酸盐电沉积Zn-Fe 合金镀层的腐蚀性能好;XPS 分析表明:择优取向影响Zn-Fe 合金镀层铬酸盐钝化膜中铬的总含量和高价态Cr 的含量。综合分析Zn-Fe 合金镀层成分、结构和腐蚀性能的测试结果,发现织构和相结构参数(c /a )是影响Zn-Fe 合金镀层腐蚀性能的主要因数。3. 用新近生产的XPS 仪器详细分析了Zn 和Zn-0.58%Fe 合金镀层黑色铬酸盐钝化膜的成分、元素价态及其深度分布。结果表明,铬酸盐钝化膜的XPS 实验很成功,并且首次测得了一些有价值的XPS 结果。Zn 和Zn-Fe 合金镀层的黑色铬酸盐钝化膜均显示三层结构:表面层、内层(主体膜层)和界面层;黑色铬酸盐钝化膜的成分及元素价态在膜内呈梯度分布;Zn-Fe 合金镀层中的Fe 参与了成膜,从而提高了Zn-Fe 合金钝化膜中Cr(VI)的含量。影响铬酸盐钝化膜耐蚀性的关键因素Cr(VI)的含量而不是膜厚度。

论文目录:

中文摘要

英文摘要

第一章 绪论

1.1 概述

1.2 锌铁合金电沉积工艺的研究及应用

1.3 锌铁合金电沉积机理

1.4 锌铁合金镀层的铬酸盐钝化处理

1.5 锌铁合金镀层的成分、形貌和微结构

1.6 锌铁合金镀层的腐蚀和力学性能

1.7 锌铁合金镀层铬酸盐钝化膜的成分、结构及耐蚀性

1.8 存在的不足和待研究的问题

1.9 本文研究的目的、主要内容和意义

第二章 硫酸盐电沉积锌铁合金工艺

2.1 实验研究方法

2.2 硫酸盐锌铁合金镀液的主要成分

2.3 实验结果与讨论

2.4 本章结论

第三章 锌铁合金镀层的成分、微结构与腐蚀性能

3.1 实验研究方法

3.2 实验结果与分析

3.3 讨论

3.4 本章结论

第四章 锌铁合金和锌镀层黑色铬酸盐钝化膜的光电子能谱分析

4.1 实验研究方法

4.2 实验结果与分析

4.3 讨论

4.4 本章结论

第五章 扩散阻抗的理论模型及应用

5.1 理论模型

5.2 锌铁合金镀层及其黑色铬酸盐钝化膜的电化学阻抗谱分析

5.3 本章结论

第六章 锌铁合金镀层的力学性能分析及测试

6.1 实验研究方法

6.2 实验结果与分析

6.3 本章结论

第七章 全文总结

参考文献

附录

博士生期间发表的学术论文、科研成果

致谢

发布时间: 2006-03-14

参考文献

- [1].非晶FeW合金镀层的有序化现象及其新功能探索研究[D]. 王松.北京科技大学2016

- [2].电沉积制备Ni-Mo基合金镀层及其性能研究[D]. 孟新静.上海大学2017

- [3].结晶器铜板镀覆Ni-Fe合金新工艺及性能研究[D]. 于金库.燕山大学2009

- [4].低碳钢表面Ni基W系合金层制备及其性能研究[D]. 周琼宇.上海大学2014

相关论文

- [1].Zn-Ni、Zn-Ni-P合金电镀工艺及其基础理论研究[D]. 谢勤.中南大学2001

- [2].Zn-Fe合金电镀和Zn-Fe-TiO2复合电镀工艺及基础理论研究[D]. 王云燕.中南大学2002

- [3].Zn-Mn合金电镀工艺及其基础理论研究[D]. 符德学.中南大学2001

- [4].脉冲电沉积纳米晶铬-镍-铁合金工艺及其基础理论研究[D]. 邓姝皓.中南大学2003

- [5].电沉积Ni基复合层的应用基础研究[D]. 李卫东.武汉大学2004

- [6].电沉积Zn-Fe-SiO2复合镀层工艺、机理及应用研究[D]. 范云鹰.昆明理工大学2005

- [7].电沉积纳米结构镍及镍钴合金的微观结构和力学性能[D]. 谷长栋.吉林大学2007

- [8].铜—石墨及镍—石墨金属基自润滑复合材料的电沉积工艺和性能研究[D]. 赵海军.上海交通大学2007

- [9].半导体材料的电沉积制备及其形貌控制研究[D]. 李赫.浙江大学2007

- [10].羧酸盐—尿素体系脉冲电沉积铬及铬合金与铁—镍—铬镀层着黑色研究[D]. 何新快.中南大学2006

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2b10578309cb9cec3d4b642d.html