# 基于模糊与虚拟仪器的滚动轴承故障诊断系统研究

### 论文摘要

滚动轴承是旋转机械中应用广泛,同时也是易损零件之一。由于滚动轴承特定的使用环境,造成其寿命的随机性较大,目前还无法准确预测其寿命的长短,但它的运行状态直接影响到整个机械设备的状态。据统计,在旋转机械的故障中,有30%是由滚动轴承故障引起的。对滚动轴承进行状态监测及故障诊断能及时发现故障,能有效保护工厂财产及工人人身安全。因此,研究滚动轴承故障诊断技术有很重要的现实意义。振动检测法是现在滚动轴承故障诊断研究和应用的主流。由于滚动轴承本身在工作时必然伴随旋转而产生振动,其运行状况的好坏往往直接反映在振动信号中,而且振动信号测试简单、直观。通过测量、分析轴承的振动信号来判断轴承状态、进行故障诊断方便可靠。模糊神经网络系统是近年来计算机智能领域中一个新的研究方向。它融合了神经网络和模糊系统的各自优点,将模糊推理系统架构于神经网络上,充分发挥模型对于系统不确定性与不精确性的处理能力,同时具有自我学习与组织能力,能够调整模型的参数,因此被用于滚动轴承的故障诊断。本文提出了一种基于频带能量和自适应神经模糊推理系统(ANFIS)的滚动轴承故障诊断方法。通过对滚动轴承振动信号进行时域分析,提取频段能量参数,实时判断滚动轴承故障状态,然后再利用ANFIS作为分类器进行故障模式识别。利用ANFIS进行滚动轴承故障诊断,可以降低对操作人员的专业知识的要求,将故障诊断从传统方法转向人工智能方向。同时,诊断系统中智能技术的应用能大大降低维修人员工作强度。利用虚拟仪器设计开发了振动信号采集系统。同时结合LabVIEW和MATLAB两款软件的特点,开发了采用两者混合编程的滚动轴承故障诊断系统。通过对实测的齿轮减速机滚动轴承故障信号数据进行验证。结果表明,本文设计的基于模糊与虚拟仪器的滚动轴承故障诊断系统具有可靠、实用等特点。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 机械故障诊断国内外研究概况

- 1.3 滚动轴承故障诊断常用方法

- 1.4 滚动轴承故障诊断研究趋势

- 1.5 本文的主要研究内容

- 第二章 滚动轴承故障特征分析

- 2.1 滚动轴承故障的主要形式与原因

- 2.2 滚动轴承的振动机理及特征

- 2.2.1 滚动轴承的振动机理

- 2.2.2 滚动轴承的固有振动频率

- 2.2.3 滚动轴承的故障特征频率

- 2.3 滚动轴承故障的发展过程

- 2.4 本章小结

- 第三章 滚动轴承振动信号分析方法

- 3.1 滚动轴承振动信号的时域分析

- 3.2 滚动轴承振动信号的频域分析

- 3.2.1 振动信号的频谱分析

- 3.2.2 振动信号的倒频谱分析

- 3.2.3 滚动轴承共振解调诊断法（IFD法）

- 3.3 本章小结

- 第四章 基于频带能量和模糊推理的滚动轴承故障诊断方法

- 4.1 基于频带能量的故障诊断方法

- 4.2 滚动轴承故障识别技术

- 4.3 基于模糊神经网络的故障诊断方法

- 4.3.1 自适应模糊神经推理系统（ANFIS）

- 4.3.2 自适应模糊神经推理系统的系统结构

- 4.3.3 自适应模糊神经推理系统学习算法

- 4.3.4 自适应模糊神经推理系统的应用实例

- 4.4 本章小节

- 第五章 滚动轴承故障检测系统的开发

- 5.1 虚拟仪器基本概念

- 5.2 系统总体框架

- 5.3 系统硬件设计

- 5.3.1 振动传感器的选择

- 5.3.2 信号调理模块和数据采集模块

- 5.3.3 数据处理模块

- 5.4 系统软件设计

- 5.4.1 滚动轴承故障诊断参数设置和数据库设计

- 5.4.2 数据采集模块

- 5.4.3 在线状态检测模块设计

- 5.4.4 离线分析模块设计

- 5.4.4.1 基于频段能量的ANFIS分析模块

- 5.4.4.2 时域分析模块

- 5.4.4.3 频域分析模块设计

- 5.4.4.4 功率谱分析模块设计

- 5.4.4.5 倒频谱分析模块设计

- 5.4.4.6 共振解调模块设计

- 5.5 本章小结

- 第六章 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].利用包络解调技术分析诊断滚动轴承故障[J]. 冶金动力 2020(01)

- [2].基于多特征提取和改进马田系统的滚动轴承故障分类方法研究[J]. 振动与冲击 2020(06)

- [3].关于滚动轴承故障检测的改进包络分析[J]. 科技创新导报 2020(04)

- [4].滚动轴承故障诊断技术[J]. 福建电脑 2020(06)

- [5].滚动轴承故障诊断方法综述[J]. 内燃机与配件 2019(23)

- [6].经验模态分解和神经网络在滚动轴承故障诊断中应用研究[J]. 安徽建筑大学学报 2016(04)

- [7].基于包络谱分析的滚动轴承故障诊断方法研究[J]. 煤矿机械 2017(02)

- [8].排列熵与核极限学习机在滚动轴承故障诊断中的应用[J]. 组合机床与自动化加工技术 2017(02)

- [9].非平稳工况的滚动轴承故障特征研究新方法[J]. 机械设计与研究 2017(01)

- [10].基于压缩信息特征提取的滚动轴承故障诊断方法[J]. 中国机械工程 2017(07)

- [11].循环平稳在滚动轴承故障诊断中的应用[J]. 军事交通学院学报 2017(06)

- [12].基于小波包分解与权重包络谱的滚动轴承故障特征增强[J]. 机械设计与研究 2017(03)

- [13].滚动轴承故障诊断实例[J]. 设备管理与维修 2016(10)

- [14].低转速设备滚动轴承故障诊断技巧[J]. 科学技术创新 2020(10)

- [15].基于机器学习算法的滚动轴承故障诊断研究[J]. 组合机床与自动化加工技术 2020(07)

- [16].基于熵特征和堆叠稀疏自编码器的滚动轴承故障诊断方法[J]. 工业控制计算机 2020(10)

- [17].变转速下滚动轴承故障诊断方法研究现状分析[J]. 军事交通学院学报 2019(07)

- [18].基于嵌入式系统的滚动轴承故障实时诊断[J]. 现代电子技术 2017(07)

- [19].基于小波变换的滚动轴承故障信号降噪研究[J]. 自动化应用 2017(08)

- [20].灰色极限学习机在滚动轴承故障预测中的应用[J]. 计算机测量与控制 2017(07)

- [21].经验模式分解在滚动轴承故障诊断中的应用[J]. 军事交通学院学报 2016(09)

- [22].基于广义S变换的滚动轴承故障诊断方法研究[J]. 机床与液压 2015(01)

- [23].一种改进的滚动轴承故障诊断方法[J]. 机械制造 2012(05)

- [24].神经网络在滚动轴承故障诊断中的应用[J]. 装备制造技术 2010(01)

- [25].石化企业电机滚动轴承故障诊断模型研究[J]. 企业技术开发 2008(09)

- [26].一种基于广义解调的滚动轴承故障特征提取方法[J]. 振动与冲击 2020(20)

- [27].基于多自由度的小波包滚动轴承故障诊断方法[J]. 上海电机学院学报 2016(06)

- [28].基于变分模态分解改进方法的滚动轴承故障特征提取[J]. 图学学报 2016(06)

- [29].基于复合多尺度熵与拉普拉斯支持向量机的滚动轴承故障诊断方法[J]. 中国机械工程 2017(11)

- [30].形态分量分析在滚动轴承故障诊断中的应用[J]. 工程科学学报 2017(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2b17ca70ed6988a28ea148ac.html