# 重金属废水处理技术探讨

王玉涛

中色科技股份有限公司河南洛阳471003

摘要：随着经济的快速发展，大量的生产废水随之排放，导致水源和土壤受到影响，重金属含量增多，污染越来越严重。重金属废水具有累积性、持续性、难降解性和毒害性等特点，废水的长期排放会导致排污口附近生态环境恶化，生物多样性逐渐减少，并通过食物链最终影响到人体。因此，关于重金属废水处理技术的探讨具有重要的意义。本文详细探讨了重金属废水处理技术，旨在实现重金属废水的回收利用。

关键词：重金属；废水；处理技术

重金属离子的废水主要来自于化工工业以及矿山开采以及机械加工等行业，其所排放的重金属废水由于不能通过被生物降解的方式进行处理，长期沉积便会对于存在的水体产生相当严重的危害，一旦危害出现，可能所导致就将是极度严重且无法挽回的重大损失。因此，污水处理企业对于重金属废水的排放一定高度的重视，并采取科学有效的方式进行污水有效处理，以从根本上保障重金属污水处理的科学有效，保障水质安全。

1化学处理法

1.1.化学沉淀法

化学沉淀法是通过向重金属废水中投加药剂，发生化学反应使重金属离子变成不溶性物质而沉淀分离出来的方法。包括中和沉淀法、硫化物沉淀法、钡盐沉淀法、铁氧体沉淀法等。化学沉淀法处理重金属废水具有工艺简单、去除范围广、经济实用等特点，是目前应用最广泛的处理重金属废水的方法。但这种方法很容易受到沉淀剂和反应条件的影响，需要对沉淀剂投加量及反应条件进行准确控制。

1.2电化学法

电化学法应用电解的基本原理，使废水中重金属离子在阳极和阴极上分别发生氧化还原反应，使重金属富集，废水中的重金属离子在阴极得到电子被还原，这些重金属或沉淀在电极表面或沉淀到反应器底部，从而去除废水中的重金属，并且可以回收利用。这种方法不会将废水中重金属离子的浓度降低很多，且耗能大，比较适合重金属离子浓度较高且回收价值高的电镀废水。

2离子交换法

离子交换法是利用重金属离子与离子交换树脂发生交换反应，使废水中重金属浓度降低的方法。离子交换树脂是一种含有离子交换基团的高分子材料。离子交换树脂不溶于酸、碱及有机溶剂。离子交换树脂可分为阳离子交换树脂、阴离子交换树脂和螯合树脂等。有些离子交换树脂对不同离子的亲合力不同，可以实现对不同重金属离子的选择性分离。离子交换树脂交换吸附饱和后需进行再生。离子交换法具有处理容量大，处理水质好，可以回用等优点，在重金属废水处理中，离子交换树脂主要用于回收有价的贵金属和稀有金属。离子交换法处理电镀行业重金属废水已有几十年的历史，早在1980年左右，仅沈阳市就有100多家电镀厂采用离子交换树脂除铬；上海市造船厂等企业采用强酸性阳离子交换树脂净化镀铬浓废液也有多年历史，还有些厂家采用阳离子交换树脂，处理镀锌、镀铜钝化液。离子交换纤维是近年来发展较快的一种新型离子交换材料，在重金属废水处理、分离、提取中的应用研究越来越广泛。颗粒状离子交换树脂相比，离子交换纤维吸附效果明显，交换能力强，吸附容量大，再生效果好，强度大，再生频率高。提高离子交换树脂的吸附容量、交换速度、再生利用性及机械强度是离子交换法重要的发展方向。

3膜分离技术

膜分离技术是以压力为推动力，依靠膜的选择性进行分离、纯化与浓缩的技术总称。根据膜截留物质直径大小的不同和膜本身的性能差异，常见的膜分离技术主要有以下几种：微滤、超滤、纳滤、反渗透、电渗析等。膜技术作为一门新型的分离技术，具有无相变化、能耗低、占地少、操作方便、运行及维修费用低、系统运行稳定和出水水质好且稳定等优点。膜分离技术应用到重金属废水的处理中，不仅使渗透液达到排放标准或回用生产，而且能回收有价资源。纳滤（NF）膜由于其特殊的孔径范围和荷电性，对二价、多价离子及分子量200以上的有机物有较高的脱除性能，已在水处理、生物制药等领域获得广泛应用。

4生物处理法

4.1植物修复法

植物修复法是利用植物通过吸收、沉淀和富集等作用降低被污染土壤或地表水的重金属含量，以达到治理污染、修复环境的目的。在植物修复技术中能利用的植物有藻类、草本植物和木本植物等。植物修复法实施较简便、成本较低且对环境扰动少，在治理污染的同时还可以获得一定的经济效益。但该法治理效率低，不能治理重度污染的土壤和水体。

4.2生物絮凝法

生物絮凝法是利用微生物或微生物产生的代谢物进行絮凝沉淀的一种除污方法。目前已开发出具有絮凝作用的微生物有细菌、霉菌、放线菌、酵母菌和藻类等共17种，但对重金属有絮凝作用的只有12种。生物絮凝法处理废水安全无毒、不产生二次污染、絮凝效果好，但目前也存在生产成本高、保存困难、难以工业化生产的困难，大部分生物絮凝剂还处于研究探索阶段。

4.3生物吸附法

生物吸附法是利用生物体本身的化学结构及成分特性来吸附溶于水中的金属离子，再通过固液两相分离去除水溶液中的金属离子的方法。生物吸附剂主要是藻类，还有细菌、真菌等。由于许多微生物具有一定的线性结构，有的表面具有较高的电荷和较强的亲水性或疏水性，能与颗粒通过各种作用（如离子键、吸附等）相结合，如同分子聚合物一样起着吸附剂的作用。

3结束语

综上所述，关于重金属废水处理技术的探讨对实现重金属废水的回收利用具有重要的作用，因此要进一步提高和完善重金属废水处理技术，这样才能改善重金属废水的质量，促进社会的发展。

参考文献：

[1]郭燕妮，方增坤，胡杰华等.化学沉淀法处理含重金属废水的研究进展[J].工业水处理.2011，31（12）：9-13.

[2]杨丽，李红艺，曹莹等.膜法处理重金属废水研究进展.[J].中国资源综合利用.2013，31（10）：14-17.

[3]常鹏利，王亚娥，方晓航.重金属废水处理的研究.[J].绿色科技.2012，10：169-171.

[4]蒋新宇，黄海伟，曹理想等.毛木耳对Cd2+、Cu2+、Pb2+、Zn2+生物吸附的动力学和吸附平衡研究[J].环境科学报.2010，30（7）：1431-1438.

[5]唐彬，彭英湘，胡立琼.重金属废水处理技术的原理综述[J].化工管理，2014，23：279+281.

[6]钱小娟，宋建军.重金属废水处理技术探讨及其发展趋势[J].中国西部科技，2014，09：39-40.

[7]方芳，张一凡，刘静.论电化学法在重金属废水处理中的实际应用[J].化工管理，2014，26：128.

[8]刘敏敏，于水利，侯立安.重金属废水处理技术概述[J].中国工程科学，2014，07：100-105.

[9]黄曼雯，刘敬勇，裴媛媛，等.废水中重金属处理研究方法综述[J].安徽农学通报，2011，17（14）：98～101.

[10]王建龙，陈灿.生物吸附法去除重金属离子的研究进展[J].环境科学学报，2010，30（4）：674～679.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2b7a8cbc7bdfd5d1fd0911a7.html