# 用于碱性高铁电池的高铁酸钾的合成及稳定性的改善

### 论文摘要

高铁酸盐（Fe（Ⅵ））是铁的高氧化态化合物,具有较高的氧化还原电位、较大的电化学理论容量、合成原料来源丰富,放电产物Fe2O3·nH2O对环境无污染,且可以用做废水处理的絮凝剂。高铁酸盐可以用作废水和生活用水的处理剂及有机合成反应中的氧化剂,还可以用作高铁电池中的正极材料。高铁酸盐（Fe（Ⅵ））的主要制备方法有三种：电化学氧化法、干化学氧化法和湿化学氧化法。湿化学氧化法在目前被认为是最切实可行的方法,具有合成工艺成熟、成本低、产品纯度较高等特点,但是目前的湿化学氧化法仍具有产率相对较低、操作繁琐、反应时间长、产品容量低等缺点。目前研究的高铁酸盐中K2FeO4最容易被合成,且通常作为合成其他高铁酸盐的中间体。且高铁酸盐均不稳定,容易分解,其中最稳定的高铁酸盐也是K2Fe04（固态时在干燥密封的条件下保存,每年分解0.1%）。由于K2FeO4的这些优点,使其受到更多关注。但是K2Fe04在水溶液介质特别是酸性介质中不稳定,在饱和KOH溶液中比较稳定,但是也会逐渐分解成Fe2O3·nH2O,从而降低其放电性能。针对合成K2Fe04过程出现的问题以及K2FeO4的不稳定性,本文作了如下研究：（1）概述了高铁酸盐的合成方法、纯度分析方法、结构、性质及其应用,并提出了本论文的研究目的和意义。（2）提出了超声波辅助合成K2FeO4的方法,这种方法具有产率较高（53-59%）、操作简单、反应时间短、产品容量高等优点。本文研究了影响制备K2FeO4纯度的因素（吸收氯气的温度、反应物的量、反应时间、分离和纯化工艺等）。通过铬法测定,合成出的产品纯度为95-96.8%。X-射线衍射（XRD）研究表明合成出的K2FeO4为四面体结构,属于D2h （Pnma）空间群。扫描电子显微镜（SEM）显示合成出的K2FeO4晶体为多面体柱状结构,约25-200μm长,1-10μm宽。红外光谱表明K2FeO4是以Fe原子为中心,与四个等价对称的O原子连接构成正四面体的结构。（3）研究了高铁酸钾电池中电极的组成、电解液浓度及放电倍率对其放电性能的影响。并研究了高铁酸钾电极的循环伏安性能。结果显示,高铁酸钾与乙炔黑按照80：20的质量比混合制备的电极,在10mol·L-1 KOH溶液中,以0.25C的放电倍率放电性能最好。且高铁酸钾的纯度越高,放电性能也越好。本工艺合成出的高铁酸钾电池的容量均高于以前文献报道的容量。（4）为了增加高铁酸钾的稳定性,我们介绍了用有机化合物2,3-萘酞菁作为高铁酸钾的保护膜包覆在高铁酸钾的表面,包覆后的材料通过扫描电子显微镜（SEM）、傅里叶红外转换光谱（FT-IR）、X-射线光电子能谱（XPS）表征。本章还研究了不同比例2,3-萘酞菁包覆K2Fe04后浸泡在电解液中不同时间的电化学性能。恒流放电测试显不K2FeO4的放电容量随浸泡时间的增加而降低,浸泡于10 mol.L-1KOH溶液中3 h,以0.25C的倍率放电到截止电压0.8 V,2,3-萘酞菁的包覆含量增加,K2Fe04的放电容量增大。但是浸泡时间为6 h后,2%的2,3-萘酞菁对于改善K2FeO4的容量更好。2,3-萘酞菁包覆的高铁酸钾浸泡于碱液中3-12 h,其容量大约可以增加26%-50%。开路电位曲线显示K2Fe04的稳定性随着浸泡时间的增加而减弱,随着2,3-萘酞菁含量的增加而增强。通过电化学阻抗谱研究了2,3-萘酞菁改善K2FeO4的稳定性的原因：2,3-萘酞菁包覆在高铁酸钾表面,对高铁酸钾电极起到保护膜的作用,在短时间的浸泡过程中,减慢了高铁酸钾的分解；2,3-萘酞菁在高铁酸钾电极中还增强了电极中电子在界面之间的转移能力。（5）我们选择了与之结构类似的有机化合物酞菁作为高铁酸钾的保护膜。不同比例的酞菁包覆后的K2Fe04通过扫描电子显微镜（SEM）研究,发现K2Fe04晶体的表面也被酞菁部分包覆住,且酞菁的包覆含量越高,包覆的面积越大也越厚。傅里叶红外转换光谱（FT-IR）也显示酞菁包覆在了K2Fe04的上面。本章还研究了不同比例酞菁包覆K2FeO4后浸泡在电解液中不同时间的电化学性能。恒流放电测试显示浸泡在电解液中相同时间后,酞菁包覆的高铁酸钾电池阴极容量比未包覆高铁酸钾的高得多。通过用很少量的酞菁包覆高铁酸钾,浸泡在碱液中3-12h,超铁碱性电池的阴极容量大约可以增加21%-35%,略低于同比例2,3-萘酞菁包覆高铁酸钾的容量。开路电位也显示包覆后的K2FeO4的稳定性随着浸泡时间的增加而减弱,随着酞菁包覆含量的增加而增强。通过电化学阻抗谱探讨了酞菁改善K2FeO4的稳定性的原因：酞菁包覆在高铁酸钾表面,对高铁酸钾电极起到保护膜的作用,在短时间的浸泡过程中,减慢了高铁酸钾的分解；酞菁在高铁酸钾电极中增强了电极中电子在界面之间的转移能力。（6）介绍了使用有机化合物萘作为保护膜,研究其对高铁酸钾稳定性的改善。不同比例的萘包覆后的K2FeO4通过扫描电子显微镜（SEM）研究,发现K2FeO4晶体的表面被萘部分包覆住,且萘的含量越高,包覆的面积越大越厚。傅里叶红外转换光谱（FT-IR）也显示萘包覆在了K2FeO4的上面。本章还研究了不同含量萘包覆K2FeO4后浸泡在电解液中不同时间的电化学性能。恒流放电测试结果显示通过用很少量的萘包覆高铁酸钾后浸泡在碱液中3-12 h,超铁碱性电池的阴极容量大约可以增加1.9%-49%,明显低于同比例2,3-萘酞菁及酞菁对高铁酸钾阴极容量的改善。开路电位显示K2FeO4的稳定性随着浸泡时间的增加而减弱,随着萘的含量的增加而增强。通过电化学阻抗谱探讨了萘包覆对高铁酸钾电极稳定性改善不大的原因：萘在高铁酸钾电极中没有增强电极中电子在界面之间的转移能力。萘只起到保护层的作用,部分阻碍了高铁酸钾和电解液的接触。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 高铁酸盐的制备

- 1.1.1 干氧化法

- 1.1.2 湿氧化法

- 1.1.3 电化学氧化法

- 1.2 高铁酸盐的纯度分析

- 1.2.1 亚砷酸盐法

- 1.2.2 铬酸盐法

- 1.2.3 分光光度法

- 1.2.4 循环伏安法

- 1.2.5 其他方法

- 1.3 高铁酸盐的结构和性质

- 1.3.1 高铁酸盐的结构

- 1.3.2 高铁酸盐的磁化率

- 1.3.3 高铁酸盐的稳定性

- 1.3.4 高铁酸盐的溶解特性

- 1.3.5 高铁酸盐的光学和热力学性质

- 1.3.6 高铁酸盐的电化学性能

- 1.4 高铁酸盐的应用

- 1.4.1 高铁酸盐在电池中的应用

- 1.4.2 高铁酸盐用作水处理剂

- 1.4.3 高铁酸盐用作选择性氧化剂

- 1.5 论文选题目的和意义

- 第二章 高铁酸钾的合成与表征

- 2.1 实验部分

- 2.1.1 实验仪器及化学试剂

- 2.1.2 合成步骤及反应原理

- 2.1.3 高铁酸钾的纯度分析

- 2.1.4 X-射线衍射分析

- 2.1.5 红外光谱分析（FT-IR）

- 2.1.6 扫描电子显微镜分析

- 2.2 结果与讨论

- 2.2.1 高铁酸钾合成的影响因素

- 2.2.2 X-射线衍射分析（XRD）

- 2.2.3 红外光谱分析（FT-IR）

- 2.2.4 扫描电子显微镜分析

- 2.3 本章小结

- 第三章 高铁酸钾的电化学性能

- 3.1 实验部分

- 3.1.1 高铁酸钾阴极的制备

- 3.1.2 高铁酸钾电池的组装

- 3.1.3 高铁酸钾电池的放电测试

- 3.1.4 高铁酸钾电极的循环伏安性能

- 3.2 结果与讨论

- 3.2.1 放电倍率的选择

- 3.2.2 高铁酸钾与乙炔黑的混合比例及电解液浓度的选择

- 3.2.3 高铁酸钾纯度对放电性能的影响

- 3.2.4 高铁酸钾的循环伏安性能

- 3.3 本章小结

- 第四章 2,3-萘酞菁包覆高铁酸钾性能

- 4.1 实验方法

- 4.1.1 2,3-萘酞菁包覆高铁酸钾的制备

- 4.1.2 2,3-萘酞菁包覆高铁酸钾的表征

- 4.1.3 高铁酸钾电极的制备

- 4.1.4 2,3-萘酞菁包覆高铁酸钾后电池的放电性能

- 4.1.5 2,3-萘酞菁包覆高铁酸钾电极的开路电位

- 4.1.6 2,3-萘酞菁包覆高铁酸钾电极的交流阻抗谱

- 4.2 实验结果与讨论

- 4.2.1 扫描电镜分析

- 4.2.2 红外光谱分析

- 4.2.3 X-射线光电子能谱分析

- 4.2.4 未包覆高铁酸钾电极的放电性能

- 4.2.5 2,3-萘酞菁包覆对高铁酸钾放电性能的影响

- 4.2.6 2,3-萘酞菁包覆高铁酸钾电极的开路电位

- 4.2.7 2,3-萘酞菁包覆高铁酸钾电极的交流阻抗谱

- 2O3·nH2O）的分子间作用力'>4.3 2,3-萘酞菁包覆膜与高铁酸钾（及分解产物Fe2O3·nH2O）的分子间作用力

- 4.4 本章小结

- 第五章 酞菁包覆高铁酸钾的性能

- 5.1 实验方法

- 5.1.1 酞菁包覆高铁酸钾的制备

- 5.1.2 酞菁包覆高铁酸钾的表征

- 5.1.3 高铁酸钾电极的制备

- 5.1.4 酞菁包覆高铁酸钾电极组装成电池后的放电性能

- 5.1.5 酞菁包覆高铁酸钾电极的开路电位

- 5.1.6 酞菁包覆高铁酸钾电极交流阻抗谱

- 5.2 实验结果与讨论

- 5.2.1 酞菁包覆高铁酸钾的扫描电镜（SEM）分析

- 5.2.2 红外光谱分析

- 5.2.3 酞菁包覆前后高铁酸钾的放电性能

- 5.2.4 酞菁包覆高铁酸钾电极的开路电位

- 5.2.5 酞菁包覆高铁酸钾电极的交流阻抗谱研究

- 2O3·nH2O）的分子间作用力'>5.3 酞菁包覆膜与高铁酸钾（及分解产物Fe2O3·nH2O）的分子间作用力

- 5.4 本章小结

- 第六章 萘包覆高铁酸钾的性能

- 6.1 实验方法

- 6.1.1 萘包覆高铁酸钾的制备

- 6.1.2 萘包覆高铁酸钾的表征

- 6.1.3 高铁酸钾电极的制备

- 6.1.4 萘包覆高铁酸钾电极组装成电池后的放电性能

- 6.1.5 萘包覆高铁酸钾电极的开路电位

- 6.1.6 萘包覆高铁酸钾电极的交流阻抗谱

- 6.2 实验结果与讨论

- 6.2.1 萘包覆高铁酸钾的表征

- 6.2.2 萘包覆高铁酸钾电池的放电性能

- 6.2.3 萘包覆高铁酸钾电极的开路电位

- 6.2.4 萘包覆高铁酸钾电极的交流阻抗谱研究

- 2O3·nH2O）的分子间作用力'>6.3 萘包覆膜与高铁酸钾（及分解产物Fe2O3·nH2O）的分子间作用力

- 6.4 本章小结

- 第七章 结论与展望

- 7.1 结论

- 7.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读博士学位期间主要的研究成果

### 相关论文文献

- [1].铝包覆钛白粉水分散稳定性研究[J]. 化工管理 2019(36)

- [2].包覆可剥离热塑性防护层管材（包覆管）的发展与应用[J]. 建设科技 2019(23)

- [3].增材用铝粉表面的包覆改性研究[J]. 爆破器材 2020(01)

- [4].机械包覆纱捻度探讨[J]. 山东纺织经济 2020(04)

- [5].机舱设备或管路绝热包覆到220℃还是60℃？[J]. 中国船检 2020(09)

- [6].高软化点包覆沥青的制备与表征[J]. 应用化工 2020(10)

- [7].无机包覆钛白粉研究进展及发展趋势[J]. 无机盐工业 2020(10)

- [8].包覆性材料的研究进展[J]. 浙江冶金 2016(Z2)

- [9].钛白粉无机包覆改性现状及发展趋势[J]. 无机盐工业 2017(05)

- [10].电石表面有机包覆技术的研究[J]. 合成材料老化与应用 2014(05)

- [11].日本东华隆公司与维美德联手推出现场包覆业务[J]. 中华纸业 2014(23)

- [12].酚醛包覆红磷的稳定化研究[J]. 四川化工 2015(04)

- [13].造型粉的包覆度与其表面张力和表面积的关系[J]. 四川兵工学报 2013(12)

- [14].高强包覆纱特种篷盖织物的设计与开发[J]. 产业用纺织品 2020(09)

- [15].利用升华物质2,4,6-三异丙基-1,3,5-三氧杂环己烷作模板剂制备聚苯胺包覆的中空硫电极材料[J]. 电化学 2019(06)

- [16].三聚氰胺甲醛树脂包覆红磷的制备及其稳定性研究[J]. 塑料工业 2020(03)

- [17].一种可原位修复和循环使用的包覆涂层材料及其耐蚀性能研究[J]. 装备环境工程 2020(10)

- [18].多饰纱家纺包覆绳包覆技术探讨[J]. 上海纺织科技 2019(03)

- [19].沭阳包覆纱的“聚”变[J]. 中国纺织 2017(12)

- [20].小型包覆纱机研发[J]. 成都纺织高等专科学校学报 2017(04)

- [21].维美德与日本东华隆联手推出现场包覆业务[J]. 造纸信息 2015(01)

- [22].钛包覆对钴酸锂电性能的影响[J]. 电子制作 2013(05)

- [23].玻璃包覆层对钴基玻璃包覆微细丝拉伸强度的影响[J]. 有色金属 2011(01)

- [24].氧化亚硅负极材料的碳包覆改性研究[J]. 电源技术 2020(05)

- [25].沭阳县包覆纱产业园荣获江苏省“中小企业产业集聚示范区”称号[J]. 纺织报告 2015(03)

- [26].包覆工艺对高强弹性包覆纱的拉伸性能影响[J]. 现代纺织技术 2015(05)

- [27].复合包覆技术在海港工程中的防腐蚀应用[J]. 腐蚀与防护 2013(01)

- [28].磷酸铝纳米包覆对三元材料性能的影响[J]. 化工新型材料 2013(06)

- [29].真丝/氨纶包覆丝的包覆度对其力学性能的影响[J]. 西南大学学报(自然科学版) 2010(09)

- [30].二氧化钛包覆水性铝颜料的制备及表征[J]. 河北大学学报(自然科学版) 2017(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/2b96dc0b8e906aabeec73026.html